ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Азнакаевского муниципального района РТ

на 2011 – 2020 годы

г. Азнакаево

201 1год

1.Паспорт программы

Введение.

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Состояния коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Водоснабжение

2.1.2. Водоотведение

2.1.3.Теплоснабжение

2.1.4. Электроснабжение

2.1.5.Газоснабжение

2.1.6. Утилизация ТБО

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

3. Перспективы развития и прогноз развития коммунальной инфраструктуры.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Азнакаевского муниципального района.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4.  Целевые показатели. Развития коммунальной инфраструктуры.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспчивающих достижение целевых показателей.

6. Источники нвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

7. Управление программой.

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Основные разработчики Программы | - Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района; - Азнакаевское ПТС филиал ОАО «Водоканалсервис» - ОАО «Актюбинское МППП ЖКХ»-филиал ОАО «Водоканалсервис» - Азнакаевская РВП и ЭС филиал ОАО «Альметьевские электрические сети» - ООО «Полигон ТБО» |
| Заказчик настоящей Программы | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий настоящей Программы | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Организации коммунального комплекса в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Цели и задачи Программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Азнакаевского муниципального района; привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; |
| Важнейший целевой показатель и индикаторы | Устойчивое функционирование и развитие систем коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района -100 % обеспечение населения Азнакаевского муниципального района питьевой водой, улучшение качества питьевой воды, исключение аварийных ситуаций, сокращение потерь воды; -строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реконструкция изношенных сетей электроснабжения; -обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам; -повышение качества оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации ситуации в Азнакаевском муниципальном районе; -повышение энергетической эффективности экономики Азнакаевского муниципального района. |
| Сроки реализации Программы | Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2011 году и рассчитана до 2020 года включительно. |
| Объемы финансирования Программы | Объемы финансирования Программы составляет 874 млн. 887,26 тыс. руб, в т.ч. - средства предприятий – 522 млн. 501,41 тыс. руб; - средства бюджета РФ – 52млн. 249,44 тыс. руб; - средства бюджета РТ – 244 млн. 297,54 тыс. руб; - средства местного бюджета – 55 млн. 838,87 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - бюджетный результат - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; - социальный результат -улучшение качества жизни населения, повышение качества коммунальных услуг |

Введение.

Азнакаевский муниципальный район располагается на юге-востоке Республики Татарстан. Граничит на  юге с Ютазинским и Бугульминминским, на западе с Альметьевским, северо-западе с Сармановским, на севере с Муслюмовским муниципальными районами Республики Татарстан.  Река ИК отделяет район от Республики Башкортостан. Площадь района 2147,8  кв. км., вт.ч. площадь районного центра г.Азнакаево-22,54 кв. км.  Численность населения  64,3 тыс. чел., в т.ч. в г.Азнакаево -34386. Район включает 76 населенных пункта, распределенных по  26 сельским поселениям.

Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 180км от г. Наб. Челны.

В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и сельские поселения.

Район расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район  характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 200-220м, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину.

Географическая сеть района представлена бассейном р. Ик (средним течением) на участке от 384 км до 319 км от устья, ее притоками р.Стерля, р.Мелля (нижним, средним течение) и небольшим участком р.Зай (9км).

Азнакаевский муниципальный район включает 26 сельских поселений: Агерзинское, Алькеевское, Асеевское, Балтачевское, Бирючевское, Вахитовское, Верхнестарлинское, Ильбяковское, Какре-Елгинское, Карамалинское, Мальбагушевское, Масягутовское, Микулинское, Сапеевское, Сарлинское, Сухояшское, Татарско-Шуганское, Тойкинское, Тумутукское,  Уразаевское, Урманаевское, Урсаевское, Учаллинское, Чалпинское,  Чемодуровское, Чубар-Абдуловскоеж; поселок городского типа. Актюбинский и  город Азнакаево.

Город Азнакаево,  в соответствии с генеральным планом, разделен на планировочные районы – Центральный, микрорайон Тукая, микрорайон Шайхутдинова, частный сектор, микрорайон Монолит, пригородные микрорайоны  Манауз,  Яна-Юл,  промбаза ОАО «Татнефть»  и  асфальто–бетонные  завод  УАД

Количество населенных пунктов (только сельских поселений) по количеству жителей в них, расположенных на территории Азнакаевского муниципального района на современное состояние, на расчетный срок (2020 год) приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| Всего по району | Количество населенных пунктов с числом жителей, шт. |
| --- | --- |
|  | 0 | До 50 | 50-200 | 200-1000 | 1000-2000 | 2000-5000 |
| На 2010 год | 1 | 23 | 16 | 35 | 1 | - |
| На 2020 год | 1 | 25 | 14 | 34 | 1 | 1 |

Общее количество жителей, проживающих в районе на 2010 г. составляет 64 405 человек, из них в городских поселениях – 43 931. на расчетный срок численность населения в районе будет составлять 62 454 человек (из них в городских поселениях – 42 900. Численность населения по району представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Всего по району | Число жителей, проживающих в населенных пунктах с числом жителей, чел. |
| --- | --- |
|  | До 50 | 50-200 | 200-1000 | 1000-2000 | 2000-5000 | Г. Азнакаево | Пгт. Актюбинский |
| На 2010 год | 505 | 1 972 | 16 574 | 1 423 | - | 34 407 | 9 524 |
| На 2020 год | 476 | 1 667 | 14 015 | 1 228 | 2 162 | 33 661 | 9 239 |

При расчетах также учтены садоводческие общества, расположенные на территории Азнакаевского района. Численность дачников на существующий момент составляет 5 142 человека, на I-ую очередь и на расчетный срок численность дачников остается неизменной.

По своему хозяйственному профилю Азнакаевский муниципальный район, относится  к категории нефтедобывающих районов с развитым сельским хозяйством и обрабатывающим производством. В развитии города Азнакаево и в целом Азнакаевского района  приоритетное значение принадлежит промышленности. Главную роль играют предприятия нефтедобывающей промышленности, среди обрабатывающих производств следует выделить  предприятия по производству нефтедобывающего оборудования, а также предприятия  по производству пищевых продуктов. Основные предприятия района: НГДУ «Азнакаевскнефть», ООО «Бурение» Азнакаевское ПБР, ООО «Татнефть»-АзнакаевскРемсервис» , ОАО «Азнакаевск Нефтемаш», ОАО «ВАМИН Татарстан» «Азнакаевский маслодельный завод», ООО «Автодорстрой», ОАО «Азнакай киемнере» и др. В настоящее время в районе главными отраслями животноводства являются молочное скотоводство и свиноводство (ООО «Союз Агро», агрофирма «Азнакай» и др.).

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1.Состояние коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Водоснабжение.

Система водоснабжения

Водоснабжение города Азнакаево представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1.Добыча  и транспортировка подземных    вод  до потребителей.

2. Подготовка Камской  воды   до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».и  транспортировка  питьевой и технической  Камской  воды  от водонасосной  «Нагорные резервуары»   потребителям в жилую застройку, на предприятия города и  в источники теплоснабжения.

3. Сбор питьевой воды  в резервуар   емкостью 2000 куб.м. с последующей подачей городским потребителям.

Предприятием эксплуатируется два водозаборных сооружения с 21 артезианскими скважинами ( Балтачево,Урсай-Ключ),три водонасосные станции. Протяженность водопроводных сетей города составляет 82,488км(все находятся на балансе  Азнакаевского ПТС).характеристики систем водоснабжения приведены в табл. №3

Таблица № 3

|  | Характеристика водозаборных сооружении г.Азнакаево |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение скважины (родника), ее ведомственный номер | год бурения скважины глубина, м | Наименование эксплуат. водоносного горизонта (по паспорту) | Уровень воды, м | Тип насоса/глубина погружения насоса в метрах | Сухой остаток, мг/дм3 Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
|  |  |  |  | Статический (по паспорту) на начало экспл. | на конец отчетного года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На начало эксплуатации (по паспорту) | На конец отчетного года |
|  | Водозабор "Урсай Ключ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,0 км к С. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Песчаник | 54 | 63 | NR-615 | 381 | 834 |
|  | Скважина № 12 (27Д) | 72 |  |  |  | 86 | 6,29 | 11,07 |
| 2 | 1,7 км к С. от с. Октябрь-Бул. | 1997 | Песчаник | 34 | 36,2 | NR-615 | 653 | 571 |
|  | Скважина № 13 (42Д) | 53 |  |  |  | 53 | 6,62 | 11,46 |
| 3 | 1,0 км к С. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Песчаник | 51 | 50 | SP 17-9 | 380 |  |
|  | Скважина № 14 (28Д) | 75 |  |  |  |  | 5,4 |  |
| 3 | 1,0 км к С. от с. Октябрь-Бул. | 2207 | Песчаник | 13 |  | SP 17-9 |  |  |
|  | Скважина № 14а (28Д-Д) | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,5 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Песчаник | 20 | 38,2 | SP 30-6 | - | 290 |
|  | Скважина № 8 (22Д) | 65 |  |  |  | 60 | 6,4 | 6,15 |
| 5 | 2,0 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Известняк | 19 | 25 | NR-615 | - | 373 |
|  | Скважина № 6 (15Д) | 70 |  |  |  | 60 | 6,8 | 5,97 |
| 5 | 2,0 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 2007 | Известняк | 20 | 29 | NR-615 | 400 | 379 |
|  | Скважина № 6а (15ДР) | 62 |  |  |  | 60 | 5,91 | 6,96 |
| 6 | 2,5 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 1997 | Известняк | 10 | 32,11 | SP 30-8 | 344 | 345 |
|  | Скважина № 7 (33Д) | 55 |  |  |  | 50 | 5,98 | 5,19 |
| 7 | 3,2 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Песчаник | 32 | 36,3 | SP 30-7 | 476 |  |
|  | Скважина № 5 (23Д) | 75 |  |  |  | 70 | 6,28 |  |
| 8 | 4,2 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 1996 | Известняк | 27 | 30 | SP 30-7 | 379 | 383 |
|  | Скважина № 4 (24Д) | 65 |  |  |  | 60 | 4,75 | 7,15 |
| 8 | 4,2 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 2007 | Известняк | 30 | 37 | NR-615 | 450 | 420 |
|  | Скважина № 4а (24ДР) | 62 |  |  |  | 60 | 6,1 | 6,2 |
| 9 | 5,0 км к В. от с. Октябрь-Бул. | 2007 | Песчаник | 11 | 30 | NR-615 | 380 | 250 |
|  | Скважина № 3а (41ДД) | 60 |  |  |  | 60 | 8,27 | 6,56 |
| 10 | 2,0 км к В. от с. Октябрь-Бул. |  | Песчаник |  |  | ЭЦВ-6-10-88 | 351 | 387 |
|  | родник каптированный |  |  |  |  |  | 5,99 | 6,17 |
|  | Водозабор "Балтачевский" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,8 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 | известняки | 16 |  | ЭЦВ-6-10-110 | 300 |  |
|  | Скважина № 1 | 60 | Р2kz |  |  | 55 | 6,5 |  |
| 2 | 1,9 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 | известняки | 17 | 21 | SP 17-13 | 420 | 1120 |
|  | Скважина № 2 | 60 | Р2kz |  |  | 48 | 4,8 | 13,03 |
| 3 | 2,1 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 | известняки | 18 | 22 | NR-615 | 300 | 2508 |
|  | Скважина № 3 | 60 | Р2kz |  |  | 48 | 6,5 | 27,14 |
| 4 | 1,8 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 | известняки | 17 |  | NR-615 | 450 |  |
|  | Скважина № 4 | 60 | Р2kz |  |  | 45 | 7 |  |
| 5 | 1,9 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 | известняки | 32 | 32 | NR-615 | 1300 | 1923 |
|  | Скважина № 5 | 60 | Р2kz |  |  | 40 | 17,2 | 25,96 |
| 6 | 1,9 км к Ю-З. от с. Балтачево | -1872 | известняки | 32 | 32 | NR-616 | 450 | 1120 |
|  | Скважина № 6 | -3804 | Р2kz |  |  | 40 | 7 | 13,03 |
| 7 | 1,9 км к Ю-З. от с. Балтачево | -5736 | известняки | 32 | 32 | NR-617 | 300 | 2508 |
|  | Скважина № 7 | -7668 | Р2kz |  |  | 40 | 6,5 | 27,14 |
| 8 | 1,9 км к Ю-З. от с. Балтачево | -9600 | известняки | 32 | 32 | NR-618 | 450 | 387 |
|  | Скважина № 8 | -11532 | Р2kz |  |  | 40 | 7 | 6,17 |
| 9 | 1,8 км к Ю-З. от с. Балтачево | 1992 |  |  |  |  |  | 970 |
|  | родник каптированный | 60 |  |  |  |  |  | 7,74 |

Источниками водоснабжения Азнакаевского муниципального района в основном служат подземные воды. Население пользуется водой  из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев. Все реки в районе используются населением для орошения сельхозугодий.

Качество воды в источниках зависит от случайных или систематических загрязнений. Поэтому вокруг каждого водоисточника должна быть зона санитарной охраны I-го пояса.

Г. Азнакаево  для хозяйственно-питьевых целей получает воду из следующих водоисточников:

- Камского речного водозабора                                                          –360 м3/сут

- Водозабор подземных вод «Урсай-Ключ»                                    – 3561,6 м3/сутки;

-     Балтачевский водозабор                                                                  – 2465,8 м3/сутки

-     Артезианские скважины расположенные на территории

водонасосной «Нагорные резервуары»                                          – 1250 м3/сутки

-    ООО «Акваснаб»                                                                               – 684,9 м3/сутки

Всего по г. Азнакаево                                                                            - 8315 м3/сутки

.

Системы водоснабжения, обеспечивающие водой население, различны. В зависимости от количества и местоположения источников водоснабжения все системы разделены на централизованные и децентрализованные.

Сооружения системы водоснабжения включают водозаборные скважины, родники и водопроводные сети.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения г.Азнакаево и пгт. Актюбинский представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Наименование Водозабора | Производительность водозабора, м³/сут | Кол. родников, шт | Кол-во скважин шт | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Азнакаево |  | 33200 |  |  | 82,488 |
|  | Водонасосная «Нагорные резервуары» | 20000 | - | 4 | - |
|  | Водозабор «Урсай Ключ» | 8500 | 1 | 16 | - |
|  | Водозабор «Балтачево» | 4700 | 1 | 8 | - |
| пгт.Актюбинский |  | 3154 |  |  | 44,174 |
|  | В/н «Лесная» | 1610 | - | 9 | - |
|  | В/н «Белый ключ» | 1256 | 3 | - | - |
|  | В/н “Каенлы” | 288 | - | 4 | - |
| Итого: |  | 36354 | 5 | 41 | 126,662 |

Водоснабжение сельских населенных пунктов в большинстве случаев осуществляется по следующей схеме: из скважин вода погружными насосами подается в баки водонапорных башен и к потребителю, а в часы максимального водопотребления вода из башен по разводящей сети водопровода поступает потребителю. В данном районе артезианские скважины являются основными источниками водоснабжения. Над скважинами сооружены насосные станции наземного и подземного типа, которые служат для размещения оголовка водозаборной скважины, арматуры и насосного оборудования. В качестве водоподъемного оборудования установлены, в основном, погружные насосы марки ЭЦВ  в последние годы заменены на насосы импортного производства- фирмы GRUNFOS.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Азнакаевского района представлены в таблице 5.

Таблица5.

| № пп | Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность, м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агерзинское СП | 13 | 3 | 604,80 | 1 | 11,500 |
|  | Агерзе | 9 | 2 | 259,20 | - | 6,500 |
|  | Маняус | 4 | 1 | 345,60 | 1 | 5,000 |
| 2 | Алькеевское СП | 1 | - | - | - | 15,000 |
|  | Алькеево | 1 | - | - | - | 15,000 |
|  | Асеевское СП | - | 3 | 432,00 | 3 | 7,000 |
|  | Асеево | - | 2 | 288,00 | 2 | 4,000 |
|  | Митряево | - | 1 | 144,00 | 1 | 3,000 |
| 3 | Балтачевское СП | - | - | - | 1 | 8,500 |
|  | Балтачево | Водозабор “Балтачево” | 1 | 8,500 |
| 4 | Бирючевское СП | 1 | - | 144,00 | 1 | 9,000 |
|  | Бирючевка | 1 | - | 144,00 | 1 | 9,000 |
| 5 | Вахитовское СП | - | 5 | 720,00 | 4 | 21,000 |
|  | Победа | - | 2 | 288,00 | 1 | 10,000 |
|  | Загорье | - | 1 | 144,00 | 1 | 1,500 |
|  | Заречье | - | 1 | 144,00 | 1 | - |
|  | Чекан | - | 1 | 144,00 | 1 | 9,500 |
| 6 | Верхнестярлинское | - | 1 | 144,00 | 1 | - |
|  | Верхнее Стярле | - | 1 | 144,00 | 1 | - |
|  | Нижнее Стярле | Колодец | - | - | - |
| 7 | Ильбяковское СП | 5 | 1 | 144,00 | 1 | 3,000 |
|  | Ильбяково | 2 | 1 | 144,00 | 1 | 3,000 |
|  | Ирекле | 1 | - | - | - | - |
|  | Тархан | 1 | - | - | - | - |
|  | Тырыш | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Какре-Елгинское СП | 5 | 2 | 288,00 | - | 6,700 |
|  | Какре-Елга | 2 | 1 | 144,00 | - | 4,600 |
|  | Катимово | 2 | 1 | 144,00 | - | 1,500 |
|  | Якты-Юл | 1 | - | - | - | 0,600 |
| 9 | Карамалинское СП | - | 5 | 553,44 | - | 11,000 |
|  | Карамалы | - | 3 | 240,00 | - | 5,000 |
|  | Октябрь-Буляк | - | 1 | 156,72 | - | 3,000 |
|  | Талы-Буляк | - | 1 | 156,72 | - | 3,000 |
| 10 | Мальбагушское СП | 2 | - | - | - | 17,500 |
|  | Мальбагуш | 1 | - | - | - | 2,500 |
|  | Нижнее Якеево | 1 | - | - | - | 15,000 |
|  | Масягутовское СП | 2 | - | 115,20 | - | 21,000 |
|  | Масягутово | 1 | - | 72,00 | - | 16,000 |
|  | Якши-Бай | 1 | - | 43,20 | - | 5,000 |
| 11 | Микулинское СП | - | 3 | 432,00 | - | 8,000 |
|  | Микулино | - | 1 | 144,00 | - | 5,000 |
|  | Благодатный | - | 1 | 144,00 | - | - |
|  | Дмитриевка | - | 1 | - | - | - |
|  | Юлдуз | - | 1 | 144,00 | - | 3,000 |
| 12 | Сапеевское СП | - | 5 | 264,00 | 3 | 10,000 |
|  | Сапеево | - | 4 | 240,00 | 3 | 8,000 |
|  | Мачаклыбаш | - | 1 | 24,00 | - | 2,000 |
| 13 | Сарлинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сарлы | Индивидуально, в каждом доме (скважина) |
|  | Буляк |  |
|  | Суюндук |  |
| 14 | Сухояшское СП | 2 | 1 | 720,00 | - | 9,200 |
|  | Большой Сухояш | 1 | - | 240,00 | - | 7,200 |
|  | Банки-Сухояш | - | 1 | 240,00 | - | 1,000 |
|  | Нижний Сухояш | 1 | - | 240,00 | - | 1,000 |
| 15 | Татарско-Шуганское | - | 3 | 453,60 | 3 | 12,000 |
|  | Татарский Шуган | - | 3 | 453,60 | 3 | 12,000 |
|  | Тойкинское СП | 4 | 3 | 288,00 | - | 11,000 |
|  | Тойкино | - | 3 | 288,00 | - | 7,000 |
|  | Камышлы Куль | 2 | - | - | - | 2,000 |
|  | Карамалы-Елга | 2 | - | - | - | 2,000 |
| 16 | Тумутукское СП | 1 | - | - | - | - |
|  | Агирово | 1 | - | - | - | - |
|  | Уразаевское СП | 2 | - | - | - | 7,500 |
|  | Уразаево | 2 | - | - | - | 7,500 |
| 17 | Урманаевское СП | 1 | 1 | - | - | 14,000 |
|  | Урманаево | 1 | - | - | - | 12,000 |
|  | Первое Мая | - | 1 | - | - | 2,000 |
| 18 | Урсаевское СП | - | 2 | 816,00 | 1 | 18,000 |
|  | Урсаево | - | 1 | 432,00 | - | 13,000 |
|  | Муслюмово | - | 1 | 384,00 | 1 | 5,000 |
| 19 | Учалинское СП | - | 1 | 144,00 | 1 | 5,300 |
|  | Учалле | - | 1 | 144,00 | 1 | 5,300 |
| 20 | Чалпинское СП | - | 8 | 1440,00 | - | 20,000 |
|  | Чалпы | - | 5 | 1008,00 | - | 12,000 |
|  | Балан-Буляк | - | 1 | 144,00 | - | 2,000 |
|  | Ирекле | - | 1 | 144,00 | - | 4,000 |
|  | Камышлы | - | 1 | 144,00 | - | 2,000 |
| 21 | Чемодуровское СП | 1 | 2 | 288,00 | - | 11,500 |
|  | Чемодурово | - | 1 | 144,00 | - | 6,000 |
|  | Алферовка | - | 1 | 144,00 | - | 2,500 |
|  | Тетвель | 1 | - | - | - | 3,000 |
| 22 | Чубар-Абдулловское | 1 | 4 | 576,00 | 4 | 15,500 |
|  | Чубар-Абдуллово | - | 2 | 288,00 | 2 | 6,000 |
|  | Буралы | - | 2 | 288,00 | 2 | 5,000 |
|  | Митрофановка | Колодец | - | - |
|  | Мяндей | 1 | - | - | - | 4,500 |
|  | Итого: | 41 | 54 | 8567,04 | 24 | 273,200 |

Общая протяженность существующей водопроводной сети по району в настоящее время составляет 339,862 км.В 38 населенных пунктах, включая г.Азнакаево и пгт. Актюбинский, водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены 265,900 км.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено около 25 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 35  водозаборных  колонок. Анализ состояния системы водоснабжения приведен в табл №6

| Таблица №6. Анализ состояния системы водоснабжения г.Азнакаево. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Водозаборные сооружения | Балансодержатель | Год постройки | Существующая мощность | Протяженность сетей | Качество воды | Необходимая мощность | Протяженность сетей | Примечание |
|  |  |  |  | м³/сутки | км. |  |  | км. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нагорные резервуары г.Азнакаево | Азн.ПТС | 1969-2000 | 1602,7 | 6 | Удовл | 2280 |  |  |
| 2 | Водозаборные сооружения "Балтачево" с. Балтачево | Азн.ПТС | 1968-1973 | 2465,8 | 9,8 | Удовл | 2600 | 9,8 |  |
| 3 | Водозаборные сооружения "Урсай -Ключ" с.Октябрь- Буляк | Азн.ПТС | 2001 | 3561,6 | 12,47 | Удовл | 4400 | 12,47 |  |
| 4 | ООО "Акваснаб" |  | 2001 | 684,9 | 4,5 |  |  |  |  |
| 5 | Сети водоснабжения | Азн.ПТС | 1960-2011 |  | 82,5 | Удовл |  | 93,4 |  |

Мощности водозаборных сооружений Азнакаевского ПТС перекрывают потребность населения, предприятий и организаций г. Азнакаево в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

| Таблица №7. Балансы мощности ресурсы водозаборных сооружении г. Азнакаево. |
| --- |
| № п/п | Водозаборные сооружения | Балансодержатель | Год постройки | Существующая мощность | Качество воды | Ресурс мощности |
|  |  |  |  | м³/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Нагорные резервуары г.Азнакаево | Азн.ПТС | 1969-2000 | 1602,7 | Удовл | 5000 |
| 2 | Водозаборные сооружения "Балтачево" с. Балтачево | Азн.ПТС | 1968-1973 | 2465,8 | Удовл | 5000 |
| 3 | Водозаборные сооружения "Урсай -Ключ" с.Октябрь- Буляк | Азн.ПТС | 2001 | 3561,6 | Удовл | 5400 |
| 4 | И Т О Г О | Азн.ПТС |  | 7635,1 | Удовл | 15408,0 |

Зоны действия водозаборных сооружении.

Г.Азнакаево на 100% охвачен водоснабжением. Оснащенность  н.п. Яна-Юл  водоснабжением составляет  30%. При условии строительстве внутриквартальных и уличных водопроводных сетей  водозаборные сооружения Азнакаевского ПТС в состоянии обеспечить потребности в водоснабжении всех потребителей, расположенных в черте города.

Дефицита в водоснабжении города нет.

Надежность работы системы.

Подводящие  магистральные  водоводы  всех водозаборных сооружении   закольцованы, в том числе и уличные  водоводы. При остановке одного из водозаборных сооружении или аварии в сетях, вода может поступить из других водозаборных сооружении или из других водоводов.

Качество поставляемой воды.

Качество поставляемой воды соотвествует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Но по качеству  воды (по жесткости),  вода получаемая из  отдельных артезианских скважин,  превышает нормативы.

Краткая характеристика водоснабжения пгт Актюбинский

На балансе и обслуживании предприятия находятся 3 подземных водозабора (13 скважин). Артезианские воды из скважин транспортируются в водопроводную сеть. На территории подземных водозаборов функционируют насосные станции. Насосы  первого подъема поднимают воду из артезианских скважин в накопительные резервуары, насосы 2 подъема забирают ее из резервуаров и направляют в водопроводную сеть,  подающую хозпитьевую воду потребителям в объеме 2,8 тыс.м3/сутки. Вся вода собирается в 2х резервуарах, объемом 1000 м3 каждая, на насосной станции «Каенлы», хлорируется и подается в поселковую водопроводную сеть. Производительность насосной станции 5,3тыс. м3/сутки.

Перспективным направлением водоснабжения является увеличение потребителей артезианской воды на хозяйственно-питьевые нужды.

«Актюбинское МПП ЖКХ» обслуживает 44,184 км водопроводных сетей в поселке. Общее количество населения по поселку составляет 9524 чел, из них пользуются централизованным водоснабжением 9048 чел.

Основными направлениями в решении проблем водоснабжения являются:

-улучшение состояния систем подачи и распределения воды, анализ аварийности водопроводов, разработки мероприятий по снижению утечек воды, сокращению аварий,   установление эксплуатационных норм водопотребления, внедрение результатов расчета режима водопотребления;

-перекладка аварийных участков водопроводной сети в целях увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций, сокращение потерь воды.

Анализ состояния системы водоснабжения в п.г.т.Актюбинский приведен в табл.7.

Табл.7 Анализ состояния системы водоснабжения п.г.т. Актюбинский

| № п/п | Населенный пункт | Балансодержатель | Год постройки и последний кап.ремонт | Существующая мощность | Качество воды | Необходимая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м3/сут | Протяженность |  | Объем М3/сут | Протяженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сети водо- Снабжения | Акт.МПП ЖКХ | 1963 (1983) | 4500 | 44,184 | Соответствует требованиям сан.норм | 4500 | 44,184 |

2.1.2. Водоотведение

Центральной системой канализации пользуются только в городе Азнакаево и п.г.т. Актюбинский. Остальная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы  устраиваются самостоятельно.

Система водоотведения.

Водоотведение города Азнакаево представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений.

Сети водоотведения г. Азнакаево представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

1) наружные сети водоотведения – 52,8 км;

2) канализационные насосные станции (КНС) – 2 шт;

3) городские  очистные сооружения:

    - 1-ой очереди -производительностью очистки  10 тыс. куб. сточных вод в сутки.

    - 2-ой очереди -производительностью очистки  3 тыс. куб. сточных вод в сутки.

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети –35,4 км или 67% от общей протяженности.

Протяженность магистральных коллекторов (от 400 мм ) составляет- 17,4  км или 33% от общей протяженности.

Почти все магистральные коллекторы выстроены в 60-х и 70-х годах XX века из железобетона (15% от общей протяженности сетей) и имеют износ от 70% до 100%.

Остальные сети водоотведения выполнены в основном из керамических (33%), и асбоцементных (52%) трубопроводов.

Балансы  мощности   ресурса

Системы водоотведения Азнакаевского муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии. Канализационными сетями охвачены лишь г.  Азнакаево и пгт. Актюбинский. Канализационные очистные сооружения существуют в г. Азнакаево, проектной мощностью 13000 м³/сут, и пгт. Актюбинский - 2500 м³/сут. Остальная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройкой выгребные ямы устраиваются самостоятельно.

Таблица№8   Анализ состояния системы водоотведения в г.Азнакаево

| № п/п | Населенный пункт | Балансодержатель | Год постройки и последний кап.ремонт | Существующая мощность | Необходимая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м3/час | Протяженность | Объем М3/час | Протяженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Сети водо- отведения | Азн.ПТС | 1963 (1983) | 13000 | 52,8 | 13000 | 52,8 |
| 2 | Очистные сооружения | Азн.ПТС |  | 13000 |  | 13000 |  |

Воздействие на окружающую среду

Сброс  очищенных сточных вод осуществляется в городской черте:– в реку Стерля.   Указанный водоприемник  является маломощным, в них практически не происходят процессы разбавления и естественного самоочищения. Фактически, выпуск городских очистных сооружении формируют качество воды в реке Стерля.

Основные  технические проблемы

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

- поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

Общий расход сточных вод, поступающих в настоящее время на городские очистные сооружения  максимально суточному составляет 8,5 тыс. м3/сут.

В 2004 году была сдана в эксплуатацию 2- очередь очистных сооружении г. Азнакаево, что позволило  уменьшить нагрузку на старые очистные сооружения и начать  капитальный ремонт аэротенков.

Существует необходимость дальнейшей модернизации  городских очистных сооружений  по следующим причинам:

    - Существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствует нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

    - –  существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

    - – отсутствуют  сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

    - – не соответствуют правилам безопасности территория очистных сооружении (отсутствует  ограждение территории), имеется доступ посторонних на территорию очистных сооружений города.

    - - не выполнены работы по благоустройству территории после реконструкции очистных сооружений

    - - Реконструкция не коснулась энергохозяйства очистных сооружений, оборудование 1983 года устарело морально и физически.

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения,  обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы задачи данной   программы.

Водоотведение пгт Актюбинский: Протяженность сетей водоотведения 26800 м. Биологические очистные сооружения канализации, производительностью 1,508 тысяч метров кубических в сутки, принимают сточные воды в объеме 1,9-2,2 тысяч метров кубических в сутки. Загруженность ОСК составляет более 100 процентов. На данный момент пущены в эксплуатацию новые очистные сооружения первой очереди объемом очистки 1000 м3/сут, а старые очистные сооружения находятся в ветхом состоянии. Поэтому необходимо продолжить строительство 2 очереди очистных сооружений или провести капитальный ремонт старых очистных сооружений.

Таблица.9  Анализ состояния системы водоотведения в п.г.т. Актюбинский

| № п/п | Населенный пункт | Балансодержатель | Год постройки и последний кап.ремонт | Существующая мощность | Качество воды | Необходимая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м3/сут | Протяженность |  | Объем М3/сут | Протяженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сети водо- отведения | Акт.МПП ЖКХ | 1955 (1983) | 5000 | 26,8 | Удовл | 5000 | 26,8 |
| 2 | Очистные сооружения | Акт.МПП ЖКХ | 1976 (2008) | 1508 |  |  | 2500 |  |

Сельские поселения централизованной канализации не имеют.  Пользуются выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы  устраиваются самостоятельно.

2.1.3.Теплоснабжение

Центральной системой отопления пользуются  в городе Азнакаево и п.г.т. Актюбинский. В частном  секторе города и п.г.т. Актюбинский, а так же сельских поселениях - индивидуальное отопление. В качестве топлива для  источников   тепла города   и района  используется природный газ.

Организацией оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению  в  г. Азнакаево выступает  предприятие АПТС, а в п.г.т. Актюбинский  -«Актюбинский МПП ЖКХ» филиал ОАО «Водоканалсервис»

Предприятие «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» является филиалом» Открытого Акционерного Общества « Водоканалсервис» создан решением  Совета директоров ОАО «Водоканалсервис» (Протокол  № 18 от 31 января  2006 года). Филиал  является обособленным структурным подразделением «Общества», осуществляющим  все его функции и не имеет статуса юридического лица. Филиал, руководствуясь действующим законодательством, а в необходимых случаях – на основании соответствующих лицензий, осуществляет следующие виды деятельности:

- производство тепловой энергии, пара  и горячей воды самостоятельными котельными для отопления, горячего водоснабжения и других целей;

- распределение  пара  и горячей воды по тепловым сетям среди потребителей  (населения и   предприятий города);

- забор  и подача  питьевой  воды, прием и очистка сточных вод;

деятельность по обеспечению  работоспособности котельных: монтаж, наладка, ремонт  и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты котельных.

Все заключаемые договора по основной деятельности носят публичный характер. Расчеты с потребителями  осуществляется по факту поставки согласно расчета или по показаниям приборов учета.

Теплоснабжение г.Азнакаево.

Основные параметры климата г. Азнакаево согласно СНиП 2.01.01-82 »Строительная климотология и геофизика» следующие:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки(расчетная для проектирования систем отопления) – минус 33 °С;

- средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) – минус 19 °С;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь)–минус 13,9 °С;

- средняя температура за отопительный период – минус 5,8 °С;

- продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Административного деления город не имеет.

В настоящей работе в соответствии с генеральным планом, город разделен на планировочные районы – Центральный, микрорайон Тукая, микрорайон Шайхутдинова, Восточный микрорайон «Б», частный сектор, микрорайон Монолит, пригородные микрорайоны Манауз,  Яна-Юл,  промбаза ОАО «Татнефть».

Основная многоэтажная застройка города сосредоточена в Центральном, микрорайоне Шайхутдинова, в Восточном микрорайоне «Б», в микрорайоне Тукая наряду с домами коттеджного типа построены трех и пятиэтажные дома. Этот район имеет наибольшую высоту в городе по геологическим отметкам .

В частном секторе города, в пригородных кварталах и в квартале «Монолит» преобладает одноэтажная деревянная застройка усадебного типа и дома коттеджного типа.

Административные, культурные и общественные здания сосредоточены в Центральном районе.

Численность населения города на 01.10.2010 г. составила 34,3 тыс. человек,  площадь жилого фонда города составляет  787,6  тыс. м2,  при удельной обеспеченности  17,2  кв.м. площади на одного жителя.

По этажности и материалу стен существующий жилой фонд   г.Азнакаево  характеризуется следующими показателями:

Таблица №10

| Этажность | Доля жилого фонда, % | Доля жилого фонда в зависимости от материала стен зданий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кирпичные | Деревянные | Прочие |
| 1-2 | 31 | 10 | 18 | 5 |
| 3-4 | 24 | 12 | - | - |
| 5 | 45 | 33 | - | - |

Весь жилой фонд города обеспечен природным газом. Уровень обеспечения  жилого фонда центральным отоплением в городе составляет 69,3%, кроме того, большинство существующего фонда оборудовано местными системами горячего водоснабжения (газовыми колонками).

Основным видом топлива является газ.

Подача природного газа в город осуществляется от  магистрального газопровода «Уренгой-Новопсковск » - (ответвление на Азнакаево).

Резервного топлива городские котельные практический не имеют.

Наличие ремонтно-эксплуатационной базы:

В настоящее время Азнакаевское предприятие тепловых сетей имеет ремонтно- эксплуатационную базу, оснащенную необходимым оборудованием и транспортными средствами для проведения ремонтных работ и качественного обслуживания котельных и тепловых сетей города.

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных  предприятий г. Азнакаево осуществляется от 8 -ми   котельных .

Основные общие данные по существующим источникам тепла даны в таблице  №11

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Оборудование | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество котельных. | 8 | 8 |
| 2. | Количество установленных котлов, шт | 32 | 32 |
|  | в том числе : - Паровых - Водогрейных | 16 16 | 16 16 |
| 3. | Суммарная установленная производительность котлов, всего, МВт (Гкал/час) | 249,9 (214,91) | 249,9 (214,91) |
| 4 | В том числе водогрейных: - водогрейных, МВт (Гкал/час) | 137,7 (118,4) | 137,7 (118,4) |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом паровой),Гкал/час | 87,62 | 87,62 |

Балансы мощности  ресурса

Суммарная производительность существующих источников 214,91 Гкал/час в том числе  присоединенная  тепловая нагрузка, 87,62  Гкал/час.

В таблице №12   приводится характеристика существующих котельных.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ   КОТЕЛЬНЫХ  г.Азнакаево

Таблица № 12

| N п/п | Наименование предприятия | Установленная производитель- ность и характеристика Источников теплоснабжения т/ч (Гкал/час ) | Расход топлива, т.у.т. | Норма расхода топлива для котлоагрегатов кг у.т. Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Отпуск тепла за 2009 Т.Гкал | Коэффициент загрузки источника теплоснабжения % | Год установки котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная I-ой очереди с котлами ДКВР 10/13 | 10*ДКВР 10/13 100 т/ч (65,0 Гкал/час) | 10249 | 11643 | 150,6 | 21,0 | 55,2 | 32,3 | 1987- 2000 |
| 2 | Котельная II-ой очереди с котлами ДКВР 20/13 | 5*ДКВР-20 /13 60 т/ч 65,0 Гкал/час | 20352 | 23120 | 151,7 | 48,43 | 109,6 | 74,5 | 1976 |
| 3 | Котельная III-ой очереди с котлами КВГМ 20/150 | 3*КВГМ 20/150 3*20=60,0 Гкал/час |  | - | 155,3 | - | - | 0 | 1987 |
| 4 | Котельная промбазы с 2-мя котлами АRS- 1500 с 1 им котлом ТВГ-4Р, с 1 им котлом АВА 4/15 | 2х АRS-1500 , 1,5*2=3 Гкал/час 1х ТВГ-4Р, 1*4,3 =4,3Гкал/час, 1*АВА4/15, 1*2,6=2,6Гкал/час (9,9 Гкал/час) | 2049 | 2328 | 156,1 | 9 | 11,0 | 90,9 | 1968 |
| 5 | Пиковая Котельная с котлами КСВ 1.86 | 2*КСВ 1.86 (3,2 Гкал/час) | 709 | 805 | 164,3 | 3 | 3,8 | 93,7 | 1998 |
| 6 | Квартальная Котельная с котлами КСВ 2,9 и паровыми котлами Е 1-09 | 3*КСВ 2,9 (7,482 Гкал/час) 2*Е1-0,9 2 т/ч, (1,3 Гкал/час) | 1923 | 2185 | 155,9 | 5,5 | 10,4 | 62,6 | 1998 |
| 7 | Котельная Очистных сооружении | ДСЕ 2,5 2,5т/ч,( 1,625Гкал/ч) | 1373 | 1560 | 157,2 |  | 7,4 |  | 1998 |
| 8 | Котельная базы отдыха Березка | 2х АRS- 700, 2*0,7=1,4 Гкал/ч | 195 | 222 | 156,2 | 0,7 | 1,1 | 50 | 1998 |

Зоны действия, надежность работы и качество

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального  и  промышленного сектора и   осуществляется от центральной котельной,  Пиковой котельной, квартальной  котельной.

Отопление промзоны  предприятии ОАО «Татнефть»,   МСОШ №1  и МСОШ №9   производиться котельной № 4  (Котельная промбазы).

Теплоносителем является:   - горячая вода t =95-70 град.С.

Паровые котлы  котельной 1-ой очереди с котлами ДКВР 10/13 в эксплуатации с 1987 года,2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13 с 1976 года.. Учитывая срок службы паровых котлов 20 лет ,возникает необходимость замены котлов.

Присоединение потребителей  производится по одноконтурной схеме.          Регулирование тепла качественное. Система теплоснабжения–закрытая. Максимальный диаметр тепловых сетей Д =600мм.

Снабжение промышленных и коммунально-бытовых предприятии города насыщенным паром и снабжение  города горячей водой осуществляется  котельной №2 с двумя паровыми котлами ДКВР 20/13 и с тремя  котлами ДКВР 20/13 переведенных на водогрейный режим.

Общая протяженность тепловых сетей 92,56  км, в том числе магистральных  - 30,5 км.

Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная и надземная. Состояние тепловых сетей – удовлетворительное.

Износ тепловых сетей  составляет на 1. 1.2011 г. составляет  46,4 %.

Система топливоснабжения.

Основным видом топлива является природный газ.

Подача природного газа в город осуществляется от  магистрального газопровода «Уренгой-Новопсковск » - (ответвление на Азнакаево).

Резервного топлива городские котельные  не имеют, в настоящее время институтом «ТатНИПИнефть» разработан проект подачи в центральную котельную попутного нефтяного газа в качестве резервного топлива.

Наличие ремонтно-эксплуатационной базы:

В настоящее время Азнакаевское предприятие тепловых сетей имеет ремонтно- эксплуатационную базу, оснащенную необходимым оборудованием и транспортными средствами для проведения ремонтных работ и качественного обслуживания котельных и тепловых сетей города.

Теплоснабжение п.г.т. Актюбинский

На существующий период проживает – 9524 чел.

В настоящее время часть поселка застроена одноэтажными жилыми  домами- «усадебная застройка, так и капитальными многоквартирными 2-х – 4-х этажными жилыми и общественно-деловыми зданиями.

Промышленные предприятия рассредоточены в пром. зонах.

По полученным данным в поселке имеется:

1. Центральная (отопительная) газовая котельная, обслуживающая »Актюбинское МПП ЖКХ» - филиал ОАО «Водоканал-сервис». В котельной установлены следующие котлы: ДЕВ 25/14 – 3 шт., АВА 4/15 – 2 шт., Микро-100-2 шт.

Общая теплопроизводительность котельной составляет: Q=41,7 Гкал/час/48,4 МВт, запас мощности Q=14,5 Гкал/час / 16,82 МВт.

Данная котельная обеспечивает теплом – 115 жилых домов, 20 – бюджетных организаций, 24 – прочие организации.

Теплоснабжение промпредприятий также в основном осуществляется от  центральной котельной (прочие), а на технологию и горячее водоснабжение устанавливаются индивидуально паровые котлы по требованию.

Часть общественно-деловой застройки снабжается теплом от встроенной или пристроенной автономной котельной с бытовыми котлами до 100 кВт и мене.

Горячее водоснабжение общественно-административных зданий осуществляется от ИТП в каждом здании.

Горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора обеспечивается от поквартирных газовых водонагревателей (газовая колонка).

Тепловые сети от центральной котельной проложены в 2-х трубном исчислении и представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Условный диаметр, мм | Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Канальная прокладка в непроходных лотках, км | Бесканальная прокладка, км | Надземная прокладка, км |
| 32 | 0,0307 |  | 0,0307 | - |
| 40 | 0,2136 |  | 0,1855 | 0,0281 |
| 50 | 1,9731 |  | 1,9731 | - |
| 50 | 0,0023 |  | - | 0,0023 |
| 70 | 0,0138 |  | 0,0138 | - |
| 80 | 1,3864 |  | 1,0366 | 0,3498 |
| 100 | 3,8917 |  | 1,5388 | 2,3529 |
| 125 | 0,0394 |  | - | 0,0394 |
| 150 | 3,4701 |  | 1,0721 | 2,398 |
| 200 | 4,1709 |  | 0,8024 | 3,3685 |
| 350 | 0,0102 |  | - | 0,0102 |
| 400 | 1,961 |  | - | 1,961 |
| Всего: | 17,163 |  | 6,653 | 10,51 |

Обеспечение теплом (отопление и горячее водоснабжение) в п.г.т. Актюбинском осуществляет «Актюбинское МПП ЖКХ» филиал ОАО «Водоканалсервис». На балансе предприятия находится две котельные с установленной мощностью-38 Гкал в час (одна – 0,17 Гкал/час - для собственных нужд). Центральная котельная (37,8 Гкал в час) имеет 3 котла ДЕВ 25/14 (по 10,97 Гкал/час) для обеспечения поселка в отопительный сезон и 2 котла АВА-4/15 (по 2,4 Гкал/час) для горячего водоснабжения поселка и отопления бани в летнее время.

Расчетная присоединенная нагрузка составляет  9,92 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 7297 тыс.м3 в год.

Протяженность тепловых сетей всего-34,326 км (в однотрубном исполнении) из них:

-   ветхие-2,5км;

-   сети горячего водоснабжения-10,957км.

Анализ состояния систем тепло- и горячего водоснабжения в п.г.т. Актюбинский.

Таблица.14

|  | Наименование объекта | Единица Измерения | Мощность, Кол-во | Средний физический износ, % | Остаточная Балансовая Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С и с т е м а т е п л о с н а б ж е н и я |
| 1.1. | Котельная | Гкал. Ед. | 38,0 | 41 | 18,98 |
| 1.2. | Сети теплоснабжения | км. | 34,326 | 58 | 1,1 |
| 1.3. | Сети горячего водоснабжения | км. | 10,957 | 33 | 0,1 |

2.1.4. Электроснабжение.

Электроснабжение Азнакаевского района  РТ осуществляется от высоковольтной подстанции  «ПС№21»Азнакево» 220/110/35/6кВ».

Электроснабжение  электроэнергией потребителей района осуществляется централизованно. Поставщик электроэнергии ОАО «Татэнергосбыт»-Альметьевское отделение.

Характеристика системы энергоснабжения

Электроснабжение Азнакаевского района  РТ осуществляется от высоковольтной подстанции  «ПС№21»Азнакаево» 220/110/35/6кВ»  филиала ОАО «Сетевая компания»  Азнакаевский РВП и ЭС.  Подстанция № 21 (ПС21) «Азнакаево»220/110/35/6кВ расположена в южной части г. Азнакаево, при выезде из города в сторону г. Бугульма. Мощность трансформаторов ПС «Азнакаево» составляет 2х125 МВА,2х40МВА. От ПС 21 «Азнакаево» запитаны потребители г. Азнакаево (юридические  и физические лица), часть производства, в том числе НГДУ «Азнакаевскнефть», а также производство и население сельской местности района. Загруженность ПС 21- 40%, амортизация- 100%. Кроме этого часть потребителей г. Азнакаево запитаны от ПС 133,  233,  197 - НГДУ  «Азнакаевскнефть»,  а  также ПС 255 ЗАО «Перекрыватель».

В Азнакаево 84 шт ТП и КТП, от которых запитаны население города и часть производства.  ПС «Азнакаево» питается по ВЛ 220 кВ Бугульма-Азнакаево, ВЛ-110 кВ Уруссу-Азнакаево 1,2 и Сулеево-Азнакаево 1,2.

Количество РУ на ПС соответствует количеству уровней напряжения подстанции    Электроснабжение электроэнергией потребителей района осуществляется централизовано. Поставщик электроэнергии ОАО «Татаэнергосбыт»-Альметьевское отделение. Общий объем поставок 107666 тыс. кВтч в 2009г.  В общем объеме поставок электроэнергии 30,7% потребляет население,7% бюджетная сфера. Необходима реконструкция систем электроснабжения жилых домов, находящихся в эксплуатации более 35 лет.

Балансы мощности  ресурса, зоны действия

Данные по подстанциям Альметьевских электрических сетей, находящихся в Азнакаевском районе представлены в таблице 15

Таблица 15

| ПС | Дис-пет-черский номер | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций | Резерв мощности центров питания ПС, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норм | Авар |
| н.п.Митрофановка | 66 | ПС Митрофановка | Т-1=16000 | 110/35/6 | 738 | 738 |
|  |  |  | Т-2-16000 |  |  |  |
| н.п. Зиреклы | 62 | ПС Зиреклы | Т-1 =6 300 | 110/6 | 722 | 722 |
|  |  |  | Т-2=6300 |  |  |  |
| Азнакаевский р-н | 61 | ПС Яшлоу | Т-1 =5600 | 110/6 | 1475 | 1475 |
|  |  |  | Т-2-5600 |  |  |  |
| н.п. Ростовка | 23 | ПС Ростовка | Т-1 =16000 | 110/35/6 | 595 | 595 |
|  |  |  | Т-2=6300 |  |  |  |
| в районе н.п. Карамалы | 76 | ПС Карамалы | Т-1 =10000 | 110/35/6 | 535 | 535 |
|  |  |  | T-2=10000 |  |  |  |
| в районе н.п. Якеево | 67 | ПС Якеево | Т-1=20000 | 110/35/6 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | Т-2=20000 |  |  |  |
| в районе н.п. Чишма | 52 | ПС Чишма | Т-1=20000 | 110/35/6 | 983 | 983 |
|  |  |  | Т-2=20000 |  |  |  |
| н.п. Джалиль | 12 | ПС Джалиль | Т-1=6300 | 35/6 | 179 | 60 |
|  |  |  | Т-2=6300 |  |  |  |
| н.п. Якшибай | 62 | ПС Якшибай | Т-1=5600 | 35/6 | 93 | 93 |
|  |  |  | Т-2-5600 |  |  |  |
| в районе н.п.Чатры | 35 | ПС Чатры | Т-1=5600 | 35/6 | 224 | 224 |
|  |  |  | Т-2=5600 |  |  |  |
| в районе н.п. Какре-Елга | 38 | ПС Какры-Елга | Т-1 =5600 | 35/6 | 366 | 72 |
|  |  |  | Т-2=5600 |  |  |  |
| н.п. Тунутук | 27 | ПС Тумутук | Т-1=7500 | 35/6 | 754 | 754 |
|  |  |  | Т-2=7500 |  |  |  |
| н.п.Урсаево | 78 | ПС Урсаево | Т-1 =2500 | 35/6 | 308 | 152 |
|  |  |  | Т-2=1600 |  |  |  |
| Азнакаевский р-н | 174 | ПС Чалпы | Т-1 =4000 | 35/6 | 448 | 444 |
|  |  |  | Т-2=6300 |  |  |  |
| н.п. Сапеево | 26 | ПС Сапеево | Т1=5600 | 35/6 | 1095 | 346 |
|  |  |  | Т 2=5600 |  |  |  |
| в районе н.п.Победа | 166 | ПС Победа | Т1=6300 | 35/10 | 548 | 219 |
|  |  |  | Т 2=4000 |  |  |  |
| н.п. Чамодурово | 65 | ПС Фаевка | Т-1=3200 | 35/6 | 279 | 279 |
|  |  |  | Т-2=3200 |  |  |  |
| н.п.Б.Сухояш | 90 | ПС Банки Сухояш | Т-1=-25000 | 110/35/6 | 2358 | 2358 |
|  |  |  | Т-2=25000 |  |  |  |
| н.п. Актюба | 110 | ПС Актюба | Т-1 =4000 | 35/6 | 280 | 39 |
|  |  |  | Т-2=4000 |  |  |  |
| г.Азнакаево | 21 | ПС Азнакаево | AT-1=125000 | 220/ 110/35/6 | 9959 | 9959 |
|  |  |  | АТ-2=125000 |  |  |  |
|  |  |  | Т-1=40000 |  |  |  |
|  |  |  | Т-2=40000 |  |  |  |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Азнакаевского района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ  и выше, а линиями ВЛ и КЛ 6(10) кВ выполнено электроснабжение р/ц Азнакаево.

В самом Азнакаево функционируют 84 ТП, КТП, от которых электроэнергия поступает населению города, общественно-административным объектам  и части производства.

С подстанции 21 «Азнакаево» в западном направлении проходят воздушные линии ВЛ-35кВ 21-24 и ВЛ 110 кВ «Азнакаево-Якеево». В северо-западном направлении проходят ВЛ 35 кВ 21-38 и ВЛ 110 кВ «Сулеево-Азнакаево» 1и2 ц. Эти линии электропередач пересекают н.п. Яна Юл. В сторону северо-востока г. Азнакаево пересекают три линии ВЛ 35 кВ 21-26, ВЛ 110 кВ «Азнакаево-Сухояш»  и ВЛ 110 кВ «Азнакаево-Митрофановка» 1 и 2 ц. Общая протяженность этих  линий  составляет  около 16 км.

В сторону севера от ПС 21 «Азнакаево» проложена ВЛ-35 кВ 21-233 и 2 ц., питающая подстанцияя255 ЗАО «перекрыватель» и 233 НГДУ «Азнакаевскнефть». Общая протяженность этой линии 4 км.

В южную сторону от ПС 21 «Азнакаево» проложены ВЛ-35 кВ 27-76,ВЛ 110 кВ «Уруссу-Азнакаево» 1 и 2 ц., и ВЛ 220 кВ «Бугульма-Азнакаево». Эти линии не попадают в черту города.

Таблица №16

|  | ВЛ (КЛ) 0,4кВ | ВЛ(КЛ)6(10)кВ | ВЛ35кВ | ВЛ-110кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность,м | 739380м–ВЛ 34340 м-КЛ | 551950мВЛ 31210мКЛ | 290200 м |  |
| Марка проводов,сечением,мм2 | ВЛ:А,АС(16-70мм2) КЛ: АПВВ,АВВГ,АПВ, АВВГШВ АВВБ, ПВХ(50-120мм2) | ВЛ:А,АСБ(35-120мм2) КЛ: АКРЕ, ААБ,АВВГ, АПВШП(50-500мм2) | АС 70-150мм2 | АС120-240мм2 |
| Загрузка питающих линий по току от пропускной способности,% (средняя) | 75% | 60% | 50-60% | 40-45%(при аварийной ситуации в сети 220-110кВ возможен перегруз ВЛ Азнакаево-Сулеево 1,2ц. |

Надежность работы системы, качество.

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Азнакаевского района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ и выше,   линиями ВЛ и КЛ 6(10)кВ выполнено электроснабжение р\ц Азнакаево. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое  состояние  удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Азнакаевского района обеспечивает категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует глубоких преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06 г., в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, необходимо пре5дусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае  изменения разницы соотношения между активной и реактивной  мощностью, предусмотреть  меры по поддержанию косинуса ф в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на ПС 110/35/6лВ установлены следующие виды защит и автоматики:

1. На силовых трансформаторах:

а) газовая защита,

б) дифференциальная  токовая защита,

в) максимальная токовая защита,

г) защита  от перегрева и перегруза,

д) защита от понижения уровня масла,

е) защита от исчезновения  напряжения 35/6кВ

2. На СВ-35/6 кВ:

а)максимальная токовая защита,

б)АВР-35/6кВ

3. На ВЛ-35/6кВ:

а) междуфазовая токовая отсечка,

б)максимальная токовая защита,

в)АПВ однократного действия.

Регулирование  напряжения на трансформаторах осуществляется с помощью встроенных в трансформаторы РПН и ПБВ. Управление РПН осуществляется  дистанционно с панели   ГЩУ, на ПС  Азнакаево регулирование РПН Т1,Т2 осуществляется  в автоматическом режиме.

2.1.5. Газоснабжение.

Поставщиком природного газа для населения города и района является ООО “Газпром трансгаз Казань”. Для предприятий поставщиком газа является ЗАО “Татгазинвест”.

Подача природного газа в город и район осуществляется от основных магистралей газопровода “Миннибаево-Тубанкуль”.

Газовые сети и газовое оборудование эксплуатируются Азнакаевской районной эксплуатационной газовой службой и Актюбинской газовой службой, которые являются подразделениями эксплуатационно-производственного управления “Бугульмагаз”.

Поставщиком природного газа для населения города и района является ООО “Газпромтрансгаз Казань”. Для предприятий поставщиком газа является ЗАО “Татгазинвест”.

Подача природного газа в город и район осуществляется от основных магистралей газопровода “Миннибаево-Тубанкуль”.

Газовые сети и газовое оборудование эксплуатируются Азнакаевской районной эксплуатационной газовой службой и Актюбинской газовой службой, которые являются подразделениями эксплуатационно-производственного управления “Бугульмагаз”.

Балансы мощности ресурса

Азнакаевская РЭГС расположена возле автодороги Азнакаево-Бугульма у н.п. Туйкино. Проектная производительность ГРС- 150  тыс. нм3/час. Входное давление составляет 5мПа, давление на выходе из ГРС-0,45 МПа, диаметр газопровода-200мм.

Система распределения

Система распределения газа принята 3-х ступенчатая, сподачей газа потребителям по газопроводам трех давлений (высокого, среднего и низкого).

Газоснабжение существующего жилого сектора осуществляется от  газопровода среднего давления после ЦГРП. Снижение давления газа  со среднего  ( Р< 3кгс\см2) до низкого давления предусматривается в ГРП №2,3,4,25,26,29,5; СГПТУ-20,ГРП сельхозтехники, ГРП пищекомбината.

По отчетным данным ЭПУ «Бугульмагаз» на 01.05.2008 г. протяженность существующих газопроводов в г. Азнакаево составляет:

Газопровод высокого давления  Р< 6кгс\см2:

- стальная труба  длиной =20,90 км,

-полиэтиленовая труба длиной =0,47 км.

Газопровод высокого давления  Р< 12кгс\см2:

-стальная труба длиной =2,62км.

Газопровод среднего давления Р< 3кгс\см2:

-стальная труба длиной =20,74 км.

Газопровод низкого давления: длиной=129,32 км.

- в н.п. Яна Юл длиной =8,19 км.

Количество газифицированных квартир по городу составляет 13875,из низ;

-ведомственный сектор -10978 квартир,

-часттный сектор -2897 домов ( в т.ч. Манауз,Яна Юл),

-коммунально-бытовые объекты-111

-промышленных предприятий-13

-отопительных котельных-10

Количество ГРП в г. Азнакаево -20 шт, в том числе:

-в жилой  зоне города -13 шт,

-в производственной -7 шт.

Количество ШП в г.Азнакаево-39 шт,в том числе:

-в жилой зоне города -8 шт,

-в производственной -31 шт.

Зоны действия

В настоящее время  г. Азнакаево снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ. Уровень газификации Азнакаевского муниципального района и  г.Азнакаево природным газом составляет 99,5%.

Перечень газифицированных промышленных предприятий и отопительных котельных приведен в таблице 17

| №п.п. | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия |
| 1 | Цех комплексной подготовки и перекачки нефти |
| 2. | Швейная фабрика « Азнакай киемнэре» |
| 3. | Азнакаевское предприятие тепловых сетей(АПТС)(Центральная котельная) |
| 4. | ЦППД НГДУ «Азнакаевскнефть»(цех поддержания пласт.давления) |
| 5. | Цех по добыче газа |
| 6. | Растворный узел СМУ-29 |
| 7. | АБЗ ДРСУ «Татавтодор» |
| 8. | ЗАО «Перекрыватель» |
| 9. | ЦНИПР ХАЛ |
| 10 | ПРЦЭ иЭ(прокатно-ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения) |
| 11. | ЦПРЦ ЭПУ № 6 (центр.База произв. Обслуживания по электр. Установкам) |
| 12. | Производственная база ЦЭ и РЗС |
| 13. | ЦПРС «Азнакаевскнефть» (цех подземного ремонта скважин) |
| 14. | Азнакаевский ЦРСО |
| 15. | ЦАП (цех автоматизации производства) |
| 16. | Азнакевский маслозавод |
| 17. | Пищекомбинат |
| 18. | Котельная «Промбазы» |
| 19. | Котельная ООО «Бурение» |

Газ используется на технологические и отопительные нужды крупных  и мелких промышленных предприятий, для сжигания в отопителных котельных, населению города для приготовления пищи и горячей воды, для отоапления одноэтажной застройки  от местных источников тепла, а также в коммунально-бытовых учреждениях и предприятиях.

По отчетным данным газового участка г. Азнакаево на 01.01. 09 г. общий годовой расход газа  по городу составил 152,450 т млн нм3/год, в том числе:

- пром.предприятия   -106,800т. млн нм3\год,

- центральная котельная (АПТС) 38,0125 млн нм3\год,

- коммунально-бытовые объекты -7,638 млн. нм3\год,данные Азнакаевской РЭГС.

2.1.6. Сбор и утилизация ТБО

Сбор и утилизация отходов осуществляется на полигоне ТБО. Полигон является  простейшим и наиболее распространенным для изоляции и обезвреживания ТБО. Отходы складируются на грунт с соблюдением  условий, обеспечивающих защиту  от загрязнений атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих  распространению болезнетворных микроорганизмов.

Полигон, как простейшее в обезвреживании бытовых отходов

Полигон является  простейшим и наиболее распространенным для изоляции и обезвреживанию ТБО. Отходы складируются на грунт с соблюдением  условий, обеспечивающих защиту  от загрязнений атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих  распространению болезнетворных микроорганизмов. При разработке проектных решений использовались следующие  экологические  ограничения по атмосферному воздуху - список ПДК, для  атмосферного воздуха, по шумовому воздействию - допустимые уровни звука ( СН-245-71,СН - - 245-76), по водоемам – список ПДК для водоемов, по почвам- список ПДК для почв, для подземных вод- рекомендации по проектированию и эксплуатации полигонов для  твердых бытовых отходов. На Полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. На Полигоне производится уплотнение

ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу  площади  сооружений и  обеспечивающее экономическое использование земельных  участков.

Полигон ТБО в Азнакаево

В районе существует полигон твердых бытовых отходов расположенный в границах Сапеевского сельского поселения для утилизации ТБО г. Азнакаево. Полигон введен в эксплуатацию в 2004 году. Общая площадь полигона составляет 8,94 га, площадь складирования полигона – 360 955,0 м3, фактическая – 393 935,0 м3, расположен  в 15 км от Азнакаево. Срок эксплуатации 15 лет. Санитарно-защитная зона составляет 500 м. Площадка полигона  представляет собой следующие образования  холм хранения, хозяйственная зона, съезд с основной  дороги  к полигону. Среднесуточный  объем  поступления ТБО  на полигон составляет, в среднем- 126 м 3 в неуплотненном виде   и 79,3 м3 после уплотнения.

ООО «Полигон ТБО», основные виды деятельности

Собственником полигона является ООО «Полигон ТБО».

ООО « Полигон  ТБО» имеет лицензию № ОП-43-004109(16) от 30.04.2010 г. на осуществление деятельности по  сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности, сроком на 5 лет.

Основными видами деятельности ООО «Полигон ТБО» являются:

-сбор отходов 4-5 классов опасности ( в основном ТБО) от сторонних организаций и населения г. Азнакево и Азнакаевского района для захоронения на собственном полигоне;

-транспортирование отходов  до места захоронения;

-складирование, уплотнение, изоляция ТБО;

-сбор вторсырья;

-сортировка  вторсырья из собираемого с города мусора.

-сортировка  вторсырья из собираемого с города мусора.

Организационная структура ООО «Полигона ТБО»

ООО «Полигон  ТБО» имеет офисное помещение, где располагаются  руководство и бухгалтерия предприятия. Количество АУП – 5, производственного персонала-18 человек.

Для ремонта  и размещения автотранспорта арендуется  помещение у ООО «Универсал-Строй», площадью 384 кв.м.

Офисное помещение, гараж и цех приема вторичного сырья расположены по адресу: ул. Султангалиева, д.17  и арендуются в соответствии с договором аренды  от 01.01.2011 , заключенным с ООО «Универсал-строй».

Предприятие осуществляет сортировку и прием вторсырья (преимущественно макулатуры, полиэтилена и бутылок ПЭТ) от населения  и предприятий города и района. С этой целью оборудован пункт приема в складском помещении, с бетонированным основанием  и оснащенный гидравлическим  прессом для  прессования принимаемого вторсырья.

Улотнение, сладирование и захоронение бытовых отходов

На полигоне производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади и обеспечивающее экономичное использование земельного участка.

Отходы складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от  загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных во и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. В зоне складирования предусмотрена укладка отходов в 10 слоев по высоте. Высота семи слоев - 2 м, остальных -1,75 м, высота изолирующего слоя грунта 0,25м. После укладки последнего слоя ТБО,холм покрывается изолирующим слоем мощностью 0,6м., промежуточная и окончательная изоляция  обеспечивается полностью за счет  грунта, вынимаемого при рытье котлована  и строительных работ на всей площади.

Объем  отходов

Объем ТБО, доставляемых мусоровозами за день составляет в среднем 126 м3, из них от населения-93 м3, от организаций-33 м3. Учет принимаемых отходов  ведется по объему в неуплотненном состоянии. Организация работы на полигоне определяется  технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной  в составе  проекта и обеспечивает максимальную производительность средств механизации и бесперебойную разгрузку мусоровозов.

Полигон ТБО в п.г.т. Актюбинский

В 2008 году начато строительство полигона ТБО для п.гт. Актюбинский. Площадка строительства расположена в 4 км северо-западнее п.гт. Актюбинский. Общая площадь полигона – 6,4 га, вместимость полигона – 150 тыс. т. Проект разработан ООО «Фирма Реал» г. Набережные Челны в 2003 году. Расчетный срок эксплуатации 15 лет.

Свалки, функционирующие  в  Азнакаевском муниципальном районе

По данным Приикского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов в Азнакаевском муниципальном районе также функционируют 44 свалки (см. таблицу 18). Практически повсеместно санкционированные свалки ТБО содержатся в неудовлетворительном состоянии: не производится уплотнение массы отходов, не установлены ограждения, аншлаги, имеется доступ посторонних лиц, диких и домашних животных. Из-за отсутствия обваловки по периметру объектов происходит захламление прилегающей территории и стихийное разрастание свалок, загрязнение подземных вод. Кроме того, на свалках отсутствуют контрольные скважины, и не производится анализ состояния и качества подземных вод.

Схемой предусмотрено закрытие существующих свалок с последующей их рекультивацией.

Таблица 18.

Санкционированные свалки на территории Азнакаевского муниципального района

| № пп | Месторасположение | Площадь, м2 | Закрытие и рекультивация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чемодуровское СП, возле с. Чемодурово | 7253 | Расчетный срок |
| 2 | Чубар-Абдуловское СП, возле с. Чубар-Абдулово | 2348 | Расчетный срок |
| 3 | Чубар-Абдуловское СП, возле с. Буралы, 1 участок | 2502 | Расчетный срок |
| 4 | Чубар-Абдуловское СП, возле с. Буралы, 2 участок | 2737 | Расчетный срок |
| 5 | Чубар-Абдуловское СП, возле д. Мяндей | 2163 | Расчетный срок |
| 6 | Тумутукское СП, возле с. Тумутук | 41395 | Расчетный срок |
| 7 | Чалпинское СП, возле с. Чалпы | 21331 | I-я очередь (2020 г.) |
| 8 | Чалпинское СП, возле д. Ирекле | 3810 | Расчетный срок |
| 9 | Чалпинское СП, возле с. Камышлы | 3610 | Расчетный срок |
| 10 | Чалпинское СП, возле д. Балан-Буляк | 5566 | Расчетный срок |
| 11 | Учалинское СП, возле с. Учалы | 8989 | I-я очередь (2020 г.) |
| 12 | Урсаевское СП, возле с. Урсаево | 35821 | Расчетный срок |
| 13 | Урманаевское СП, возле с. Урманаево | 16608 | I-я очередь (2020 г.) |
| 14 | Урманаевское СП, возле п. Первое Мая | 9637 | I-я очередь (2020 г.) |
| 15 | Уразаевское СП, возле с. Уразаево | 7963 | I-я очередь (2020 г.) |
| 16 | Тойкинское СП, возле с. Тойкино | 4915 | Расчетный срок |
| 17 | Тойкинское СП, возле д. Карамалы-Елга | - | Расчетный срок |
| 18 | Татарско-Шуганское СП, возле н.п. Тат. Шуган | 13322 | Расчетный срок |
| 19 | Сухояшское СП, возле с. Большой Сухояш | 26570 | Расчетный срок |
| 20 | Сухояшское СП, возле с. Нижний Сухояш | 7213 | Расчетный срок |
| 21 | Сухояшское СП, возле с. Банки Сухояш | 1660 | Расчетный срок |
| 22 | Сарлинское СП, возле с. Буляк | 24569 | Расчетный срок |
| 23 | Сарлинское СП, возле с. Суюндук | 37014 | Расчетный срок |
| 24 | Бирючевское СП, возле д. Бирючевка | 4538 | Расчетный срок |
| 25 | Балтачевское СП, возле д. Балтачево | 21186 | Расчетный срок |
| 26 | Асеевское СП, возле с. Асеево | 8428 | I-я очередь (2020 г.) |
| 27 | Асеевское СП, возле с. Митряево | - | I-я очередь (2020 г.) |
| 28 | Алькеевское СП, возле с. Алькеево | 4327 | Расчетный срок |
| 29 | Алькеевское СП, возле с. Кзыл-Сукаче | 1459 | Расчетный срок |
| 30 | Агерзинское СП, возле с. Агерзе | 17018 | Расчетный срок |
| 31 | Вахитовское СП, возле п. Заречье | 8659 | I-я очередь (2020 г.) |
| 32 | Вахитовское СП, возле п. Победа | 3445 | I-я очередь (2020 г.) |
| 33 | Верхнестерлинское СП, возле д. Нижнее Стерле | 3312 | I-я очередь (2020 г.) |
| 34 | Верхнестерлинское СП, возле д. Верхнее стерле | 11766 | I-я очередь (2020 г.) |
| 35 | Ильбяковское СП, возле с. Ильбяково | 13395 | Расчетный срок |
| 36 | Какреелгинское СП, возле с. Какре-Елга | 7928 | Расчетный срок |
| 37 | Масягутовское СП,возле с. Масягутово | 18657 | Расчетный срок |
| 38 | Мальбагушское СП, возлес. Мальбагуш | 10232 | Расчетный срок |
| 39 | Сарлинское СП, возле с. Сарлы, участок 2 | 16171 | I-я очередь (2020 г.) |
| 40 | Сарлинское СП, возле с. Сарлы | 11198 | I-я очередь (2020 г.) |
| 41 | Сапеевское СП, возле с. Сапеево | 22237 | I-я очередь (2020 г.) |
| 42 | Карамалинское СП, возле с. Карамалы | 34007 | I-я очередь (2020 г.) |
| 43 | Карамалинское СП, возлед. Октябрь-Буляк | 6138 | I-я очередь (2020 г.) |
| 44 | Карамалинское СП, возле д. Талы-Буляк | 10117 | I-я очередь (2020 г.) |
| 45 | Полигон г. Азнакаево | 89400 | - |

Сбор, хранение ТБО, нормы накопления.

В г.Азнакаево, п.г.т. Актюбинский  сбор и хранение  твердых бытовых отходов осуществляется в несменяемые металлические контейнеры емкостью 0,7–- 0,75 м3...

Контейнеры размещаются  на специально оборудованных контейнерных площадках с ограждением по периметру и бетонным основанием. Количество контейнеров на площадке, согласно нормам, не превышает 5 штук.

Контейнерные площадки располагаются на дворовых территориях, имеют подъездные пути. Расстояние от площадок до окон домов в соответствии с  нормами не  менее 20 метров, а радиус обслуживания площадки не превышает 100 м. В большинстве случаев, требования к размещению площадок выдерживается. Согласно санитарных правил, контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться и дезинфицироваться. На практике  система мойки и дезинфекции контейнеров не организована.

Очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют  организации, обслуживающие жилищный фонд.

Контейнера и контейнерные площадки в г. Азнакаево находятся на балансе жилищно-коммунальных организаций города. В городе образовано и  работают 5 ТСЖ: ТСЖ «Универсал», ТСЖ «Квартал-28», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «ЖилСервис», ТСЖ «Восход»

В г. Азнакаево  существует 219 контейнеров, 51 - контейнерная площадка.

В п.гт. Актюбинский существует 39 контейнерных площадок и 78 контейнеров с учетом объектов инфраструктуры. Жилищной организацией, обслуживающей жилой фонд является  «УК-Актюба».

Необходимое количество контейнеров для каждого домовладения определяется исходя из численности проживающих жителей и нормы накопления. На момент разработки схемы действовала  норма накопления ТБО–- 1,1 м3 на одного человека в год (норма утверждена в постановлении Главы администрации  Азнакаевского района  и города Азнакаево № 126 от 02.05.2005г. « Об утверждении  нормативов потребления коммунальных услуг а Азнакаевском р-не РТ на 2005г.».), проживающего в благоустроенном жилищном фонде и 0,75 м3 для  населения проживающего в частном секторе. Для предприятий и организаций потребное количество контейнеров определяется расчетным путем на основании нормы накопления ТБО или на договорной основе.  По данным ЕРЦ на 30.08.2011  года    31365 человек пользуются  услугами вывоза ТБО. Периодичность вывоза ТБО в многоквартирных домах- ежедневно, в частном секторе ( м-н Тукай, Монолит, п. Яна Юл, Маняус, ст.Азнакаево)- один раз в неделю.  Эксплуатируются мусоросборники объемом 0,75куб.м. и 4,0 куб.м.

Заключение Договоров

Договор на вывоз ТБО ежегодно заключается или пролонгируется между организациями, занимающимися вывозом ТБО, и жилищными организациями, предприятиями, учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТБО и количество контейнеров, порядок расчета.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Доля поставки воды предприятиям и населению по приборам учета увеличивается. Промышленные предприятия и бюджетные организации оснащены приборами учета воды на 100%. Население на 72,3  %,в том числе многоквартирные жилые дома на 81  %, Частный сектор на 28 %.

Оснащенность  многоквартирных жилых домов приборами учета тепла по городу Азнакаево составляет 72,3 %. В  бюджетных организациях - 67% .

Объем потребленного природного газа населением учитывается следующим образом: 74% с использованием приборов,- 26% по нормативам, утвержденным Кабинетом Министров РТ.

Доля оснащенности электроснабжения приборами учета составляет 96,4%, не оснащены 69 точек учета уличного освещения.  Всего точек по Азнакаевскому  району 1860. Оснащенность приборами учета многоэтажных жилых домов составляет 99%.

Оснащенность приборами учета бюджетных организаций приведена  в табл. № 19ВНИМАНИЕ!
Заголовки письма не соответствуют RFC 822.

ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что администрация Mail.Ru и владельцы других сайтов никогда не просят своих пользователей прислать им пароли от ящиков.
Компания Mail.Ru никогда не просит своих пользователей оплатить доставку подарков и призов.
Компания Mail.Ru никогда не просит своих пользователей отправить смс (в том числе и бесплатные) для возобновления или поддержания работы почтового ящика, а также для получения приза.
Будьте внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников!

| Адрес | Тепловой энергии | ГВС | ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Установлено приборов учета,ед. | Установлено узлов регулирования,ед | Необходимо установить,приборов учета,ед | Потребность в тыс. руб. | Необходимо установить узлов регулирования,ед. | Потребность в тыс. руб. | Всего | Установлено приборов учета,ед | Необходимо установитьприборов учета, ед | Потребность в тыс. руб | Всего | Установлено приборов учета,ед | Необходимо установить приборов учета,ед | Потребность в тыс. руб |
| Объекты здравоохранения | 7 | 7 | 5 | 2 | 400 | 2 | 2450 | 18 | 9 | 9 | 5 | 48 | 4 | 44 | 25 |
| Объекты образования | 102 | 30 | 0 | 72 | 12960 | 72 | 15000,0 | 102 | 92 | 10 | 80 | 102 | 48 | 54 | 378 |
| Объекты культуры | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1050,0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 77 |
| Объекты спорта | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Прочие бюджетные организации | 7 | 1 | 0 | 6 | 600 | 6 | 2450 | 0 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 7,0 |
| Итого | 124 | 46 | 5 | 80 | 13960 | 80 | 22700 | 136 | 117 | 19 | 85 | 185 | 75 | 10 | 487 |

| Адрес | ГАЗ | Электроэнергии ( 2-х тарифн) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Установлено приборов учета,ед. | Необходимо установить приборов учета,ед | Потребность в тыс. руб | Всего | Установлено приборов учета,ед. | Необходимо установить приборов учета,ед | Потребность в тыс. руб |
| Объекты здравоохранения | 20 | 11 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты образования | 52 | 52 | 0 | 0 | 127 | 99 | 0 | 0 |
| Объекты культуры | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,5 |
| Объекты спорта | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие бюджетные организации | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 109 | 100 | 9 | 50 | 129 | 99 | 2 | 3,5 |

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы

3.1.  Количественное определение перспективных показателей развития Азнакаевского муниципального района.

В соответствии с решениями генерального плана и исходными данными, полученными от отдела ЖКХ в течение расчетного периода(2010-2020г.г.) планируется дальнейшее развитие города и его экономической базы

Существующая и расчетная численность населения

По потенциалу населения  район находится на 10 месте среди муниципальных образований-64,3 тыс. чел. Общее количество жителей, проживающих в районе на 01.01 2010 г. составляет 64 274 человек, из них в городских поселениях – 34386, район- 29888, в том числе  село -203754, Актюба -9513.  Коэффициент естественного  прироста по статистическим данным на 01.01.2009 г составил-0,5 чел. на 1000 жителей  населения. На фоне  среднереспубликанского значения показателя естественного прироста   населения (-1,2 человек на 1000 жителей) Азнакаевский муниципальный район занимает сравнительно благоприятное положение   и среди других МР РТ находится на 7 месте. С учетом уменьшения общей численности населения района  прогнозируется  снижение показателя  плотности населения. К 2020 г.  показатель понизится до 28,8 чел. на 1 кв.км.  На  расчетный срок  перспективная  численность  населения района составит 62,4 тыс. чел. Прогнозная численность населения г. Азнакаево  на 2020 г.составит 33,7 тыс. чел.  Предполагается перспективное снижение численности населения п.г.т. Актюбинский, и на начало 2020 г. составит -9,24 тыс. чел. Сельское население  потерпит значительное сокращение в 0,8 раз.

Динамика ввода   многоквартирных домов, частной жилой застройки, учреждений соцкультбыта.

Жилищный фонд Азнакаевского района  на начало года составил 1млн. 477,2 тыс.кв. метров общей площади и характеризуется высоким  уровнем благоустройства: 79.2 % жилых помещений оборудовано водопроводом; 70,7% - горячим водоснабжением; 63%-канализацией; 70,7% -центральным отоплением; 98,6- газом. Свыше 93 % жилищного фонда находится в собственности граждан. При этом 58 % квартир расположены в многоквартирных домах. Обеспеченность жильем на душу населения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 23,3 кв. метров.

К 2020 году в городе предполагается увеличение, по отношению к существующему уровню, общей площади жилого фонда на 94,3 тыс.кв.м. Площадь учреждении соцкультбыта увеличится на 20,8 тыс.кв.м.

Динамика ввода многоквартирных домов  по программе развития жилищного строительства

в Азнакаевском муниципальном районе в 2011-2015 гг.

Таблица 20

| Наименование показателя | 2009 г. (факт) | 2010 г. факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Ввод жилья, тыс. кв. метров | 21,1 | 20,0 | 22 | 26 | 24 | 24 | 25 |

Прогноз развития жилищного строительства на территории Азнакаевского муниципального района

на долгосрочную перспективу (2011-2020 гг.)

Таблица 21

| Наименование показателя | Ед.изм | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Планируемые объемы ввода жилья | тыс. кв. метров | 20,0 | 22 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Основными территориями многоэтажного строительства будут  свободные от застройки территории в микрорайоне Шайхутдинова.

Новые общественные здания и учреждения будут строиться в микрорайонах многоэтажной застройки.

Коттеджное строительство ведется в микрорайоне «Монолит».

В настоящее время в городе размещаются около семидесяти трех промышленных и коммунальных предприятий различных отраслей, расположенных в Западной, Южной, Юго-Восточной пром. зонах, а также среди жилой застройки.

Капитальный ремонт, снос аварийного  жилья

По итогам 2010 года в районе 17 тыс. кв. метров жилого фонда (1,3 % от всей площади) имеет износ свыше 65 %.

В рамках повышения комфортности условий проживания и снижения существующего износа жилого фонда, в республике реализуется масштабная программа капитального ремонта жилья с использованием средств бюджета Республики Татарстан и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели в 2008-2010 гг. направлено 329,6 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 130,5 млн.руб. (39,61 %), средства бюджета Республики Татарстан – 98,3 млн. руб. (29,82 %), средства муниципальных бюджетов – 54,5 млн. руб. (16,5 %), средства населения (собственников жилья) – 46,3 млн. руб. (14 %). Благодаря реализации этой программы отремонтировано 301,243 тыс. кв. м жилищного фонда 145 многоквартирных домов, т.е. улучшены их качественные характеристики и снижен износ, улучшили условия проживания и повысили его комфортность 12,9 тыс. человек.

Снос аварийного жилищного фонда  по Азнакаевскому муниципальному району проходит по принципу « ликвидация  старого за счет строительства нового». Ежегодно под снос  попадает 3 тыс. кв. м. аварийного  жилья  за счет строительства нового.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.02.2011 №76 утверждена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год. По Азнакаевскому району объем финансирования программы – 38,5 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 24,17 млн. рублей, бюджета Республики Татарстан – 14,3 млн. руб.

В результате выполнения программы планируется переселить из аварийного жилищного фонда 29 семей (  88 чел.).

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:

- средств населения;

- средств управляющих компаний;

- средств инвесторов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения  Азнакаевского муниципального района. Развитие экономики и социальной сферы  Азнакаевского муниципального района, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы городских инженерных коммуникаций.

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

4.1.1.Динамика потребления воды

Динамика  водопотребления  города Азнакаево  от водозаборных сооружении представлена в таблице  №22

|  |  | Поступление воды по годам |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Водозабор | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
|  |  | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ |
|  |  | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки | Тыс.м³./сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Камская вода | 125,90 | 393,70 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | 0,34 | 1,08 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2 | Балтачевский водозабор | 940,00 | 728,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1093,20 |
|  |  | 2,58 | 1,99 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 3,00 |
| 3 | Водозаборные сооружения | 1337,20 | 1243,40 | 1300,00 | 1420,30 | 1424,90 | 1442,20 | 1459,70 | 1459,70 |
|  | Урсай ключ | 3,66 | 3,41 | 3,56 | 3,89 | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | ООО " Акваснаб" | 580,20 | 290,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 1,59 | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 5 | Артезианские скважины | 142,20 | 418,70 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
|  | Нагорные резервуары | 0,39 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 6 | И Т О Г О | 3125,50 | 3073,90 | 3035,00 | 3155,30 | 3159,90 | 3177,20 | 3194,70 | 3387,90 |
|  |  | 8,56 | 8,42 | 8,32 | 8,64 | 8,66 | 8,70 | 8,75 | 9,28 |

Годовое потребление воды потребителями г.Азнакаево  для хоз-питьевых нужд и Азнакаевским  ПТС   для технологических нужд предприятия - по водозаборным сооружениям г. Азнакаево приведены в таблице №23

Существующие водозаборы г. Азнакаево  по объему поднятой и перекачанной воды   полностью  покрывают потребности города в питьевой воде (около 8.7 тыс.м3/сутки).Но по качеству  воды (по жесткости)  вода получаемая из  отдельных артезианских скважин  превышает нормативы. С каждым годом  количество таких скважин увеличивается.

Для полного удовлетворения потребностей населения г. Азнакаево качественной питьевой водой необходимо провести дополнительные изыскательские работы по расширению и реконструкции собственных источников водоснабжения.

В 2000-2002 гг. институт « ТатНИПИнефть»  по заданию «Госгеолкома» РТ (договор Б.II.4.10.3/01) проводил поиски дополнительных источников питьевого водоснабжения в районе д. Балтачево, с целью расширения существующего водозабора. На сегодняшний день объем выполненных работ составил около 30% от предусмотренных проектом.

Для полного завершения работ необходимо проведение поисково-разведочного бурения по линии намеченного водозаборного ряда, режимных наблюдений, детального гидрохимического опробования подземных вод, численного гидродинамического моделирования  водозабора и подсчета эксплуатационных запасов. По предварительным оценкам специалистов ТатНИПИнефть Балтачевский водозабор может дать дополнительно около 5-6 тыс.м3 питьевой воды. Реконструкция Балтачевского  водозабора позволит до минимума снизить потребление  для хоз-питьевых нужд долю Камской воды, приведет к увеличению  воды из собственных источников. Учитывая, что стоимость Камской воды почти в 3 раза превышает стоимости воды из собственных источников, данное мероприятие позволит существенно уменьшить тарифы на питьевую воду для потребителей.

Водовод Балтачевского водозабора, построенный в 1968 году, находился в ветхом состоянии, в 2010 году завершена  реконструкция водовода протяженностью 9,8 км условным диаметром ДУ –300мм .

Разведка месторождения пресных подземных вод «Урсай Ключ» выполнена в 1995 –1998 годах. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 8500 м3/сут. Фактический водоотбор составлял 5000-6500 м3/сут. В период пуска водоразборных сооружении «Урсай-Ключ» разведочные скважины работали  как эксплуатационные, что не соответствовал  рекомендованным техническим характеристикам. Согласно акта № 433 от 09.07.2002г. комиссии министерства экологии и природных ресурсов РТ предписана замена разведочных скважин вновь пробуренными эксплуатационными скважинами. В 2009 году  соответствующая работа выполнена силами НГДУ «Азнакаевскнефть».  Ликвидированы разведочные скважины (14 скважин), находящиеся в санитарно-защитной зоне месторождения.  В результате количество действующих скважин  сократились до 12 . Объем  воды уменьшился до 3,4тыс.куб.м./сутки

Чтобы выйти на проектную мощность необходимо:

Пробурить эксплуатационные скважины взамен поисково-разведочных скважин, конструкции которых не соответствуют рекомендованным техническим характеристикам (4скважин). Провести ремонт водозаборных скважин (6 скважин).

Подземные водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения  в основном жилого фонда   г. Азнакаево характеризуются  ограниченным дебитом,   а также отсутствием соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений марганца, кремния, железа, нитратов.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.

|  | Таблица №23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поступление воды по годам |  |  |  |  |
| № п/п | Водозабор | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
|  |  | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ | Тыс.м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | Камская вода | 125,9 | 393,7 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 1.1 | Реализация | 79,3 | 288,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | Собственные нужды | 34,4 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
|  | Потери | 12,2 | 37,9 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 2 | Балтачевский водозабор | 940,0 | 728,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1093,2 |
|  | Реализация | 634,4 | 395,5 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 593,9 |
|  | Собственные нужды | 214,0 | 247,7 | 327,4 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 415,3 |
|  | Потери | 91,6 | 84,8 | 83,6 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| 3 | Водозабор Урсай-Ключ | 1337,2 | 1243,4 | 1300,0 | 1420,3 | 1424,9 | 1442,2 | 1459,7 | 1459,7 |
|  | Реализация | 1163,3 | 939,1 | 1098,4 | 1200,0 | 1203,9 | 1218,5 | 1233,3 | 1233,3 |
|  | Собственные нужды | 132,2 | 159,6 | 154,5 | 168,7 | 169,3 | 171,3 | 173,4 | 173,4 |
|  | Потери | 157,7 | 144,7 | 47,1 | 51,6 | 51,7 | 52,4 | 53,0 | 53,0 |
| 4 | ООО " Акваснаб" | 580,2 | 290,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Реализация | 160,3 | 45,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 285,7 | 239,4 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
|  | Потери | 18,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 5 | Артезианские скважины | 142,2 | 418,7 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 |
|  | Нагорные резервуары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Реализация | 130,2 | 382,7 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 |
|  | Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери | 12,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 6 | И Т О Г О | 3125,5 | 3073,9 | 3035,0 | 3155,3 | 3159,9 | 3177,2 | 3194,7 | 3387,9 |
|  | Реализация | 2167,5 | 2051,8 | 2032,4 | 2134,0 | 2137,8 | 2152,5 | 2167,3 | 2272,2 |
|  | Собственные нужды | 666,3 | 713,6 | 793,9 | 807,7 | 808,3 | 810,3 | 812,4 | 900,7 |
|  | Потери | 291,7 | 308,5 | 208,7 | 213,6 | 213,7 | 214,4 | 215,0 | 215,0 |

В целом мощности водозаборных сооружений Азнакаевского ПТС перекрывают потребность населения, предприятий и организаций г.Азнакаево в хозяйственно-питьевом водоснабжении

| Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  | Табл№ 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребности в водопроводных сетях и скважинах в населенных пунктах Азнакаевского муниципального района по состоянию на 15.04.2011 года |  |
| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Год строитель-ства | Наличие ПСД |  | Планируемый год строительства | Имеется в наличии | Требуется реконструкция (новое строительство) |
|  |  |  | ПСД | Экспертиза |  | водопровод (диаметр/км) | скважина (штук) | водопровод (диаметр/км) | скважина (штук) |
|  |  |  |  |  |  | в населенном пункте | в населенном пункте | в населенном пункте | в населенном пункте |
| 1. | Агерзинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Агерзе | 1978 | имеется | имеется | 2011 | 6км/Д.108 | 1 | 6,8км/Д.80 | 1 |
|  | д.Маняуз | 1980 |  |  |  | 2,2км/Д.89 | 1 | 2,2км/Д.89 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8,2км | 2 | 9,0км | 2 |
| 2. | Алькеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Алькеево |  |  |  |  | 2,7км/Д.108 3,2км/Д.110 | - | 2,7км/Д.110 | - |
|  | д.Кызыл Сукачы | 1989 | требуется | требуется |  | - | - | 1,6км/Д.110 2,4км/Д.76 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,9км | - | 6,7км | 1 |
| 3. | Асеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Асеево | 1992 |  |  |  | 2,8км/Д.110 2,2км/Д.89 | 2 | - | - |
|  | с.Митряево | 1992 |  |  |  | 4,0км/Д.89 | 1 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9,0км | 3 | - | - |
| 4. | Балтачевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Балтачево | 1971 | имеется | требуется | 2011 | 6,5км/Д.159 | - | 6,5км/Д.110 2,0км/Д.76 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,5км | - | 8,5км | 1 |
| 5. | Бирючевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бирючевка | 1993 |  |  |  | 5,0км/Д.89 | 1 | 5,0км/Д.89 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,0км | 1 | 5,0км | 1 |
| 6. | Вахитовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Победа | 1980 | имеется | требуется | 2011 | 7,5км/Д.108 | 2 | 7,5км/Д.110 | 1/1 шт (новое) |
|  | поселок Загорье | 1968 | имеется | требуется | 2012 | 1,5км/Д.89 | 1 | 1,5км/Д.110 | 1 |
|  | поселок Заречье |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | село Чекан | 1968 | имеется | требуется | 2012 | 9,5км/Д.89 | 1 | 9,5км/Д.110 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,5км | 4 | 18,5км | 4 |
| 7. | Верхнестярлинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхнее Стярле | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Нижнее Стярле | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 8. | Ильбяковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ильбяково | 2000 |  |  |  | 5,0км/Д.110 | 1 | - | 1 |
|  | с.Ирекле |  |  |  |  | 2,2км/Д.108 | - | 2,2км/Д.110 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,2км | 1 | 2,2км | 1 |
| 9. | Какре-Елгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Какре-Елга | 1989 |  |  |  | 8,4км/Д.110 5,2км/Д.110 | - | 1,2км/Д.110 | - |
|  | д.Катимово | 1990 |  |  |  | 3,0км/Д.110 4,2км/Д.110 | - | 1,8км/Д.110 | 1 |
|  | п.Якты-Юл | 1972 |  |  |  | 3,2км/Д.89 1,2км/Д.89 | - | 3,2км/Д.89 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 25,2км | - | 6,2км | 1 |
| 10. | Карамалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Карамалы | 1992 |  |  |  | 5,2км/Д.110 | 3 | 1,8км/Д.110 | 1 |
|  | д.Октябрь-Буляк | 1976 |  |  |  | 2,8км/д.108 | 1 | 2,8км/Д.110 | 1 |
|  | д.Таллы-Буляк | 1980 |  |  |  | 3,24км/Д.110 | 1 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11,24км | 5 | 4,6км | 2 |
| 11. | Тойкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Тойкино | 1970 |  |  |  | 7,0км/Д.89 | 2 | - | - |
|  | п.Камышлы-Куль |  |  |  |  | 2,0км/Д.76 | - | - | - |
|  | д.Карамалы-Елга | 1992 | требуется | требуется |  | 2,8км/Д.76 | - | 2,8км/Д.76 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11,8км | 2 | 2,8км | 1 |
| 12. | Мальбагушевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Мальбагуш | 1966 |  | требуется | 2011 | 10,8км/Д.159 6,2км/Д.89 | - | 6,2км/Д.89 10,8км/Д.160 | 2 шт (новые) |
|  | с.Нижнее Якеево | 1977 |  |  |  | 9,6км/Д.159 2,4км/Д.160 5,4км/Д.76 | - | 3,8км/Д.76 3,2км/Д.160 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 34,4км | - | 24,0км | 2 |
| 13. | Масягутовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Масягутово | 1992 | имеется | имеется |  | 9,0км/Д.110 1,2км/Д.76 | 2 | - | 2 шт (новые) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10,2км | 2 | - | 2 |
| 14. | Микулинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Микулино | 1992 | заказан | требуется | 2011 | 5,4км/Д.108 | 2 | 5,4км/Д.110 | 1 шт (новое) |
|  | п.Дмитриевка |  |  |  |  | 1,8км/Д.89 | 1 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,2км | 3 | 5,4км | 1 |
| 15. | Сапеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Сапеево | 1980 | заказан | требуется |  | 6,9км/Д.108 | 3 | 6,9км/Д.110 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,9км | 3 | 6,9км | 1 |
| 16. | Сарлинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Сарлы | 1982 |  |  |  | - | - | - | - |
|  | с.Буляк |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | д.Суюндук |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 17. | Сухояшевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большой Сухояш | 1987 |  |  |  | 7,2км/Д.110 | 1 | - | - |
|  | д.Банки-Сухояш | 1987 |  |  |  | 1,0км/Д.110 | - | 0,5км/Д.110 | - |
|  | д.Нижний Сухояш | 1987 |  |  |  | 1,0км/Д.110 | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9,2км | 1 | 0,5км | - |
| 18. | Татарско-Шуганское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Татарский Шуган | 2009 |  |  |  | 3,0км/Д.110 7,8км/Д.76 | 2 | 3,0км/Д.110 1,6км/Д.76 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10,8км | 2 | 4,6км | 1 |
| 19. | Тумутукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Тумутук | 1975 | имеется | имеется |  | 10,0км/Д.76 | 1 | 5,0км/Д.110 | 1 |
|  | д.Агирово |  |  |  |  | 2,0км/Д.76 | - | 5,0км/Д.110 | - |
|  | с.Куктяка |  |  |  |  | 5,0км/Д.76 | 1 | 2,0км/Д.110 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 17,0км | 2 | 12,0км | 2 |
| 20. | Уразаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Уразаево | 1988 |  |  |  | 2,5км/Д.108 5,0км/Д.76 | - | 2,6км/Д.76 | 1 шт (новое) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,5км | - | 2,6км | 1 |
| 21. | Урманаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Урманаево | 1988 | имеется | требуется |  | 1,5км/Д.110 3,5км/Д.76 | - | - | 1 |
|  | п. Первое Мая | 1966 | имеется | требуется |  | 2,0км/Д.76 | 1 | 2,0км/Д.76 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,0км | 1 | 2,0км | 2 |
| 22. | Урсаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Урсаево | 1968 | заказан | требуется | 2012 | 3,0км/Д.159 2,0км/Д.76 | 1 | 13,0км/Д.110 | 1 шт (новое) |
|  | д.Муслюмово | 1992 |  |  |  | 3,0км/Д.108 | 1 | - | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8,0км | 2 | 13,0км | 2 |
| 23. | Учаллинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Учалле | 2006-2007 |  |  |  | 5,3км/Д.110 | 1 | 0,2км/Д.110 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,3км | 1 | 0,2км | 1 |
| 24. | Чалпинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Чалпы | 2002 | имеется | имеется |  | 6,2км/Д.110 5,8км/Д.140 | 3 | 5,0км/Д.110 | 2 |
|  | д.Балан-Буляк | 1972 | требуется | требуется |  | 2,0км/Д.159 | 1 | 2,0км/Д.110 | 1 |
|  | д.Ирекле |  |  |  |  | 4,0км/Д.159 | 1 | 2,0км/Д.110 | - |
|  | с.Камышлы |  |  |  |  | 2,0км/Д.159 | 1 | 2,0км/Д.110 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20,0км | 6 | 11,0км | 3 |
| 25. | Чемодуровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Чемодурово | 1992 |  |  |  | 6,0км/Д.110 | 1 | - | - |
|  | д.Альферовка |  |  |  |  | 4,0км/Д.76 | 1 | 2,5км/Д.76 | - |
|  | д.Тетвелево |  |  |  |  | 3,0км/Д.108 | - | 3,8км/Д.110 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13,0км | 2 | 6,3км | - |
| 26. | Чубар-Абдулловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252525 | с.Чубар-Абдуллово | 1975 | требуется | требуется |  | 5,2км/Д.108 | 1 | 5,2км/Д.110 | 1 шт (новое) |
|  | с.Буралы | 1977 | требуется | требуется |  | 7,5км/Д.108 | 2 | 7,5км/Д.110 | 1 шт (новые) |
|  | с.Мендей | 2000 |  |  |  | 5,1км/Д.110 | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 17,8км | 3 | 12,7км | 2 |
|  | Всего по району: |  |  |  |  | 282,84 | 46 | 164,7 | 34 |
|  | Полиэтилен |  |  |  |  | 2,4км/Д.160 |  | 14,0км/Д.160 | 15 (новые) |
|  |  |  |  |  |  | 5,8км/Д.140 |  | - | 19 (рекон) |
|  |  |  |  |  |  | 85,54км/Д.110 |  | 107,6км/Д.110 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,6км/Д.89 |  | 16,6км/Д.89 |  |
|  | Трубы стальные |  |  |  |  | 18,5км/Д.76 |  | 6,8км/Д.80 |
|  |  |  |  |  |  | 37,9км/Д.159 |  | 19,7км/Д.76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 54,7км/Д.108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33,2км/Д.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,2км/Д.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № | 25 |  |
| Строительство, реконструкция систем водоснабжения (объекты, имеющие ПСД: гидрогеологические скважины, водозаборы из поверхностных источников, станции очистки (подготовки) воды,сети) |
| № | Раздел/показатель | Ед. изм. | Объект 1 | Объект 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заказчик |  | МУП УКС Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Вахитовского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Агерзинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Тумутукского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Татарошуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Мальбагушевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района | Исполнительный комитет Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района |
| 1.2. | Наименование мероприятия | Водоснабжение н.п. Яна Юл г. Азнакаево | Реконструкция водопровода н.п. Победа, Чекан, Загорье Вахитовского сельского посления Азнакаевского муниципального района | Водоснабжение н.п. Балтачево Азнакаевского муниципального района | Реконструкция водоснабжения в н.п. Агерзе Азнакаевского района | Реконструкция сетей водоснабжения с. Тумутук Азнакаевского района | Водоснабжение с. Тат.Шуган Азнакаевского района | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сапеево Азнакаевского района | Водоснабжение с. Урсаево Азнакаевского района | Реконструкция сетей водоснабжения с. Мальбагушево Азнакаевского района | Водоснабжение с. Микулино Азнакаевского района |
| 1.3. | Цель мероприятия | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения | Обеспечение качественной питьевой водой населения |
| 1.4. | Вид работ |  | Строительство сетей водоснабжения | 1. Строительство насосных станций 2. Строительство водопроводных сетей. | Строительство водопроводных сетей. | 1. Насосная станция 2. Водонапорные башни 3. Водопроводная сеть 4. Противопожарные резервуары | Водопроводная сеть | 1. Насосная станция 2. Водонапорные башни 3. Водопроводная сеть | 1. Насосная станция 2. Водопроводная сеть 3. Противопожарные резервуары | 1. Насосная станция 2. Водопроводная сеть 3. Противопожарные резервуары | 1. Насосная станция 2. Водопроводная сеть 3. Противопожарные резервуары | 1. Насосная станция 2. Водопроводная сеть 3. Противопожарные резервуары |
| 1.5. | Тип объекта |  | строительство | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция |
| 1.6. | Производительность до начала работ | куб.м./сут | 330 |  | 108 |  | 50 |  |  |  |  |
| 1.7. | Производительность после завершения работ | куб.м./сут | 445,02 |  | 216 |  | 151,2 |  |  |  |  |
| 1.8. | Протяженность до начала работ | Км. | 0 | 18,5 | 6,5 | 7,179 | 12,635 | 1,7 | 6,9 | 5,0 | 6,2 | 5,4 |
| 1.9. | Протяженность после завершения работ | Км. | 25,45 | 18,564 | 8,5 | 7,179 | 12,635 | 11,7 | 6,9 | 13,0 | 6,2 | 5,4 |
| 1.10. | Количество скважин до начала работ | Ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1.11. | Количество скважин после завершения работ | Ед. | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1.12. | Использование новых и инновационных технологий и оборудования | Трубы ПЭТ | Трубы ПЭТ. Насосы ЭЦВ. | Трубы ПЭТ. | Трубы ПЭТ. | Трубы ПЭТ. | Трубы ПЭТ. | Станция частотного регулирования. Трубы ПЭТ. | Станция частотного регулирования. Трубы ПЭТ. | Станция частотного регулирования. Трубы ПЭТ. | Станция частотного регулирования. Трубы ПЭТ. |
| 2. | Проектно-сметная документация (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие разработанной/утвержденной в установленном порядке ПСД | Заключение госэкспертизы. | Имеется. На экспертизе. | Имеется. На экспертизе. | Заключение госэкспертизы 10.08.2009 г. | Заключение госэкспертизы 10.07.2007 г. | Заключение госэкспертизы. | Имеется. На экспертизе. | Имеется. На экспертизе. | Имеется. На экспертизе. | Имеется. На экспертизе. |
| 2.2. | Источник финансирования разработки ПСД | местный бюджет | местный бюджет | местный бюджет | местный бюджет | местный бюджет | местный бюджет | Бюджет РТ. Минэкологии РТ. | Бюджет РТ. Минэкологии РТ. | Бюджет РТ. Минэкологии РТ. | местный бюджет |
| 3. | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начало | Год | 2002 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2007 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 3.2. | Окончание | Год | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 4. | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта в ценах базового года (1991, 2001*), в том числе: | тыс.руб. | 464,43 | 6203 | 4500 | 5950 | 3485,32 | 7952,58 | 2314 | 4359 | 2100 | 1810 |
|  | строительно-монтажные работы (СМР) | тыс.руб. | 412,34 | 5403 | 4400 | 5540,77 | 3177,68 | 7354,61 |  |  |  |  |
|  | приобретение машин и оборудования | тыс.руб. | 550 | 0 | 22,04 | 0 | 223,81 |  |  |  |  |
|  | прочие затраты | тыс.руб. | 52,09 | 250 | 100 | 387,2 | 307,64 | 100,75 |  |  |  |  |
| 4.2. | Стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, в том числе: | тыс.руб. | 18726 | 33152,36 | 16500 | 27901,07 | 15405,11 | 27283 | 10225,8 | 19266 | 9188 | 8002 |
|  | стоимость разработки ПСД | тыс.руб. | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы (СМР) | тыс.руб. | 28816,36 | 16060 | 26348,52 | 14045 | 25100 |  |  |  |  |
|  | приобретение машин и оборудования | тыс.руб. | 2431 | 0 | 63,98 | 0 | 1283 |  |  |  |  |
|  | прочие затраты | тыс.руб. | 1105 | 440 | 1488,57 | 1360,11 | 900 |  |  |  |  |
| 4.3. | Профинансировано по состоянию на 31.12.2011г., | тыс.руб. | 13600 | 800 | 400 | 900 | 330 | 2900 |  |  |  |  |
|  | в том числе: из федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | 0 | 150 | 100 | 2900 |  |  |  |  |
| 4.4. | Прогнозная потребность в финансировании всего, в том числе: | тыс.руб. | 5126 | 32352,36 | 16100 | 27501,07 | 15075,11 | 24383 | 10225,8 | 19266 | 9188 | 8002 |
|  | 2012 | тыс.руб. | 5126 | 16176,18 | 8050 | 13750,535 | 7537,5 | 12191,5 | 3408,6 | 6422 | 3062,7 | 2667,3 |
|  | 2013 | тыс.руб. | 16176,18 | 8050 | 13750,535 | 7537,5 | 12191,5 | 3408,6 | 6422 | 3062,7 | 2667,3 |
|  | 2014 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 3408,6 | 6422 | 3062,7 | 2667,3 |
|  | 2015 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водообеспечение населения | чел. | 2500 | 1330 | 501 | 481 | 1482 | 518 | 693 | 763 | 541 | 493 |
| 5.2. | Совокупный экономический эффект | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2. Установка приборов учета.

В повышении эффективности энергоресурсосбережения большое значение имеет не только внедрение нового оборудования, передовой технологии, совершенствование и модернизация существующего оборудования, широкое использование всех местных и вторичных ресурсов, но и правильно организованное управление энергоресурсопотреблением, то есть установка приборов учета.

Установка  приборов учета  воды позволяет:

- оплачивать только тот объем водоснабжения , которое оно получает;

- использовать информацию об объеме потребляемой  воды,  в целях её экономии.

|  |  |  |  | ДИНАМИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установки расходомеров воды по г. Азнакаево |  |  |  |  |
| Таблица №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Котегория | Количество | Количество установленных приборов учета по годам |  |
| п/п | потребителей | потребителей | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |  |
| 1 | Население в.т.числе: |  | 7394 | 9026 | 9891 | 10171 | 11575 | 12185 | 12276 | 13208 |  |
| 1.1 | многоквартирные |  | 43 | 99 | 194 | 221 | 227 | 229 | 230 | 234 |  |
|  | жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Квартиры |  | 6774 | 8211 | 8716 | 8850 | 9500 | 10000 | 10060 | 10390 |  |
| 1.3 | частный сектор |  | 577 | 716 | 981 | 1100 | 1848 | 1956 | 1986 | 2584 |  |
| 2 | Бюджетные организации |  | 91 | 99 | 99 | 99 | 101 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Прочие |  | 298 | 345 | 354 | 380 | 302 | 300 | 300 | 300 |  |

В целом мощности водозаборных сооружений Азнакаевского ПТС перекрывают потребность населения, предприятий и организаций г.Азнакаево в хозяйственно-питьевом водоснабжении

4.1.3.Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей (население, промышленность, животноводство), без учета объёма воды на пожаротушение.

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны.

Коммунальный сектор включает в себя: население, общественно-административные здания, личный скот. Водопотребление коммунального сектора определено без учета воды, расходуемой на полив приусадебных участков и зеленых насаждений.

В животноводческий сектор входит скот, содержащийся на животноводческих комплексах и фермах.

Численность населения и животных на животноводческих комплексах, а также данные по промышленным объектам предоставлены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Расход воды на содержание и поение скота, зверей и птицы на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут.

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлено в таблице 27.

Таблица 27

| № пп | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агерзинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Агерзе | ООО «Агерзе» | Молодняк Молочные Мясные | 50 308 154 | 1,50 30,80 8,47 | 45,01 |
|  |  |  | Свиньи | 124 | 3,10 |  |
|  |  |  | Лошади | 19 | 1,14 |  |
|  | Маняус | ООО «Агрохимик» | Молодняк Молочные Мясные | 32 192 96 | 0,96 19,20 5,28 | 29,19 |
|  |  |  | Свиньи | 150 | 3,75 |  |
| 2 | Асеевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Асеево | ООО «Асеево» | Молодняк Молочные Мясные | 90 550 274 | 2,70 55,00 15,07 | 75,47 |
|  |  |  | Лошади | 45 | 2,70 |  |
| 3 | Балтачевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Балтачево | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 62 370 185 | 1,86 37,00 10,18 | 49,04 |
| 4 | Бирючевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Бирючевка | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 76 470 237 | 2,28 47,00 13,04 | 62,32 |
| 5 | Вахитовское СП |  |  |  |  |  |
|  | Загорье | ООО им. Вахитова | Молочные | 71 | 7,10 | 7,10 |
|  | Заречье | ООО им. Вахитова | Молодняк Молочные Мясные | 28 188 96 | 0,84 18,80 5,28 | 24,92 |
|  | Чекан | ООО им. Вахитова | Молодняк Молочные Мясные | 62 385 197 | 1,86 38,50 10,84 | 51,76 |
|  |  |  | Овцы | 102 | 0,56 |  |
| 6 | Верхнестярл. СП |  |  |  |  |  |
|  | Верхнее Стярле | ООО «Стярле» | Молодняк Молочные Мясные | 75 450 225 | 2,25 45,00 12,38 | 59,63 |
|  | Нижнее Стярле |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 180 90 | 0,90 18,00 4,95 | 23,85 |
| 7 | Ильбяковское СП |  |  |  |  |  |
|  | Ильбяково | ООО «Янтарь» | Молодняк Молочные Мясные | 43 254 126 | 1,29 25,40 6,93 | 33,62 |
|  | Ирекле |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 190 97 | 0,90 19,00 5,34 | 25,24 |
| 8 | Какре-Елгин.СП |  |  |  |  |  |
|  | Какре-Елга | ООО «Марс» | Молодняк Молочные Мясные | 190 1140 570 | 5,70 114,0 31,35 | 176,05 |
|  |  |  | Свиньи | 1000 | 25,00 |  |
|  | Катимово | ООО «Марс» | Молодняк Молочные Мясные | 50 150 100 | 1,50 15,00 5,50 | 22,00 |
| 9 | Карамалинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Карамалы |  | Молодняк Молочные Мясные | 120 735 371 | 3,60 73,50 20,40 | 97,50 |
|  | Октябрь-Буляк | ООО «Уразаево» | Свиньи | 407 | 10,18 | 10,18 |
| 10 | Мальбагушское СП |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее Якеево |  | Молодняк Молочные Мясные | 73 437 218 | 2,19 43,70 11,99 | 57,88 |
| 11 | Микулинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Микулино |  | Молодняк Молочные Мясные | 126 756 378 | 3,78 75,60 20,79 | 100,17 |
| 12 | Сапеевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сапеево | ООО «Зур Чишма» | Молодняк Молочные Мясные | 48 300 148 | 1,44 30,00 8,14 | 39,58 |
| 13 | Сарлинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сарлы | ООО «Алга» | Молодняк Молочные | 60 100 | 1,80 10,00 | 11,80 |
|  | Буляк | ООО «Алга» | Молодняк Молочные Мясные | 42 150 108 | 1,26 15,00 5,94 | 22,20 |
|  | Суюндук |  | Молодняк Молочные | 24 81 | 0,72 8,10 | 11,32 |
|  |  |  | Свиньи | 100 | 2,50 |  |
| 14 | Сухояшское СП |  |  |  |  |  |
|  | Большой Сухояш | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 55 345 176 | 1,65 34,50 9,68 | 45,83 |
|  | Банки Сухояш | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 38 250 130 | 1,14 25,00 7,15 | 33,29 |
| 15 | Татарско-Шуганское СП |  |  |  |  |  |
|  | Татарский Шуган | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 52 230 191 | 1,56 23,00 10,50 | 35,06 |
| 16 | Тойкинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Тойкино | ООО «Уразаево» | Молодняк Молочные Мясные | 72 432 216 | 2,16 43,20 11,88 | 138,94 |
|  |  |  | Свиньи | 3268 | 81,70 |  |
| 17 | Тумутукское СП |  |  |  |  |  |
|  | Тумутук | ООО «Авангард» | Молодняк Молочные Мясные | 150 900 450 | 4,50 90,00 24,75 | 139,25 |
|  |  |  | Свиньи | 800 | 20,00 |  |
|  | Кук-Тяка | ООО «Чишма» | Молодняк Молочные Мясные | 80 480 240 | 2,40 48,00 13,20 | 63,60 |
| 18 | Уразаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Уразаево | ООО «Уразаево» | Молодняк Молочные Мясные | 130 790 397 | 3,90 79,00 21,84 | 155,07 |
|  |  |  | Свиньи | 1495 | 37,38 |  |
|  |  |  | Овцы | 2354 | 12,95 |  |
| 19 | Урманаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урманаево | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 66 400 201 | 1,98 40,00 11,05 | 53,03 |
|  | Первое Мая | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 70 438 221 | 2,10 43,80 12,15 | 58,05 |
| 20 | Урсаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урсаево | ООО «Урсаево» | Молодняк Молочные Мясные | 193 1178 592 | 5,79 117,80 32,56 | 156,15 |
|  | Муслюмово |  | Молодняк Молочные Мясные | 37 222 111 | 1,11 22,20 6,10 | 29,41 |
| 21 | Учалинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Учалле | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 50 310 156 | 1,50 31,00 8,58 | 41,08 |
|  | Якты-Куль | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные | 38 100 | 1,14 10,00 | 11,14 |
| 22 | Чалпинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Чалпы | ООО «Чалпы» | Молодняк Молочные Мясные | 90 542 271 | 2,70 54,20 14,90 | 71,80 |
|  | Балан-Буляк | ООО «Баланлы Буляк» | Молодняк Молочные Мясные | 30 180 90 | 0,90 18,00 4,95 | 23,85 |
|  | Ирекле | ООО «Ирекле» | Молодняк Молочные Мясные | 27 148 142 | 0,81 14,80 7,81 | 23,42 |
|  | Камышлы |  | Молодняк Молочные | 75 200 | 2,25 20,00 | 22,25 |
| 23 | Чемодуровское СП |  |  |  |  |  |
|  | Чемодурово | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 70 274 73 | 2,10 27,40 4,02 | 33,52 |
| 24 | Чубар-Абдулловское СП |  |  |  |  |  |
|  | Чубар-Абдуллово | ООО «Тукай» | Молодняк Молочные Мясные | 125 755 372 | 3,75 75,50 20,46 | 103,91 |
|  |  |  | Лошади | 70 | 4,20 |  |
|  | Буралы | КФХ ООО «Буралы» | Молодняк Молочные | 78 186 | 2,34 18,60 | 23,75 |
|  |  |  | Свиньи | 45 | 1,13 |  |
|  |  |  | Лошади | 28 | 1,68 |  |
|  | Мяндей | ООО им. Х. Мустакимова | Молодняк Молочные Мясные | 53 320 161 | 1,59 32,00 8,85 | 42,44 |

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 28.

Таблица 28

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Нормы на полив усадебных участков, согласно СНиП 2.04.02-84 приняты 60 л/сут.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Водопотребление на предприятиях агропромышленного комплекса приняты согласно «Укрупненным нормам водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности» и опросным листам, предоставленных ГУП «Татинвестгражданпроект».

4.2.Канализация

4.2.1. Сооружения системы канализации

Благоустройство населенных пунктов характеризуется степенью обеспеченности населения и предприятий агропромышленного комплекса системами водоснабжения и канализации.

К сооружениям системы канализации относятся очистные сооружения (ОС), канализационные насосные станции (КНС) и канализационные сети.

В настоящее время только два населенных пункта имеют собственные очистные сооружения. Загруженность очистных сооружений не полная. Существующие очистные сооружения (далее ОС) г.Азнакаево находятся в удовлетворительном состоянии, так как в 2007 году была проведена их реконструкция. В настоящее время ОС пгт. Актюбинский в неудовлетворительном состоянии, так как износ оборудования составляет 80%.  Краткая характеристика очистных сооружений приведена в табл.29.

Таблица 29.

| № пп | Местоположение ОС | Вид Очистки | Производительность, м3/сут | Загруженность, % | Место Сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Азнакаево, ул. М.Джалиля,51 | биологич. | 13000 | 50 | р. Стярле |
| 2 | пгт. Актюбинский ул. Зеленая,20 | биологич. | 2500 | 65 | р. Каменка |

Данные по канализационным насосным станциям (далее КНС) приведены в таблице 30.

Таблица 30

| № пп | Место расположение КНС | Мощность,м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Азнакаево, - ул. Шайхутдинова - ул. Буровиков | 1512 172,8 | есть возможность расширения |
| 2 | пгт. Актюбинский ул. Сайдашева | 3600 | требуется замена оборудования |

В настоящее время протяженность канализационных сетей г.Азнакаево составляет 48,971 км. По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети 38,485 км. Протяженность магистральных коллекторов составляет 10,496 км. Протяженность канализационных сетей пгт. Актюбинский составляет 26,800 км.

Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии. В г. Азнакаево изношены и подлежат замене 36,670км сетей, в пгт. Актюбинский – 20,100 км сетей.

Основная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы устраиваются самостоятельным способом.

4.2.2. Расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых сточных вод зависит как от числа жителей в каждом населенном пункте, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85, без учета воды на полив приусадебных участков,  и приведены в таблице 31

Таблица 31

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Информация о численности животных, находящихся на фермах и животноводческих комплексах предоставлена ГУП “Татинвестгражданпроект”.

Нормы водоотведения для животноводства приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97 и определены только для технических нужд (без учета хоз-питьевых нужд):

-для КРС (молодняк) – 7 л/сут,

- для КРС (молочные) – 43 л/сут,

- для КРС (мясные) – 5 л/сут,

- для свиней – 7 л/сут,

- для овец - 0,5 л/сут,

- для лошадей – 10 л/сут,

Количество голов и водоотведение по каждому хозяйству представлены в таблице Таблица 32

| № пп | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водоотведение, м3/сут | Всего водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агерзинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Агерзе | ООО «Агерзе» | Молодняк Молочные Мясные | 50 308 154 | 0,35 13,24 0,77 | 15,42 |
|  |  |  | Свиньи | 124 | 0,87 |  |
|  |  |  | Лошади | 19 | 0,19 |  |
|  | Маняус | ООО «Агрохимик» | Молодняк Молочные Мясные | 32 192 96 | 0,22 8,26 0,48 | 10,01 |
|  |  |  | Свиньи | 150 | 1,05 |  |
| 2 | Асеевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Асеево | ООО «Асеево» | Молодняк Молочные Мясные | 90 550 274 | 0,63 23,65 1,37 | 26,10 |
|  |  |  | Лошади | 45 | 0,45 |  |
| 3 | Балтачевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Балтачево | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 62 370 185 | 0,43 15,91 0,93 | 17,27 |
| 4 | Бирючевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Бирючевка | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 76 470 237 | 0,53 20,21 1,19 | 21,93 |
| 5 | Вахитовское СП |  |  |  |  |  |
|  | Загорье | ООО им. Вахитова | Молочные | 71 | 3,05 | 3,05 |
|  | Заречье | ООО им. Вахитова | Молодняк Молочные Мясные | 28 188 96 | 0,20 8,08 0,48 | 8,76 |
|  | Чекан | ООО им. Вахитова | Молодняк Молочные Мясные | 62 385 197 | 0,43 16,55 0,99 | 18,02 |
|  |  |  | Овцы | 102 | 0,05 |  |
| 6 | Верхнестярлин. СП |  |  |  |  |  |
|  | Верхнее Стярле | ООО «Стярле» | Молодняк Молочные Мясные | 75 450 225 | 0,53 19,35 1,13 | 21,01 |
|  | Нижнее Стярле |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 180 90 | 0,21 7,74 0,45 | 8,40 |
| 7 | Ильбяковское СП |  |  |  |  |  |
|  | Ильбяково | ООО «Янтарь» | Молодняк Молочные Мясные | 43 254 126 | 0,30 10,92 0,63 | 11,85 |
|  | Ирекле |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 190 97 | 0,21 8,17 0,49 | 8,87 |
| 8 | Какре-Елгинс. СП |  |  |  |  |  |
|  | Какре-Елга | ООО «Марс» | Молодняк Молочные Мясные | 190 1140 570 | 1,33 49,02 2,85 | 60,20 |
|  |  |  | Свиньи | 1000 | 7,00 |  |
|  | Катимово | ООО «Марс» | Молодняк Молочные Мясные | 50 150 100 | 0,35 6,45 0,50 | 7,30 |
| 9 | Карамалинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Карамалы |  | Молодняк Молочные Мясные | 120 735 371 | 0,84 31,60 1,86 | 34,30 |
|  | Октябрь-Буляк | ООО «Уразаево» | Свиньи | 407 | 2,85 | 2,85 |
| 10 | Мальбагушское СП |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее Якеево |  | Молодняк Молочные Мясные | 73 437 218 | 0,51 18,79 1,09 | 20,39 |
| 11 | Микулинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Микулино |  | Молодняк Молочные Мясные | 126 756 378 | 0,88 32,51 1,89 | 35,28 |
| 12 | Сапеевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сапеево | ООО «Зур Чишма» | Молодняк Молочные Мясные | 48 300 148 | 0,34 12,90 0,74 | 13,98 |
| 13 | Сарлинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сарлы | ООО «Алга» | Молодняк Молочные | 60 100 | 0,42 4,30 | 4,72 |
|  | Буляк | ООО «Алга» | Молодняк Молочные Мясные | 42 150 108 | 0,29 6,45 0,54 | 7,28 |
|  | Суюндук |  | Молодняк Молочные | 24 81 | 0,17 3,48 | 4,35 |
|  |  |  | Свиньи | 100 | 0,70 |  |
| 14 | Сухояшское СП |  |  |  |  |  |
|  | Большой Сухояш | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 55 345 176 | 0,39 14,84 0,88 | 16,11 |
|  | Банки Сухояш | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 38 250 130 | 0,27 10,75 0,65 | 11,67 |
| 15 | Татарско-Шуганск. |  |  |  |  |  |
|  | Татарский Шуган | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 52 230 191 | 0,36 9,89 0,95 | 11,20 |
| 16 | Тойкинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Тойкино | ООО «Уразаево» | Молодняк Молочные Мясные | 72 432 216 | 0,50 18,58 1,08 | 43,04 |
|  |  |  | Свиньи | 3268 | 22,88 |  |
| 17 | Тумутукское СП |  |  |  |  |  |
|  | Тумутук | ООО «Авангард» | Молодняк Молочные Мясные | 150 900 450 | 1,05 38,70 2,25 | 47,60 |
|  |  |  | Свиньи | 800 | 5,60 |  |
|  | Кук-Тяка | ООО «Чишма» | Молодняк Молочные Мясные | 80 480 240 | 0,56 20,64 1,20 | 22,40 |
| 18 | Уразаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Уразаево | ООО «Уразаево» | Молодняк Молочные Мясные | 130 790 397 | 0,91 33,97 1,99 | 48,52 |
|  |  |  | Свиньи | 1495 | 10,47 |  |
|  |  |  | Овцы | 2354 | 1,18 |  |
| 19 | Урманаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урманаево | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 66 400 201 | 0,46 17,20 1,01 | 18,67 |
|  | Первое Мая | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 70 438 221 | 0,49 18,83 1,11 | 20,43 |
| 20 | Урсаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урсаево | ООО «Урсаево» | Молодняк Молочные Мясные | 193 1178 592 | 1,35 50,65 2,96 | 54,96 |
|  | Муслюмово |  | Молодняк Молочные Мясные | 37 222 111 | 0,26 9,55 0,56 | 10,37 |
| 21 | Учалинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Учалле | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные Мясные | 50 310 156 | 0,35 13,33 0,78 | 14,46 |
|  | Якты-Куль | Агроферма «Азнакай» | Молодняк Молочные | 38 100 | 0,27 4,30 | 4,57 |
| 22 | Чалпинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Чалпы | ООО «Чалпы» | Молодняк Молочные Мясные | 90 542 271 | 0,63 23,31 1,36 | 25,30 |
|  | Балан-Буляк | ООО «Баланлы Буляк» | Молодняк Молочные Мясные | 30 180 90 | 0,21 7,74 0,45 | 8,40 |
|  | Ирекле | ООО «Ирекле» | Молодняк Молочные Мясные | 27 148 142 | 0,19 6,36 0,71 | 7,26 |
|  | Камышлы |  | Молодняк Молочные | 75 200 | 0,53 8,60 | 9,13 |
| 23 | Чемодуровское СП |  |  |  |  |  |
|  | Чемодурово | ООО «Союз - Агро» | Молодняк Молочные Мясные | 70 274 73 | 0,49 11,78 0,37 | 12,64 |
| 24 | Чубар-Абдулловское |  |  |  |  |  |
|  | Чубар-Абдуллово | ООО «Тукай» | Молодняк Молочные Мясные | 125 755 372 | 0,88 32,47 1,86 | 35,91 |
|  |  |  | Лошади | 70 | 0,70 |  |
|  | Буралы | КФХ ООО «Буралы» | Молодняк Молочные | 78 186 | 0,55 8,00 | 9,15 |
|  |  |  | Свиньи | 45 | 0,32 |  |
|  |  |  | Лошади | 28 | 0,28 |  |
|  | Мяндей | ООО им. Х. Мустакимова | Молодняк Молочные Мясные | 53 320 161 | 0,37 13,76 0,80 | 14,93 |

Таблица №33

| № | Раздел/Показатель | Единица измерения | Объект 1 | Объект 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заказчик |  | Азнакаевское предприятие тепловых сетей, ф-л ОАО "Водоканалсервис" | Азнакаевское предприятие тепловых сетей, ф-л ОАО "Водоканалсервис" |  |  |
| 1.2. | Наименование мероприятия |  | Реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений города Азнакаево. | Реконструкция биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский |  |  |
| 1.3. | Цель мероприятия |  | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований. | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований. |  |  |
| 1.4. | Вид работ |  | 1.Проведение экспертизы БОС с выдачей рекомендаций по углубленной очистке до уровня ПДК р.х.. 2.Разработка проекта реконструкции и модернизации БОС г. Азнакаево. 3.Реконструкция и модернизация БОС. 4.Благоустройство и ограждение территории БОС. | Строительство биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский |  |  |
| 1.5. | Водный объект |  | Речка Маняус,приток реки Стерля. | р.Каменка |  |  |
| 1.6. | Численность населения | чел. | 35000 | 9 513 |  |  |
| 1.7. | Производительность до начала работ | куб.м./сут | 10000 | 1800 |  |  |
| 1.8. | Производительность после завершения работ | куб.м./сут | 13000 | 3000 |  |  |
| 1.9. | Сброс загрязняющих веществ до начала работ | тонн/год | 1500 | 168 |  |  |
| 1.10. | Сброс загрязняющих веществ после завершения работ | тонн/год | 1000 | 105 |  |  |
| 1.11. | Доля нормативно очищенных сточных вод до начала работ | % | 70 | 50 |  |  |
| 1.12. | Доля нормативно очищенных сточных вод после завершения работ | % | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Подготовка Проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая стоимость работ ПСД | тыс.руб | 2,5 | 1,5 |  |  |
| 2.2. | Источник финансирования разработки ПСД |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Сумма софинансирования на подготовку ПСД из бюджета Российской Федерации | тыс.руб |  |  |  |  |
| 2.4. | Сумма софинансирования на подготовку ПСД из бюджета Республики Татарстан | тыс.руб |  |  |  |  |
| 2.5. | Сумма затрат предприятия на подготовку ("Проект", "Рабочая документация") | тыс.руб |  |  |  |  |
| 3. | Сроки реализации |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начало | Год | 2012 | 2012 |  |  |
| 3.2. | Окончание | Год | 2015 | 2014 |  |  |
| 4. | Финансирование |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Профинансировано по состоянию на 31.12.2011г., в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.2. | Прогнозная потребность в финансировании всего, в том числе: | тыс. руб. | 30 | 14,70 |  |  |
|  | 2012 | тыс. руб. | 2,5 | 1,5 |  |  |
|  | 2013 | тыс. руб. | 12,5 | 6,2 |  |  |
|  | 2014 | тыс. руб. | 7 | 7 |  |  |
|  | 2015 | тыс. руб. | 8 |  |  |  |
|  | 2016 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2017 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2018 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2019 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2020 | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5. | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сокращение сброса загрязняющих веществ | тонн./год | 500 | 63 |  |  |
| 5.2. | Сокращение сброса загрязненных сточных вод | тыс.куб.м./год | 80 | 87 |  |  |

4.3. Теплоснабжение

4.3.1.

В соответствии с решениями генерального плана  в течение расчетного периода (2011-2020г.г.) планируется дальнейшее развитие города и его экономической базы.

К 2020 году в городе предполагается увеличение, по отношению к существующему уровню, общей площади жилого фонда на 94,3 тыс.кв.м. Площадь учреждении соцкультбыта увеличится на 20,8 тыс.кв.м.   Прогноз основных показателей развития жилищно-коммунального сектора, обеспеченного централизованным теплоснабжением в г. Азнакаево на расчетный период, приведены в таблице:

Таблица №34

| № п/п | Наименование Показателей | Един. Измерения | 2010 г. (отчет) | 2020 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Тыс.чел. | 34,4 | 38,5 |
| 2 | Общая(полезная) площадь жилых зданий,в том числе, Оборудованная системами: а)центрального отопления б)горячего водоснабжения | Тыс.м2 Тыс.м2 Тыс.м2 | 787,6 558,5 268 | 881,9 625,4 346,7 |

Распределение жилого фонда по районам города представлено в таблице №35   ( в тыс.м2).

Таблица №35

| № п/п | Наименование районов | 2010 г. (отчет) | 2020 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная часть | 424,7 | 428,0 |
| 2. | Микрорайон Тукая | 37,0 | 37,0 |
| 3. | Юго–восточный жилой микрорайон «Б» | 73,9 | 132,4 |
| 4. | Монолит | 10,5 | 15,0 |
| 5. | Частный сектор | 241,5 | 253,0 |
| 6. | Сабантуевская площадка (ИЖС) |  | 25,0 |
| 7. | Блокированные дома |  | 4,5 |
|  | Итого: | 787,6 | 894,9 |

В  качестве топлива для источников тепла города используется  природный газ.

Подача природного газа в город осуществляется от ответвления на Азнакаево магистрального газопровода  «Уренгой -Новопсковск » .

4.3.2.   Теплопотребление жилищно-коммунального сектора.

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора подсчитано по жилым и общественным зданиям для каждого района и микрорайона в соответствии с общей методикой СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Среднечасовые расходы тепла на нужды горячего водоснабжения подсчитаны, исходя из численности жителей и укрупненных показателей среднего теплового потока на горячее водоснабжение в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и с нормами  расхода воды на горячее водоснабжение, принимаемым по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».

К обеспечению централизованным горячим водоснабжением принят капитальный существующий и вновь вводимый многоэтажный и общественный фонды.

Годовые расходы тепла жилыми и общественными зданиями определены согласно  Методическим указаниям по расчету  теплопотребления ,топлива ,и выработки утвержденный  академией ЖКХ им.Памфилова.

3.4.3. Баланс тепловой энергии по городу и его анализ.

Сопоставление  теплопроизводительности  существующих источников  теплоснабжения  и потребности в тепловой энергии  в целом по городу на 2009 год приведено в таблице №36

Таблица  №36

| Наименование Показателей | Баланс теплоэнергии за отчетный 2009год По видам теплоносителя,всего по городу. |
| --- | --- |
|  | Пар, Гкал/час | Отопление Гкал/час | Горячая вода Гкал/час |
| 1.Расчетный расход тепла с учетом потерь в сетях и собственных нужд. | 6,4 | 81,6 | 6,6 |
| 2.Покрытие действующими котельными, всего | 26 | 180 | 10 |

4.3.3.Теплопотребление в расчетный срок.

Рекомендации по экономии  тепла.

Определение  теплопотребления жилищно-коммунального сектора и предприятий города на перспективу проведено с учетом экономии тепловой энергии.

При разработке проектов реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений предусматривать мероприятия по обеспечению соответственно современным требованиям и нормам, особенно в части реализации второго этапа теплозащиты зданий.

На следующих стадиях проектирования следует учесть, что сокращение потребности жилых, общественных и производственных зданий в тепле может быть получено за счет проведения следующих мероприятий;

-проведение энергоаудита жилого сектора и предприятий;

-оснащение объектовыми приборами учета и регулирования воды и тепла жилищного фонда;

-утепление оконных переплетов, подъездов в жилых и общественных зданиях до капитального ремонта.

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора.

Определение потребности в тепле на нужды жилищно-коммунального сектора на перспективу проведено согласно методике,  с учетом экономии тепловой энергии.

Расчетный расход теплоэнергии жилищно-коммунального сектора города по этапам рассматриваемого периода с распределением по видам теплопотребления даны в таблице 37.

Таблица 37.

| Наименование районов | Расчетный расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | На отопление тыс.Гкал | на пароснаб-жение тыс.Гал | на горячее водоснабжение тыс.Гкал | Итого тыс.Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2009 год (отчётный) |
| Здания,охваченные системами Централизованного теплоснабжения, всего (Гкал) | 175,8 | 10,4 | 22,4 | 208,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Центральная часть | 108,82 |  | 11,2 | 120,02 |
| Микрорайон Тукая | 15,9 |  | 1,8 | 17,7 |
| Микрорайон Шайхутдинова | 30,4 |  | 9,4 | 39,8 |
| Промзона УАД и ДРСУ | 8,2 | 10,4 |  | 18,6 |
| Промзона ОАО «Татнефть» | 12,48 |  |  | 12,48 |
| Всего по городу | 175,8 | 10,4 | 22,4 | 20,6 |
| 2 .2020 год (расчетный срок) |
| Здания, охваченные системами централизованного теплоснабжения, всего | 161,3 | 9,5 | 20,64 | 191,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Центральная часть | 99,78 | 0 | 11,36 | 110,98 |
| Микрорайон Тукая | 14,6 |  | 1,81 | 16,41 |
| Микрорайон Шайхутдинова | 27,9 |  | 7,63 | 35,53 |
| Промзона УАД и ДРСУ | 7,5 | 9,5 |  | 17 |
| Промзона ОАО «Татнефть» | 11,52 |  |  | 11,52 |
| Всего по городу | 161,3 | 9,5 | 20,48 | 191,44 |

Из приведенных в таблице  данных следует, что в период 2010- 2020 г.г. потребность в тепле зданий охваченных централизованным теплоснабжением, уменьшится  на 14,5 Гкал/час, или в 1,09 раза по сравнению с существующим положением, потребность в горячей воде на 1,8 гкал /час или 1,08 раза по сравнению с существующим положением. Это объясняется  установкой подомовых узлов учета, экономией  энергоресурсов бюджетными организациями.

Теплопотребление промышленного сектора на расчетный срок не увеличивается. Учитывая вышеперечисленные факторы была разработана данная инвестиционная  программа.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Азнакаево разработана  на основе существующей схемы теплоснабжения г. Азнакаево и п.г. типа Актюба. Приоритетные направления развития  теплоснабжения предусматривают  централизованную систему отопления с комплексной выработкой тепловой и электрической энергии, исключая  применение  в многоквартирных домах  альтернативных источников ( двухконтурных котлов, блочные мини котельные ) теплоснабжения.

Теплоснабжение как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов. Снабжение потребителей района теплом осуществляется в основном с 10  котельных – АПТС филиал ОАО «Водоканалсервис» и ОАО «Актюбинское МППЖКХ».  Потребность района в теплоэнергии составляет 263,63 тыс. Гкал в год, из них 156,9 тыс.  Гкал – потребление жилищно-коммунального сектора или 59,5 % от общего потребления тепловой энергии. Бюджетными учреждениями района потребляется 52,6 тыс.Гкал. в год или .20%. К настоящему моменту износ оборудования  тепловых сетей составляет - 64% (г.Азнакаево) и 73% -(п.г.т.Актюбинский).

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 68, 922 км. Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Реализация мероприятий, предусмотренных в данной Программе, по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, особенно расположенных на конечных участках сети, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети.

4.3.4 . Установка приборов учета.

В повышении эффективности энергоресурсосбережения большое значение имеет не только внедрение нового оборудования, передовой технологии, совершенствование и модернизация существующего оборудования, широкое использование всех местных и вторичных ресурсов, но и правильно организованное управление энергоресурсопотреблением, то есть установка приборов учета.

Установка  приборов учета  воды позволяет:

- оплачивать только тот объем  теплоснабжения, которое  получает потребитель;

- использовать информацию об объеме потребляемого тепла   в целях её экономии.

В настоящее время во всех бюджетных организациях установлены расходомеры тепла.

Оснащенность многоквартирных жилых домов приборами учета тепла по городу Азнакаево составляет 72%. К концу 2011 года все многоквартирные жилые дома будут оснащены расходомерами тепловой энергий.

4.4.Электроснабжение

4.4.1.расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Азнакаевского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,51 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Таблица 38

Показаний электропотребления, мощности и

трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам

|  | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 139758,85 | 135525,18 | 126871,22 | -12887,63 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 26406,05 | 25606,14 | 23971,06 | -2434,99 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 32202,50 | 31227,00 | 29233,00 | -2969,50 |

4.4.2.Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется. В общей картине, опираясь на расчет, мы имеем снижение электропотребления коммунально-бытового сектора, за исключением прироста населения во вновь застраиваемых районах населенных пунктов Азнакаевского района на расчетный срок. В итоге в р/ц Актаныш убыль населения составит в 2020 г. (I очередь) не более чем 0,96 раз, а в 2035 г. (расчетный срок) – не более чем в 0,90 раз относительно 2010 г. (учитывая увеличение населения в некоторых планируемых на расчетный срок кварталах).

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района и строительства новых ТП для сектора КБС не планировать, а только поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

Согласно инвестиционным проектам предполагается:

1. Реконструкция ПС №76 «Карамалы»;

2. Реконструкция ВЛ-110кВ «Исмагилово -Якеево»;

3. Реконструкция ВЛ-110кВ «Якеево - Азнакаево»;

4. Устройство дуговой защиты на ПС №35, 12, 76, 67, 66;

5. Оснащение ВЛ -110кВ «Азнакаево -Сулеево» быстродействующими ВЧ защитами;

6. Телемеханизация ПС №65, 26, 166, 38, 174;

7. Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети г.Азнакаево;

8. Реконструкция ВЛ, КЛ 0,4-6 (10) кВ;

9. Расход электроэнергии по группам потребителей;

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 39. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 40. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 41.

Таблица 39

Годовое  электропотребление

коммунально – бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| № п п | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | г.Азнакаево | 74663,19 | 73044,37 | 88813,76 |
|  | пгт.Актюбинский | 20667,08 | 20048,63 | 68860,61 |
| 1 | Агерзинское | 2191,70 | 1158,78 | 38057,46 |
|  | Агерзе | 1022,07 | 475,23 | 1052,45 |
|  | Маняус | 1169,63 | 683,55 | 418,81 |
| 2 | Алькеевское | 1163,12 | 828,94 | 633,64 |
|  | Алькеево | 1108,87 | 796,39 | 768,18 |
|  | Кызыл Сукачы | 54,25 | 32,55 | 739,97 |
| 3 | Асеевское | 1987,72 | 1143,59 | 28,21 |
|  | Асеево | 1239,07 | 674,87 | 1074,15 |
|  | Митряево | 748,65 | 468,72 | 640,15 |
| 4 | Балтачевское | 1043,77 | 961,31 | 434,00 |
|  | Балтачево | 1043,77 | 961,31 | 857,15 |
| 5 | Бирючевское | 846,30 | 483,91 | 857,15 |
|  | Бирючевка | 820,26 | 473,06 | 436,17 |
|  | Нижняя Соколка | 10,85 | 4,34 | 425,32 |
|  | Баланлы | 15,19 | 6,51 | 4,34 |
| 6 | Вахитовское | 2983,75 | 3343,97 | 6,51 |
|  | Победа | 1877,05 | 1996,40 | 2983,75 |
|  | Загорье | 171,43 | 219,17 | 1781,57 |
|  | Заречье | 136,71 | 197,47 | 195,30 |
|  | Константиновка | 26,04 | 19,53 | 175,77 |
|  | Чекан | 772,52 | 911,40 | 17,36 |
| 7 | Верхнестярлинское | 1419,18 | 1573,25 | 813,75 |
|  | Верхнее Стярле | 1200,01 | 1466,92 | 1410,50 |
|  | Нижнее Стярле | 219,17 | 106,33 | 1308,51 |
| 8 | Ильбяковское | 670,53 | 520,80 | 101,99 |
|  | Ильбяково | 572,88 | 427,49 | 505,61 |
|  | Ирекле | 41,23 | 52,08 | 418,81 |
|  | Тархан | 21,70 | 15,19 | 47,74 |
|  | Тырыш | 34,72 | 26,04 | 13,02 |
| 9 | Какре-Елгинcкое | 1916,11 | 1345,40 | 26,04 |
|  | Какре-Елга | 1488,62 | 920,08 | 1245,58 |
|  | Катимово | 349,37 | 379,75 | 863,66 |
|  | Якты-Юл | 78,12 | 45,57 | 338,52 |
| 10 | Карамалинское | 1701,28 | 1403,99 | 43,40 |
|  | Карамалы | 1089,34 | 1156,61 | 1226,05 |
|  | Октябрь-Буляк | 236,53 | 47,74 | 1030,75 |
|  | Тадлы-Буляк | 375,41 | 199,64 | 10,85 |
| 11 | Мальбагушское | 1820,63 | 1030,75 | 184,45 |
|  | Мальбагуш | 1158,78 | 655,34 | 926,59 |
|  | Елга Баш | 2,17 | 4,34 | 583,73 |
|  | Каменка | 17,36 | 13,02 | 2,17 |
|  | Нижнее Якеево | 642,32 | 358,05 | 13,02 |
|  | Танаевка | 0,00 | 0,00 | 327,67 |
| 12 | Масягутовское | 974,33 | 722,61 | 0,00 |
|  | Масягутово | 868,00 | 531,65 | 622,79 |
|  | Якши-Бай | 106,33 | 190,96 | 451,36 |
| 13 | Микулинское | 1722,98 | 1362,76 | 171,43 |
|  | Микулино | 1002,54 | 716,10 | 1210,86 |
|  | Александровка | 41,23 | 19,53 | 633,64 |
|  | Благодатный | 512,12 | 549,01 | 15,19 |
|  | Владимировка | 39,06 | 19,53 | 488,25 |
|  | Дмитриевка | 65,10 | 26,04 | 15,19 |
|  | Юлдуз | 62,93 | 32,55 | 32,55 |
| 14 | Сапеевское | 1482,11 | 1521,17 | 1356,25 |
|  | Сапеево | 1430,03 | 1421,35 | 1267,28 |
|  | Мачаклыбаш | 52,08 | 99,82 | 88,97 |
| 15 | Сарлинское | 1929,13 | 2222,08 | 1981,21 |
|  | Сарлы | 978,67 | 1186,99 | 1058,96 |
|  | Буляк | 531,65 | 505,61 | 451,36 |
|  | Суюндук | 418,81 | 529,48 | 470,89 |
| 16 | Сухояшское | 1536,36 | 1942,15 | 1742,51 |
|  | Большой Сухояш | 991,69 | 1351,91 | 1206,52 |
|  | Банки-Сухояш | 310,31 | 373,24 | 332,01 |
|  | Курай-Елга | 52,08 | 41,23 | 39,06 |
|  | Нижний Сухояш | 182,28 | 175,77 | 164,92 |
| 17 | Татарско-Шуганское | 1061,13 | 1338,89 | 1193,50 |
|  | Татарский Шуган | 1061,13 | 1338,89 | 1193,50 |
| 18 | Тойкинское | 1191,33 | 763,84 | 666,19 |
|  | Тойкино | 1011,22 | 629,30 | 549,01 |
|  | Камышлы Куль | 99,82 | 67,27 | 58,59 |
|  | Карамалы-Елга | 80,29 | 67,27 | 58,59 |
| 19 | Тумутукское | 4049,22 | 5576,90 | 4973,64 |
|  | Тумутук | 3087,91 | 4691,54 | 4183,76 |
|  | Агирово | 230,02 | 240,87 | 214,83 |
|  | Кук-Тяка | 731,29 | 644,49 | 575,05 |
| 20 | Уразаевское | 1549,38 | 1779,40 | 1586,27 |
|  | Уразаево | 1549,38 | 1779,40 | 1586,27 |
| 21 | Урманаевское | 1827,14 | 2252,46 | 2007,25 |
|  | Урманаево | 1249,92 | 1673,07 | 1490,79 |
|  | Первое Мая | 577,22 | 579,39 | 516,46 |
| 22 | Урсаевское | 2039,80 | 2189,53 | 1953,00 |
|  | Урсаево | 1571,08 | 1692,60 | 1510,32 |
|  | Муслюмово | 468,72 | 496,93 | 442,68 |
| 23 | Учаллинское | 1024,24 | 863,66 | 794,22 |
|  | Учалле | 724,78 | 501,27 | 470,89 |
|  | Кзыл-Юлдуз | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
|  | Текмале | 78,12 | 95,48 | 84,63 |
|  | Якты-Куль | 214,83 | 260,40 | 232,19 |
| 24 | Чалпинское | 2927,33 | 3472,00 | 3083,57 |
|  | Чалпы | 2020,27 | 2664,76 | 2376,15 |
|  | Балан-Буляк | 277,76 | 125,86 | 101,99 |
|  | Ирекле | 431,83 | 509,95 | 453,53 |
|  | Камышлы | 197,47 | 171,43 | 151,90 |
| 25 | Чемодуровское | 1336,72 | 937,44 | 861,49 |
|  | Чемодурово | 1115,38 | 785,54 | 724,78 |
|  | Алферовка | 128,03 | 58,59 | 54,25 |
|  | Тетвель | 93,31 | 93,31 | 82,46 |
| 26 | Чубар-Абдулловское | 2033,29 | 1692,60 | 1538,53 |
|  | Чубар-Абдуллово | 896,21 | 922,25 | 822,43 |
|  | Буралы | 720,44 | 440,51 | 410,13 |
|  | Митрофановка | 17,36 | 32,55 | 30,38 |
|  | Мяндей | 399,28 | 297,29 | 275,59 |
|  | Итого: | 139758,85 | 135525,18 | 126871,22 |
|  | Прирост энергопотребления |  | -4233,67 | -12887,63 |

Таблица 40

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| № п п | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | г.Азнакаево | 14106,87 | 13801,01 | 16780,48 |
|  | пгт.Актюбинский | 3904,84 | 3787,99 | 13010,53 |
| 1 | Агерзинское | 414,10 | 218,94 | 7190,58 |
|  | Агерзе | 193,11 | 89,79 | 198,85 |
|  | Маняус | 220,99 | 129,15 | 79,13 |
| 2 | Алькеевское | 219,76 | 156,62 | 119,72 |
|  | Алькеево | 209,51 | 150,47 | 145,14 |
|  | Кызыл Сукачы | 10,25 | 6,15 | 139,81 |
| 3 | Асеевское | 375,56 | 216,07 | 5,33 |
|  | Асеево | 234,11 | 127,51 | 202,95 |
|  | Митряево | 141,45 | 88,56 | 120,95 |
| 4 | Балтачевское | 197,21 | 181,63 | 82,00 |
|  | Балтачево | 197,21 | 181,63 | 161,95 |
| 5 | Бирючевское | 159,90 | 91,43 | 161,95 |
|  | Бирючевка | 154,98 | 89,38 | 82,41 |
|  | Нижняя Соколка | 2,05 | 0,82 | 80,36 |
|  | Баланлы | 2,87 | 1,23 | 0,82 |
| 6 | Вахитовское | 563,75 | 631,81 | 1,23 |
|  | Победа | 354,65 | 377,20 | 563,75 |
|  | Загорье | 32,39 | 41,41 | 336,61 |
|  | Заречье | 25,83 | 37,31 | 36,90 |
|  | Константиновка | 4,92 | 3,69 | 33,21 |
|  | Чекан | 145,96 | 172,20 | 3,28 |
| 7 | Верхнестярлинекое | 268,14 | 297,25 | 153,75 |
|  | Верхнее Стярле | 226,73 | 277,16 | 266,50 |
|  | Нижнее Стярле | 41,41 | 20,09 | 247,23 |
| 8 | Ильбяковское | 126,69 | 98,40 | 19,27 |
|  | Ильбяково | 108,24 | 80,77 | 95,53 |
|  | Ирекле | 7,79 | 9,84 | 79,13 |
|  | Тархан | 4,10 | 2,87 | 9,02 |
|  | Тырыш | 6,56 | 4,92 | 2,46 |
| 9 | Какре-Елгинcкое | 362,03 | 254,20 | 4,92 |
|  | Какре-Елга | 281,26 | 173,84 | 235,34 |
|  | Катимово | 66,01 | 71,75 | 163,18 |
|  | Якты-Юл | 14,76 | 8,61 | 63,96 |
| 10 | Карамалинское | 321,44 | 265,27 | 8,20 |
|  | Карамалы | 205,82 | 218,53 | 231,65 |
|  | Октябрь-Буляк | 44,69 | 9,02 | 194,75 |
|  | Таллы-Буляк | 70,93 | 37,72 | 2,05 |
| 11 | Мальбагушское | 343,99 | 194,75 | 34,85 |
|  | Мальбагуш | 218,94 | 123,82 | 175,07 |
|  | Елга Баш | 0,41 | 0,82 | 110,29 |
|  | Каменка | 3,28 | 2,46 | 0,41 |
|  | Нижнее Якеево | 121,36 | 67,65 | 2,46 |
|  | Танаевка | 0,00 | 0,00 | 61,91 |
| 12 | Масягутовское | 184,09 | 136,53 | 0,00 |
|  | Масягутово | 164,00 | 100,45 | 117,67 |
|  | Якши-Бай | 20,09 | 36,08 | 85,28 |
| 13 | Микулинское | 325,54 | 257,48 | 32,39 |
|  | Микулино | 189,42 | 135,30 | 228,78 |
|  | Александровка | 7,79 | 3,69 | 119,72 |
|  | Благодатный | 96,76 | 103,73 | 2,87 |
|  | Владимировка | 7,38 | 3,69 | 92,25 |
|  | Дмитриевка | 12,30 | 4,92 | 2,87 |
|  | Юлдуз | 11,89 | 6,15 | 6,15 |
| 14 | Сапеевское | 280,03 | 287,41 | 256,25 |
|  | Сапеево | 270,19 | 268,55 | 239,44 |
|  | Мачаклыбаш | 9,84 | 18,86 | 16,81 |
| 15 | Сарлинское | 364,49 | 419,84 | 374,33 |
|  | Сарлы | 184,91 | 224,27 | 200,08 |
|  | Буляк | 100,45 | 95,53 | 85,28 |
|  | Суюндук | 79,13 | 100,04 | 88,97 |
| 16 | Сухояшское | 290,28 | 366,95 | 329,23 |
|  | Большой Сухояш | 187,37 | 255,43 | 227,96 |
|  | Банки-Сухояш | 58,63 | 70,52 | 62,73 |
|  | Курай-Елга | 9,84 | 7,79 | 7,38 |
|  | Нижний Сухояш | 34,44 | 33,21 | 31,16 |
| 17 | Татарско-Шуганское | 200,49 | 252,97 | 225,50 |
|  | Татарский Шуган | 200,49 | 252,97 | 225,50 |
| 18 | Тойкинское | 225,09 | 144,32 | 125,87 |
|  | Тойкино | 191,06 | 118,90 | 103,73 |
|  | Камышлы Куль | 18,86 | 12,71 | 11,07 |
|  | Карамалы-Елга | 15,17 | 12,71 | 11,07 |
| 19 | Тумутукское | 765,06 | 1053,70 | 939,72 |
|  | Тумутук | 583,43 | 886,42 | 790,48 |
|  | Агирово | 43,46 | 45,51 | 40,59 |
|  | Кук-Тяка | 138,17 | 121,77 | 108,65 |
| 20 | Уразаевское | 292,74 | 336,20 | 299,71 |
|  | Уразаево | 292,74 | 336,20 | 299,71 |
| 21 | Урманаевское | 345,22 | 425,58 | 379,25 |
|  | Урманаево | 236,16 | 316,11 | 281,67 |
|  | Первое Мая | 109,06 | 109,47 | 97,58 |
| 22 | Урсаевское | 385,40 | 413,69 | 369,00 |
|  | Урсаево | 296,84 | 319,80 | 285,36 |
|  | Муслюмово | 88,56 | 93,89 | 83,64 |
| 23 | Учаллинское | 193,52 | 163,18 | 150,06 |
|  | Учалле | 136,94 | 94,71 | 88,97 |
|  | Кзыл-Юлдуз | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Текмале | 14,76 | 18,04 | 15,99 |
|  | Якты-Куль | 40,59 | 49,20 | 43,87 |
| 24 | Чалпинское | 553,09 | 656,00 | 582,61 |
|  | Чалпы | 381,71 | 503,48 | 448,95 |
|  | Балан-Буляк | 52,48 | 23,78 | 19,27 |
|  | Ирекле | 81,59 | 96,35 | 85,69 |
|  | Камышлы | 37,31 | 32,39 | 28,70 |
| 25 | Чемодуровское | 252,56 | 177,12 | 162,77 |
|  | Чемодурово | 210,74 | 148,42 | 136,94 |
|  | Алферовка | 24,19 | 11,07 | 10,25 |
|  | Тетвель | 17,63 | 17,63 | 15,58 |
| 26 | Чубар-Абдулловское | 384,17 | 319,80 | 290,69 |
|  | Чубар-Абдуллово | 169,33 | 174,25 | 155,39 |
|  | Буралы | 136,12 | 83,23 | 77,49 |
|  | Митрофановка | 3,28 | 6,15 | 5,74 |
|  | Мяндей | 75,44 | 56,17 | 52,07 |
|  | Итого: | 26406,05 | 25606,14 | 23971,06 |
|  | Прирост энергопотребления |  | -799,91 | -2434,99 |

Таблица 41

Расчетная  трансформаторная  мощность

коммунально-бытового  сектора, кВА

| № п п | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | г.Азнакаево | 17203,50 | 16830,50 | 20464,00 |
|  | пгт.Актюбинский | 4762,00 | 4619,50 | 15866,50 |
| 1 | Агерзинское | 505,00 | 267,00 | 8769,00 |
|  | Агерзе | 235,50 | 109,50 | 242,50 |
|  | Маняус | 269,50 | 157,50 | 96,50 |
| 2 | Алькеевское | 268,00 | 191,00 | 146,00 |
|  | Алькеево | 255,50 | 183,50 | 177,00 |
|  | Кызыл Сукачы | 12,50 | 7,50 | 170,50 |
| 3 | Асеевское | 458,00 | 263,50 | 6,50 |
|  | Асеево | 285,50 | 155,50 | 247,50 |
|  | Митряево | 172,50 | 108,00 | 147,50 |
| 4 | Балтачевское | 240,50 | 221,50 | 100,00 |
|  | Балтачево | 240,50 | 221,50 | 197,50 |
| 5 | Бирючевское | 195,00 | 111,50 | 197,50 |
|  | Бирючевка | 189,00 | 109,00 | 100,50 |
|  | Нижняя Соколка | 2,50 | 1,00 | 98,00 |
|  | Баланлы | 3,50 | 1,50 | 1,00 |
| 6 | Вахитовское | 687,50 | 770,50 | 1,50 |
|  | Победа | 432,50 | 460,00 | 687,50 |
|  | Загорье | 39,50 | 50,50 | 410,50 |
|  | Заречье | 31,50 | 45,50 | 45,00 |
|  | Константиновка | 6,00 | 4,50 | 40,50 |
|  | Чекан | 178,00 | 210,00 | 4,00 |
| 7 | Верхнестярлинекое | 327,00 | 362,50 | 187,50 |
|  | Верхнее Стярле | 276,50 | 338,00 | 325,00 |
|  | Нижнее Стярле | 50,50 | 24,50 | 301,50 |
| 8 | Ильбяковское | 154,50 | 120,00 | 23,50 |
|  | Ильбяково | 132,00 | 98,50 | 116,50 |
|  | Ирекле | 9,50 | 12,00 | 96,50 |
|  | Тархан | 5,00 | 3,50 | 11,00 |
|  | Тырыш | 8,00 | 6,00 | 3,00 |
| 9 | Какре-Елгинcкое | 441,50 | 310,00 | 6,00 |
|  | Какре-Елга | 343,00 | 212,00 | 287,00 |
|  | Катимово | 80,50 | 87,50 | 199,00 |
|  | Якты-Юл | 18,00 | 10,50 | 78,00 |
| 10 | Карамалинское | 392,00 | 323,50 | 10,00 |
|  | Карамалы | 251,00 | 266,50 | 282,50 |
|  | Октябрь-Буляк | 54,50 | 11,00 | 237,50 |
|  | Тадлы-Буляк | 86,50 | 46,00 | 2,50 |
| 11 | Мальбагушское | 419,50 | 237,50 | 42,50 |
|  | Мальбагуш | 267,00 | 151,00 | 213,50 |
|  | Елга Баш | 0,50 | 1,00 | 134,50 |
|  | Каменка | 4,00 | 3,00 | 0,50 |
|  | Нижнее Якеево | 148,00 | 82,50 | 3,00 |
|  | Танаевка | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| 12 | Масягутовское | 224,50 | 166,50 | 0,00 |
|  | Масягутово | 200,00 | 122,50 | 143,50 |
|  | Якши-Бай | 24,50 | 44,00 | 104,00 |
| 13 | Микулинское | 397,00 | 314,00 | 39,50 |
|  | Микулино | 231,00 | 165,00 | 279,00 |
|  | Александровка | 9,50 | 4,50 | 146,00 |
|  | Благодатный | 118,00 | 126,50 | 3,50 |
|  | Владимировка | 9,00 | 4,50 | 112,50 |
|  | Дмитриевка | 15,00 | 6,00 | 3,50 |
|  | Юлдуз | 14,50 | 7,50 | 7,50 |
| 14 | Сапеевское | 341,50 | 350,50 | 312,50 |
|  | Сапеево | 329,50 | 327,50 | 292,00 |
|  | Мачаклыбаш | 12,00 | 23,00 | 20,50 |
| 15 | Сарлинское | 444,50 | 512,00 | 456,50 |
|  | Сарлы | 225,50 | 273,50 | 244,00 |
|  | Буляк | 122,50 | 116,50 | 104,00 |
|  | Суюндук | 96,50 | 122,00 | 108,50 |
| 16 | Сухояшское | 354,00 | 447,50 | 401,50 |
|  | Большой Сухояш | 228,50 | 311,50 | 278,00 |
|  | Банки-Сухояш | 71,50 | 86,00 | 76,50 |
|  | Курай-Елга | 12,00 | 9,50 | 9,00 |
|  | Нижний Сухояш | 42,00 | 40,50 | 38,00 |
| 17 | Татарско-Шуганское | 244,50 | 308,50 | 275,00 |
|  | Татарский Шуган | 244,50 | 308,50 | 275,00 |
| 18 | Тойкинское | 274,50 | 176,00 | 153,50 |
|  | Тойкино | 233,00 | 145,00 | 126,50 |
|  | Камышлы Куль | 23,00 | 15,50 | 13,50 |
|  | Карамалы-Елга | 18,50 | 15,50 | 13,50 |
| 19 | Тумутукское | 933,00 | 1285,00 | 1146,00 |
|  | Тумутук | 711,50 | 1081,00 | 964,00 |
|  | Агирово | 53,00 | 55,50 | 49,50 |
|  | Кук-Тяка | 168,50 | 148,50 | 132,50 |
| 20 | Уразаевское | 357,00 | 410,00 | 365,50 |
|  | Уразаево | 357,00 | 410,00 | 365,50 |
| 21 | Урманаевское | 421,00 | 519,00 | 462,50 |
|  | Урманаево | 288,00 | 385,50 | 343,50 |
|  | Первое Мая | 133,00 | 133,50 | 119,00 |
| 22 | Урсаевское | 470,00 | 504,50 | 450,00 |
|  | Урсаево | 362,00 | 390,00 | 348,00 |
|  | Муслюмово | 108,00 | 114,50 | 102,00 |
| 23 | Учаллинское | 236,00 | 199,00 | 183,00 |
|  | Учалле | 167,00 | 115,50 | 108,50 |
|  | Кзыл-Юлдуз | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Текмале | 18,00 | 22,00 | 19,50 |
|  | Якты-Куль | 49,50 | 60,00 | 53,50 |
| 24 | Чалпинское | 674,50 | 800,00 | 710,50 |
|  | Чалпы | 465,50 | 614,00 | 547,50 |
|  | Балан-Буляк | 64,00 | 29,00 | 23,50 |
|  | Ирекле | 99,50 | 117,50 | 104,50 |
|  | Камышлы | 45,50 | 39,50 | 35,00 |
| 25 | Чемодуровское | 308,00 | 216,00 | 198,50 |
|  | Чемодурово | 257,00 | 181,00 | 167,00 |
|  | Алферовка | 29,50 | 13,50 | 12,50 |
|  | Тетвель | 21,50 | 21,50 | 19,00 |
| 26 | Чубар-Абдулловское | 468,50 | 390,00 | 354,50 |
|  | Чубар-Абдуллово | 206,50 | 212,50 | 189,50 |
|  | Буралы | 166,00 | 101,50 | 94,50 |
|  | Митрофановка | 4,00 | 7,50 | 7,00 |
|  | Мяндей | 92,00 | 68,50 | 63,50 |
|  | Итого: | 32202,50 | 31227,00 | 29233,00 |
|  | Прирост энергопотребления |  | -975,50 | -2969,50 |

4.4.3. Электроснабжение промышленного сектора

Электрические нагрузки по проекту планировки промышленного сектора Азнакаевского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расходы электроэнергии на нужды промышленных предприятий определены согласно опросных листов, представленных предприятиями, и по укрупненным нормам на единицу продукции.

Все данные были представлены в анкетах от предприятий. Согласно представленной информации от промышленных предприятий никакого строительства новых подстанций не планируется, а некоторый прирост расхода электроэнергии полностью покрывается за счет резервов ПС «Азнакаево» 220/110/35/6 кВ, энергосберегающих технологий и экономии электроэнергии.

Расчет выполнен согласно РД 34.20.178 «Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения.

Расчеты электрических нагрузок приведены в таблицах 42,43, 44.

Таблица 42

Годовое  электропотребление промышленного  сектора, тыс. кВт.ч/год

| № Пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, тыс.кВт*час/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |
| 1 | Азнакаевский Лесхоз, г. Азнакаево | 620 | 650 | 670 |
| 2 | ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», г. Азнакаево | 200 | 210 | 220 |
| 3 | База ООО «Универсал» ( бывш база ПТЖХ) | 180 | 190 | 194 |
| 4 | ООО «Азнакаевское РП Сельхозэнерго», г. Азнакаево | 20 | 21 | 22 |
| 5 | ЗАО «Геология», г. Азнакаево | 416,25 | 437,06 | 450 |
| 6 | ЗАО «Азгеофизика», г. Азнакаево | 112,5 | 118,13 | 121,5 |
| 7 | ООО «Бурение» Азнакаевское ПБР | 60649,3 | 63681,8 | 65501,2 |
| 8 | ООО «Азнакаевский горизонт», г. Азнакаево | 67,5 | 70,9 | 72,9 |
| 9 | н.п.Маняуз, аренда у ООО "Агрохимик" | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 10 | н.п.Суюндук | 344,5 | 344,5 | 344,5 |
| 11 | н.п.Октябрь-Буляк, ООО "Уразаево" | 477 | 477 | 477 |
| 12 | н.п.Тойкино, ООО"Уразаево" | 980,5 | 980,5 | 980,5 |
| 13 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 318 | 318 | 318 |
| 14 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 715,5 | 715,5 | 715,5 |
| 15 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 524,7 | 524,7 | 524,7 |
| 16 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 874,5 | 874,5 | 874,5 |
| 17 | н.п.Буралы, КФХ | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
| 18 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 768,5 | 768,5 | 768,5 |
| 19 | н.п.Чекан, | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
| 20 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 795 | 795 | 795 |
| 21 | н.п.Микулино, | 1166 | 1166 | 1166 |
| 22 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 1166 | 1166 | 1166 |
| 23 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 24 | н.п.Катимово, ООО"Марс" | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 25 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 1325 | 1325 | 1325 |
| 26 | н.п.Балан-Буляк, ООО"Баланлы Буляк" | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 27 | н.п.Первое Мая, Агроферма "Азнакай" | 874,5 | 874,5 | 874,5 |
| 28 | н.п.Бирючевка, ООО"Союз-Агро" | 874,5 | 874,5 | 874,5 |
| 29 | н.п.Буляк, ООО"Алга" | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 30 | н.п.Чалпы, ООО "Чалпы" | 948,7 | 948,7 | 948,7 |
| 31 | н.п.Муслюмово, | 583 | 583 | 583 |
| 32 | н.п.Татарский Шуган, Агроферма"Азнакай" | 826,8 | 826,8 | 826,8 |
| 33 | н.п.Камышлы, | 450,5 | 450,5 | 450,5 |
| 34 | н.п.Ирекле, ООО "Ирекле" | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 35 | н.п.Балтачево, ООО "Союз-Агро" | 752,6 | 752,6 | 752,6 |
| 36 | н.п.Нижнее Якеево | 768,5 | 768,5 | 768,5 |
| 37 | н.п.Маняуз, ООО"Агрохимик"КФХСултанов | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 38 | н.п.Ирекле, | 583 | 583 | 583 |
| 39 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 816,2 | 816,2 | 816,2 |
| 40 | н.п.Буралы, Фермерское хозяйство | 185,5 | 185,5 | 185,5 |
| 41 | н.п.Буралы, ООО"Буралы" | 397,5 | 397,5 | 397,5 |
| 42 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 424 | 424 | 424 |
| 43 | н.п.Верхнее Стярле, ООО"Стярле" | 768,5 | 768,5 | 768,5 |
| 44 | н.п.Нижнее Стярле, | 503,5 | 503,5 | 503,5 |
| 45 | н.п.Сапеево, ООО"Зур Чишма" | 609,5 | 609,5 | 609,5 |
| 46 | н.п.Сарлы, ООО"Алга" | 265 | 265 | 265 |
| 47 | н.п.Суюндук | 212 | 212 | 212 |
| 48 | н.п.Карамалы | 1325 | 1325 | 1325 |
| 49 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 1325 | 1325 | 1325 |
| 50 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 715,5 | 715,5 | 715,5 |
| 51 | н.п.Чубар-Абдулово, ООО"Тукай" | 1457,5 | 1457,5 | 1457,5 |
| 52 | н.п.Тойкино, ООО "Уразаево" | 742 | 742 | 742 |
| 53 | н.п.Банки-Сухояш, Агроферма "Азнакай" | 609,5 | 609,5 | 609,5 |
| 54 | н.п.Большой Сухояш, Агроферма"Азнакай" | 742 | 742 | 742 |
| 55 | Якты-Куль, Агроферма"Азнакай" | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 56 | н.п.Учалле, Агроферма"Азнакай" | 530 | 530 | 530 |
| 57 | н.п.Урманаево, Агроферма"Азнакай" | 699,6 | 699,6 | 699,6 |
| 58 | н.п.Заречье, ООО им.Вахитова | 477 | 477 | 477 |
| 59 | н.п.Загорье, ООО им.Вахитова | 265 | 265 | 265 |
| 60 | н.п.Чекан, ООО им. Вахитова | 795 | 795 | 795 |
| 61 | н.п.Кук-Тяка, ООО"Чишма" | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| 62 | н.п.Мяндей, ООО им.Х.Мустакимова | 715,5 | 715,5 | 715,5 |
| 63 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| 64 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 265 | 265 | 265 |
| 65 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 291,5 | 291,5 | 291,5 |
| 66 | н.п.Асеево, ООО"Асеево" | 1113 | 1113 | 1113 |
| 67 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 68 | н.п.Актюбинский, ООО "Союз-Агро" | 1563,5 | 1563,5 | 1563,5 |
| Итого по району | 101713,5 | 104826,8 | 106699,5 |
| Прирост эл. Потребления |  | 3113,3 | 4986,1 |

Таблица 43

Расчетная  мощность промышленного  сектора,  кВт

| № пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |
| 1 | Азнакаевский Лесхоз, г. Азнакаево | 117,0 | 122,6 | 126,4 |
| 2 | ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», г. Азнакаево | 37,7 | 39,6 | 41,5 |
| 3 | База ООО «Универсал» (бывш. база ПТЖХ) | 34,0 | 35,8 | 36,6 |
| 4 | ООО «Азнакаевское РП Сельхозэнерго», г. Азнакаево | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| 5 | ЗАО «Геология», г. Азнакаево | 78,5 | 82,5 | 84,9 |
| 6 | ЗАО «Азгеофизика», г. Азнакаево | 21,2 | 22,3 | 22,9 |
| 7 | ООО «Бурение» Азнакаевское ПБР | 11443,3 | 12015,4 | 12358,7 |
| 8 | ООО «Азнакаевский горизонт», г. Азнакаево | 12,7 | 13,4 | 13,8 |
| 9 | н.п.Маняуз, аренда у ООО "Агрохимик" | 45 | 45 | 45 |
| 10 | н.п.Суюндук | 65 | 65 | 65 |
| 11 | н.п.Октябрь-Буляк, ООО "Уразаево" | 90 | 90 | 90 |
| 12 | н.п.Тойкино, ООО"Уразаево" | 185 | 185 | 185 |
| 13 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 60 | 60 | 60 |
| 14 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 135 | 135 | 135 |
| 15 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 99 | 99 | 99 |
| 16 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 165 | 165 | 165 |
| 17 | н.п.Буралы, КФХ | 44 | 44 | 44 |
| 18 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 145 | 145 | 145 |
| 19 | н.п.Чекан, | 44 | 44 | 44 |
| 20 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 150 | 150 | 150 |
| 21 | н.п.Микулино, | 220 | 220 | 220 |
| 22 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 220 | 220 | 220 |
| 23 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 95 | 95 | 95 |
| 24 | н.п.Катимово, ООО"Марс" | 95 | 95 | 95 |
| 25 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 250 | 250 | 250 |
| 26 | н.п.Балан-Буляк, ООО"Баланлы Буляк" | 95 | 95 | 95 |
| 27 | н.п.Первое Мая, Агроферма "Азнакай" | 165 | 165 | 165 |
| 28 | н.п.Бирючевка, ООО"Союз-Агро" | 165 | 165 | 165 |
| 29 | н.п.Буляк, ООО"Алга" | 95 | 95 | 95 |
| 30 | н.п.Чалпы, ООО "Чалпы" | 179 | 179 | 179 |
| 31 | н.п.Муслюмово, | 110 | 110 | 110 |
| 32 | н.п.Татарский Шуган, Агроферма"Азнакай" | 156 | 156 | 156 |
| 33 | н.п.Камышлы, | 85 | 85 | 85 |
| 34 | н.п.Ирекле, ООО "Ирекле" | 95 | 95 | 95 |
| 35 | н.п.Балтачево, ООО "Союз-Агро" | 142 | 142 | 142 |
| 36 | н.п.Нижнее Якеево | 145 | 145 | 145 |
| 37 | н.п.Маняуз, ООО"Агрохимик"КФХСултанов | 95 | 95 | 95 |
| 38 | н.п.Ирекле, | 110 | 110 | 110 |
| 39 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 154 | 154 | 154 |
| 40 | н.п.Буралы, Фермерское хозяйство | 35 | 35 | 35 |
| 41 | н.п.Буралы, ООО"Буралы" | 75 | 75 | 75 |
| 42 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 80 | 80 | 80 |
| 43 | н.п.Верхнее Стярле, ООО"Стярле" | 145 | 145 | 145 |
| 44 | н.п.Нижнее Стярле, | 95 | 95 | 95 |
| 45 | н.п.Сапеево, ООО"Зур Чишма" | 115 | 115 | 115 |
| 46 | н.п.Сарлы, ООО"Алга" | 50 | 50 | 50 |
| 47 | н.п.Суюндук | 40 | 40 | 40 |
| 48 | н.п.Карамалы | 250 | 250 | 250 |
| 49 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 250 | 250 | 250 |
| 50 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 135 | 135 | 135 |
| 51 | н.п.Чубар-Абдулово, ООО"Тукай" | 275 | 275 | 275 |
| 52 | н.п.Тойкино, ООО "Уразаево" | 140 | 140 | 140 |
| 53 | н.п.Банки-Сухояш, Агроферма "Азнакай" | 115 | 115 | 115 |
| 54 | н.п.Большой Сухояш, Агроферма"Азнакай" | 140 | 140 | 140 |
| 55 | Якты-Куль, Агроферма"Азнакай" | 45 | 45 | 45 |
| 56 | н.п.Учалле, Агроферма"Азнакай" | 100 | 100 | 100 |
| 57 | н.п.Урманаево, Агроферма"Азнакай" | 132 | 132 | 132 |
| 58 | н.п.Заречье, ООО им.Вахитова | 90 | 90 | 90 |
| 59 | н.п.Загорье, ООО им.Вахитова | 50 | 50 | 50 |
| 60 | н.п.Чекан, ООО им. Вахитова | 150 | 150 | 150 |
| 61 | н.п.Кук-Тяка, ООО"Чишма" | 172 | 172 | 172 |
| 62 | н.п.Мяндей, ООО им.Х.Мустакимова | 135 | 135 | 135 |
| 63 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 53 | 53 | 53 |
| 64 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 50 | 50 | 50 |
| 65 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 55 | 55 | 55 |
| 66 | н.п.Асеево, ООО"Асеево" | 210 | 210 | 210 |
| 67 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 68 | 68 | 68 |
| 68 | н.п.Актюбинский, ООО "Союз-Агро" | 295 | 295 | 295 |
| Итого по району | 80437,8 | 81025,2 | 81378,6 |
| Прирост эл. Потребления |  | 587,4 | 940,8 |

Таблица 44

Расчетная  трансформаторная  мощность промышленного  сектора,  кВА

| № пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, кВА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |
| 1 | Азнакаевский Лесхоз, г. Азнакаево | 131,4 | 137,8 | 142,0 |
| 2 | ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», г. Азнакаево | 42,4 | 44,5 | 46,6 |
| 3 | База ООО «Универсал» ( бывшая база ПТЖХ) | 38,2 | 40,3 | 41,1 |
| 4 | ООО «Азнакаевское РП Сельхозэнерго», г. Азнакаево | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
| 5 | ЗАО «Геология», г. Азнакаево | 88,2 | 92,7 | 95,4 |
| 6 | ЗАО «Азгеофизика», г. Азнакаево | 23,8 | 25,0 | 25,8 |
| 7 | ООО «бурение»Азнакаевский ПБР | 12857,6 | 13500,5 | 13886,2 |
| 8 | ООО «Азнакаевский горизонт», г. Азнакаево | 14,3 | 15,0 | 15,5 |
| 9 | н.п.Маняуз, аренда у ООО "Агрохимик" | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 10 | н.п.Суюндук | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 11 | н.п.Октябрь-Буляк, ООО "Уразаево" | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 12 | н.п.Тойкино, ООО"Уразаево" | 207,9 | 207,9 | 207,9 |
| 13 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 14 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 15 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| 16 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| 17 | н.п.Буралы, КФХ | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 18 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 19 | н.п.Чекан, | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 20 | н.п.Агерзе, ООО"Агерзе" | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| 21 | н.п.Микулино, | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 22 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 23 | н.п.Тумутук, ООО"Авангард" | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 24 | н.п.Катимово, ООО"Марс" | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 25 | н.п.Какре-Елга, ООО"Марс" | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| 26 | н.п.Балан-Буляк, ООО"Баланлы Буляк" | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 27 | н.п.Первое Мая, Агроферма "Азнакай" | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| 28 | н.п.Бирючевка, ООО"Союз-Агро" | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| 29 | н.п.Буляк, ООО"Алга" | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 30 | н.п.Чалпы, ООО "Чалпы" | 201,1 | 201,1 | 201,1 |
| 31 | н.п.Муслюмово, | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| 32 | н.п.Татарский Шуган, Агроферма"Азнакай" | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 33 | н.п.Камышлы, | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 34 | н.п.Ирекле, ООО "Ирекле" | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 35 | н.п.Балтачево, ООО "Союз-Агро" | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 36 | н.п.Нижнее Якеево | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 37 | н.п.Маняуз, ООО"Агрохимик"КФХСултанов | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 38 | н.п.Ирекле, | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| 39 | н.п.Уразаево, ООО "Уразаево" | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 40 | н.п.Буралы, Фермерское хозяйство | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 41 | н.п.Буралы, ООО"Буралы" | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 42 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 43 | н.п.Верхнее Стярле, ООО"Стярле" | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 44 | н.п.Нижнее Стярле, | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 45 | н.п.Сапеево, ООО"Зур Чишма" | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 46 | н.п.Сарлы, ООО"Алга" | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 47 | н.п.Суюндук | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 48 | н.п.Карамалы | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| 49 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| 50 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 51 | н.п.Чубар-Абдулово, ООО"Тукай" | 309,0 | 309,0 | 309,0 |
| 52 | н.п.Тойкино, ООО "Уразаево" | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 53 | н.п.Банки-Сухояш, Агроферма "Азнакай" | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 54 | н.п.Большой Сухояш, Агроферма"Азнакай" | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 55 | Якты-Куль, Агроферма"Азнакай" | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 56 | н.п.Учалле, Агроферма"Азнакай" | 112,4 | 112,4 | 112,4 |
| 57 | н.п.Урманаево, Агроферма"Азнакай" | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 58 | н.п.Заречье, ООО им.Вахитова | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 59 | н.п.Загорье, ООО им.Вахитова | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 60 | н.п.Чекан, ООО им. Вахитова | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| 61 | н.п.Кук-Тяка, ООО"Чишма" | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| 62 | н.п.Мяндей, ООО им.Х.Мустакимова | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 63 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 64 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 65 | н.п.Ильбяково, ООО"Янтарь" | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 66 | н.п.Асеево, ООО"Асеево" | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| 67 | н.п.Чемодурово, ООО"Союз-Агро" | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 68 | н.п.Актюбинский, ООО "Союз-Агро" | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
| Итого по району | 87709,9 | 88369,9 | 88766,9 |
| Прирост эл. Потребления |  | 660,0 | 1057,0 |

Основные мероприятия планируемые по электроснабжению Азнакаевского района.										Табл№45

| Наименование объекта | Параметры |
| --- | --- |
| Реконструкция ПС №76 «Карамалы» 2х10МВА | 110,35,6 кВ |
| Реконструкция ВЛ-110кВ «Исмагилово -Якеево» | - |
| Реконструкция ВЛ-110кВ «Якеево - Азнакаево» | - |
| Устройство дуговой защиты на подстанциях: ПС 12 ПС Джалиль 2х6,3 ПС 35 ПС Чатры 2х16 МВА ПС 66 ПС Митрофановка 2х5,6 ПС 67 ПС Якеево 2х20 МВА ПС 76 ПС Карамалы 2х10 МВА | 35/6 кВ 35/6 кВ 110/35/6 кВ 110/35/6 кВ 110/35/6 кВ |
| Оснащение ВЛ -110кВ «Азнакаево -Сулеево» быстродействующими ВЧ защитами |  |
| Телемеханизация подстанций: ПС 26 ПС Сапеево 2х5,6 МВА ПС 38 ПС Какры-Елга 2х5,6 МВА ПС 65 ПС Фаевка 2х3,2 МВА ПС 166 ПС Победа 1х4,0 и 1х6,3 МВА ПС 174 ПС Чалпы 1х6,3 и 1х4,0 МВА | 35/6 кВ 35/6 кВ 35/6 кВ 35/10 кВ 35/6 кВ |
| Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети г.Азнакаево. | - |

Табл.№

Таблица№46

| Данные для инвестиционного плана по строительству новых объектов электросетевого хозяйства и реконструкции существующих в целях создания условий технологического присоединения |
| --- |
| № п/п | Наименование адмиинистративного района РТ | Адрес земельного участка предполагаемого строительства | Уровень напряжения на границе раздела по балансовой принадлежности, кВ | Наименование объекта | Категория надежности электроснабжения | Необходимая мощность | Объем работ для создания условий технологического присоединения (работы капитального характера) в ед.изм. | Предполагаемая дата ввода объекта | Укрупненный показатель стоимости работ по созданию условий технологического присоединения в ценах 2001 года (тыс. руб. без НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| На уровне напряжения 0,4 кВ до 30 кВт включительно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Строителей, 1 | 0,4 | Реконструкция здания под 12-квартирный жилой дом | 3 | 30 | КЛ-0,4 кВ 120 м | * |  |  | 70 |  |  |
| 2 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Султангалиева | 0,4 | 20-квартирный жилой дом | 3 | 30 | КЛ-0,4 кВ 50 м | * |  |  | 30 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| На уровне напряжения 0,4 кВ от 30 до 100 кВт включительно |  |  |  |  |  |
| 1 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д. 17а, | 0,4 | 30-квартирный жилой дом | 3 | 42 | КЛ-0,4 кВ 160 м | * |  |  | 47 |  |  |
| 2 | Азнакаевский район | Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Татарстан, д. 12б | 0,4 | 30-квартирный жилой дом | 3 | 42 | КЛ-0,4 кВ 300 м; замена тр-ра 160 на 400 кВА | * |  |  | 245 |  |  |
| 3 | Азнакаевский район | н.п. Мяндей | 0,4 | Общественный центр (школа на 40 уч-ся с д/с на 25 мест) | 3 | 50 | КЛ-0,4 кВ 50 м |  |  | * |  |  | 21 |
| 4 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №17 | 0,4 | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №17, 40-квартирный жилой дом | 3 | 60 | КЛ-0,4 кВ 600 м |  | * |  |  | 300 |  |
| 5 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №12 | 0,4 | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №12, жилой дом | 3 | 95 | КЛ-0,4 кВ 1200 м | * |  |  | 600 |  |  |
| 6 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №6 | 0,4 | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", позиция №6, 95-квартирный жилой дом | 3 | 100 | КЛ-0,4 кВ 600 м | * |  |  | 300 |  |  |
| 7 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Гагарина | 0,4 | Административное здание Межрайонной ИФНС №15 по РТ | 2 | 50 | СИП-2А 350 м | * |  |  | 73,1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  | 1265,1 | 300 | 21 |
| На уровне напряжения 0,4 кВ свыше 100 кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", стр. позиция №15 | 0,4 | 95-квартирный жилой дом | 3 | 150 | КЛ-0,4 кВ 320 м |  | * |  |  | 186 |  |
| 2 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б", стр. поз. №4 | 0,4 | 90-квартирный жилой дом | 3 | 150 | КЛ-0,4 кВ 300 м |  |  | * |  |  | 175 |
|  | Итого |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 186 | 175 |
| На уровне напряжения 6(10) кВ до 100 кВт включительно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б" | 6 | Гипермаркет | 3 | 50 | ВЛ-6 кВ 300 м, КТП-400 кВа |  | * |  |  | 218 |  |
| 2 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Лениногорский тракт (за теплицей) | 6 | АГЗС | 3 | 30 | ВЛ-6 кВ 500 м, КТП-100 кВа | * |  |  | 170 |  |  |
| 3 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, мкр. .Манауз | 6 | Индивидуальные жилые дома (7 дома) | 3 | 50 | ВЛ-6 кВ 300 м, КТП-100 кВА, СИП-2А-0,2 км | * |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  | Итого по району |  |  | 160 |  |  |  |  | 360 | 218 | 0 |
| На уровне напряжения 6(10) кВ от 100 до 750 кВт включительно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, мкр. Яна Юл | 6 | Индивидуальные жилые дома | 3 | 120 | ВЛ-6 кВ 350 м, КТП-250 кВА, СИП-2А-1,5 км | * | * |  | 274 | 209 |  |
| 2 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон Б | 6 | Малоэтажные блокированные жилые дома (19 домов на 2 квартиры) | 3 | 105 | ВЛЗ-6 кВ 300 м, КТП-250 кВа, СИП-2А-2,0 км | * | * |  | 373 | 209 |  |
| 3 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон "Б" | 6 | Учебно-воспитательный комплекс | 3 | 150 | 2БКТПБ 400 кВА, 2КЛ-6 кВ-400м |  |  | * |  |  | 1361 |
| 4 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, мкр. Яна ЮЛ | 6 | Индивидуальные жилые дома (40 домов) | 3 | 200 | ВЛЗ-6 кВ 350 м, КТП-250 кВа, СИП-2А-1,5 км | * | * | * | 257 | 263 | 87,64 |
| 5 | Азнакаевский район | г. Азнакаево, восточный микрорайон Б | 6 | Индивидуальные жилые дома (62 дома) | 3 | 310 | ВЛЗ-6 кВ 300 м, КТП-400 кВа, СИП-2А-3,0 км | * | * | * | 427 | 209 | 209 |
|  | Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Строителей, рядом с жилым домо № 12 |  | 20-квартирный жилой дом |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Строителей, рядом с жилым домо № 18 |  | 30-квартирный жилой дом |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский район | г. Азнакаево, ул. Строителей, д. 10 |  | Реконструкция здания пенсионного фонда |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский район | г. Азнакаево ул. Булгар (стадион) |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по району |  |  | 845 |  |  |  |  | 1331 | 890 | 1657,64 |
|  | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3056.1 | 1594 | 1853,64 |

4.5.Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В  соответствии с планировочным решением газоснабжением охвачены следующие категории потребителей:

1. население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды),

2. котельные,

3. промышленные объекты,

4. отопление от местных генераторов тепла  усадебной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа -120 нм3\год на 1 человека в соответствии СП 42-101-2003 п. 3.12   при наличии централизованного горячего водоснабжения.

Расходы газа  на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расходы газа для центрального отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и общественной застройки, для отопления от местных  генераторов тепла одноэтажной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Годовые и максимально-часовые расходы газа по всем категориям потребителей:

Таблица№47

| №п\п | Потребители | Первая очередь (2015г.) | Расчетный срок срок (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовые расходы Млн. Нм3/год | Часовые расходы Нм3\год | Годовые расходы млн. нм3\ год | Часовые расходы нм3/год |
| 1. | Коммунально-бытовые нужды населения | 4,60 | 1596,0 | 4,62 | 1604,1 |
| 2 | Отопление от местных генераторов | 9,248 | 3809,4 | 10,202 | 4203 |
| 3. | Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслужива | 1,42 | 563,6 | 1,292 | 516,3 |
| 4. | Централизованное теплоснабжение,горячее водоснабжение, вентиляция Жилищно-коммунального сектора и общественной застройки | 22,205 | 8718,0 | 17,296 | 6887,0 |
| 5. | Промышленные котельные | 7,3 | 2995,0 | 8,78 | 3594,0 |
| 6 | Пром. предприятия | 127,0 | 22049,0 | 139,7 | 24253,0 |
|  | Итого: | 171.77 | 39731.0 | 181.90 | 41057.4 |

По промышленным предприятиям, по отчетным данным Азнакаевской РЭГС от 01.01.09 года, годовой расход газа составил 106,800 млн. нм3\год. Ввиду отсутствия данных потребления газа по этим предприятиям на первую очередь строительства (реконструкция и модернизация старых технологий) наблюдается увеличение потребления газа примерно на 20 % и составит 127,000 млн. нм3\год.

Увеличение потребления газа на 10% принимается на расчетный срок и составит 139,7 млн.нм3 \год.

Газовые сети и газовое оборудование эксплуатируются Азнакаевской районной эксплуатационной газовой службой и Актюбинской газовой службой, которые являются подразделениями эксплуатационно-производственного управления “Бугульмагаз”.

Объем потребленного природного газа населением учитывается следующим образом: 74% с использованием приборов,

- 26% по нормативам, утвержденным Кабинетом Министров РТ.

Основные показатели,  характеризующие газоснабжение представлены в таблице

Таблица48

| Наименование показателей | Ед. Изм. | 2007г. (факт) | 2009г. (факт) | 2010г. (оценка) | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прогноз |
| Общий объем потребленного при-родного газа, в том числе: | тыс. куб.м. | 49770 | 46903 | 46500 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| Объем природного газа, расчеты за который осуществляяются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 33656 | 34828 | 37901 | 41736 | 41736 | 41736 | 41736 | 41736 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленного природного газа | % | 67,62 | 74,26 | 81,51 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,95 |

1. Общие сведения по проектам жилищного строительства, имеющих потребность в мерах государственной поддержки по стимулированию жилищного строительства.

Таблица № 49

| № п/п | Наименование проекта | Застройщик / инвестор | Кадастровый квартал, номер участка | Правообладатель участка | Площадь осваиваемой территории (га) | Предусмотренный проектом объем ввода жилья (тыс.кв.метров) | Введено жилой площади с начала реализации на 01.01.2011 (тыс.кв.метров) | Прогнозируемый на 2011 год объем ввода жилья (тыс.кв.метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект планировки юго-восточного жилого района г. Азнакаево | - ГЖФ РТ, - юридические лица - индивидуальные застройщики, -индивидуальные предприниматели |  | - ГЖФ РТ, - юридические лица - индивидуальные застройщики, -индивидуальные предприниматели | 160 | 293,87 | 71,95 | 6,65 |
| 2 | Микрорайон «Яна Юл» | Индивидуальные застройщики |  | Индивидуальные застройщики | 55 | 110 | 55 | 5,0 |

Потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры объектов жилищного строительства на 2011-20120 годы.

Таблица № 50

| Наименование | Юго-восточный жилой микрорайон г. Азнакаево | Микрорайон «Яна Юл» | Итого стоимость строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, м | Стоимость строительства, млн.руб. | Протяженность, м | Стоимость строительства, млн.руб. |  |
| Водоснабжение | 11100 | 11,7 | 5039 | 6,100 | 9,9 |
| Канализация | 2400 | 4,68 | - |  | 4,68 |
| Газоснабжение | 3700 | 4,4 | 1500 | 1,7 | 6,1 |
| Электроснабжение | 3200 | 2,4 |  |  | 2,4 |
| Строительство ТП, 1 шт. |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| ИТОГО |  | 43,28 |  | 160,7 | 203,98 |

4.6.ТБО

4.6.1.

В связи с закрытием 44 санкционированных свалок в Азнакаевском муниципальном районе схемой предлагается, в дополнении к существующему полигону ТБО г. Азнакаево и строящемуся полигону у пгт. Актюбинский, строительство трех межпоселковых полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих современным требованиям.

Таблица 51

| № пп | Месторасположение проектируемого межпоселкового полигона ТБО | Поселения района, обслуживаемые полигоном | Объем ТБО, м3 | Площадь полигона, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-ая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |  |
| 1 | Ильбяковское СП, в районе н.п. Ирекле | Татарско-Шуганское СП, Чубар-Абдуловское СП, Чалпинское СП, Урсаевское СП, Сухояшское СП, Ильбяковское СП, Масягутовское СП, Какреелгинское СП | 112695,0 | 155149,7 | 3,5 |
| 2 | Мальбагушское СП, между н.п. Каменка и Мальбагуш | Агерзинское СП, Микулинское СП, Чемодуровское СП, Балтачевское СП, Бирючевское СП, Тойкинское СП, Мальбагушское СП, Алькеевское СП | 60766,9 | 83273,4 | 4,7 |
| 3 | Вахитовское СП, в районе н.п. Победа | Тумутукское СП, Учалинское СП, Верхнестерлинское СП, Вахитовское СП, Урманаевское СП, Сарлинское СП, Уразаевское СП, Асеевское СП, Карамалинское СП, Сапеевское СП, г. Азнакаево (на I-ю очередь) | 560980,0 | 733719,6 | 10,0 |
| 4 | Пгт. Актюбинский (строящийся) | Пгт. Актюбинский | 138585,0 | 206887,5 | 6,4 |

Месторасположение предлагаемых полигонов твердых бытовых отходов выбрано с учетом рекомендуемого радиуса обслуживания в 15 километров, и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий территории.

Для строительства трех межпоселковых полигонов ТБО необходимо разработать проектно-сметную документацию по отдельному заданию заказчика.

Руководству Азнакаевского муниципального района совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан необходимо решить вопрос отвода земель под предлагаемые полигоны ТБО общей площадью 18,2 га.

Для обеспечения предлагаемых полигонов спецтранспортом в схеме предусмотрено приобретение:

- На расчетный срокь (2020 г.)

- мусоровоз (КАМАЗ-53215) – 8 шт.

- бульдозер (ДТ-75ДРС4) – 2 шт.

Предусмотрено строительство полигона ТБО в районе н.п. Победа (Вахитовское СП).

К 2035г. предусматривается строительство полигонов ТБО у н.п. Ирекле (Ильбяковское СП) и между н.п. каменка и Мальбагуш (Мальбагушское СП).

Полигон ТБО г. Азнакаево расположен на территории Государственного охотничьего заказника «Азнакаевский», по требованию природоохранного законодательства, предусматривается его закрытие и рекультивация .

После завершения строительства полигона в районе н.п. Победа, образующие твердые бытовые отходы от жилого сектора и предприятий г. Азнакаево, будут вывозиться на построенный полигон.

Мусоросортировочную линию на существующем полигоне ТБО г. Азнакаево предлагается демонтировать и установить на предлагаемом полигоне у н.п. Победа.

Стоимость строительства полигонов по проектам-аналогам составляет: на расчетный срокь – 29,964 млн. руб., . (в текущих ценах).

4.6.2. Количество отходов

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по СНиП 2.07.01-89* и Справочника «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.):

- твердые бытовые отходы – 330-450 кг (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 10 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л (на 1 человека).

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора и от дачников, проживающих на территории сельских поселений, на расчетнй  срок приведены в таблице 4.3 и 4.4.

Общее количество отходов приведено в сводной таблице 54.

Таблица 52

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

сельских поселений по расчетным периодам

| № пп | Наименование | Объем твердых бытовых отходов,м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное Состояние | Расчетный срок (2020 г.) |
| 1 | Г. Азнакаево | 40 600,1 | 397 199,0 |
| 2 | Пгт. Актюбинский | 14 286,0 | 138 585,0 |
| 3 | Агерзинское СП | 1 515,0 | 9015,0 |
|  | Агерзе | 706,5 | 3285,0 |
|  | Маняус | 808,5 | 5730,0 |
| 4 | Алькеевское СП | 804,0 | 5730,0 |
|  | Алькеево | 766,5 | 5505,0 |
|  | Кызыл Сукачы | 37,5 | 225,0 |
| 5 | Асеевское СП | 1374,0 | 7905,0 |
|  | Асеево | 856,5 | 4665,0 |
|  | Митряево | 517,5 | 3240,0 |
| 6 | Балтачевское СП | 721,5 | 6645,0 |
|  | Балтачево | 721,5 | 6645,0 |
| 7 | Бирючевское СП | 585,0 | 3345,0 |
|  | Бирючевка | 567,0 | 3270,0 |
|  | Нижняя Соколка | 7,5 | 30,0 |
|  | Баланды | 10,5 | 45,0 |
| 8 | Вахитовское СП | 2 062,5 | 23115,0 |
|  | Победа | 1297,5 | 13800,0 |
|  | Загорье | 118,5 | 1515,0 |
|  | Заречье | 94,5 | 1365,0 |
|  | Константиновка | 18,0 | 135,0 |
|  | Чекан | 534,0 | 6300,0 |
| 9 | Верхнестярлинское СП | 981,0 | 10875,0 |
|  | Верхнее Стярле | 829,5 | 10140,0 |
|  | Нижнее Стярле | 151,5 | 735,0 |
| 10 | Ильбяковское СП | 463,5 | 3600,0 |
|  | Ильбяково | 396,0 | 2955,0 |
|  | Ирекле | 28,5 | 360,0 |
|  | Тархан | 15,0 | 105,0 |
|  | Тырыш | 24,0 | 180,0 |
| 11 | Какре-Елгинское СП | 1324,5 | 9300,0 |
|  | Какре-Елга | 1029,0 | 6360,0 |
|  | Катимово | 241,5 | 2625,0 |
|  | Якты-Юл | 54,0 | 315,0 |
| 12 | Карамалинское сп | 1176,0 | 9705,0 |
|  | Карамалы | 753,0 | 7995,0 |
|  | Октябрь-Буляк | 163,5 | 330,0 |
|  | Талы-Буляк | 259,5 | 1380,0 |
| 13 | Мальбагушское СП | 1258,5 | 7125,0 |
|  | Мальбакуш | 801,0 | 4530,0 |
|  | Елга Баш | 1,5 | 30,0 |
|  | Каменка | 12,0 | 90,0 |
|  | Нижнее Якеево | 444,0 | 2475,0 |
| 14 | Масягутовское СП | 673,5 | 4995,0 |
|  | Масягутово | 600,0 | 3675,0 |
|  | Якши-Бай | 73,5 | 1320,0 |
| 15 | Микулинское СП | 1191,0 | 9420,0 |
|  | Микулино | 693,0 | 4950,0 |
|  | Александровка | 28,5 | 135,0 |
|  | Благодатный | 354,0 | 3795,0 |
|  | Владимировка | 27,0 | 135,0 |
|  | Дмитриевка | 45,0 | 180,0 |
|  | Юлдуз | 43,5 | 225,0 |
| 16 | Сапеевское СП | 1024,5 | 10515,0 |
|  | Сапеево | 988,5 | 9825,0 |
|  | Мачаклыбаш | 36,0 | 690,0 |
| 17 | Сарлинское СП | 1333,5 | 15360,0 |
|  | Сарлы | 676,5 | 8205,0 |
|  | Буляк | 367,5 | 3495,0 |
|  | Суюндук | 289,5 | 3660,0 |
| 18 | Сухояшское СП | 1062,0 | 13425,0 |
|  | Большой Сухояш | 685,5 | 9345,0 |
|  | Банки-Сухояш | 214,5 | 2580,0 |
|  | Курай-Елга | 36,0 | 285,0 |
|  | Нижний Сухояш | 126,0 | 1215,0 |
| 19 | Татарско-Шуганское СП | 733,5 | 9255,0 |
|  | Татарский Шуган | 733,5 | 9255,0 |
| 20 | Тойкинское СП | 823,5 | 5280,0 |
|  | Тойкино | 699,0 | 4350,0 |
|  | Камышлы Куль | 69,0 | 465,0 |
|  | Карамалы-Елга | 55,5 | 465,0 |
| 21 | Тумутукское СП | 2799,0 | 38550,0 |
|  | Тумутук | 2134,5 | 32430,0 |
|  | Агирово | 159,0 | 1665,0 |
|  | Кук-Тяка | 505,5 | 4455,0 |
| 22 | Уразаевское СП | 1071,0 | 15570,0 |
|  | Уразаево | 1071,0 | 15570,0 |
| 23 | Урманаевское СП | 1263,0 | 15570,0 |
|  | Урманаево | 864,0 | 11565,0 |
|  | Первое Мая | 399,0 | 4005,0 |
| 24 | Урсаевское СП | 1410,0 | 15135,0 |
|  | Урсаево | 1086,0 | 11700,0 |
|  | Муслюмово | 324,0 | 3435,0 |
| 25 | Учалинское СП | 708,0 | 5970,0 |
|  | Учалле | 501,0 | 3465,0 |
|  | Кзыл-Юлдуз | 4,5 | 45,0 |
|  | Текмале | 54,0 | 660,0 |
|  | Якты-Куль | 148,5 | 1800,0 |
| 26 | Чалпинское СП | 2023,5 | 24000,0 |
|  | Чалпы | 1396,5 | 18420,0 |
|  | Балан-Буляк | 192,0 | 870,0 |
|  | Ирекле | 298,5 | 3525,0 |
|  | Камышлы | 136,5 | 1185,0 |
| 27 | Чемодуровское СП | 924,0 | 6480,0 |
|  | Чемодурово | 771,0 | 5430,0 |
|  | Алферовка | 88,5 | 450,0 |
|  | Тетвель | 64,5 | 645,0 |
| 28 | Чубар-Абдулловское СП | 1405,5 | 11700,0 |
|  | Чубар-Абдуллово | 619,5 | 6375,0 |
|  | Буралы | 498,0 | 3045,0 |
|  | Митрофановка | 12,0 | 225,0 |
|  | Мяндей | 276,0 | 2055,0 |
|  | Итого: | 93 008,6 | 833 369,0 |

Таблица 53

Объем твердых бытовых отходов от дачников, проживающих

на территории сельских поселений по расчетным периодам

| № пп | Наименование | Кол-во чел. | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок (2020 г.) |
| 1 | Агерзинское СП | 150 | 112,5 | 1125,0 |
|  | Вне населенного пункта | 144 | 108,0 | 1080,0 |
|  | Маняус | 6 | 4,5 | 45,0 |
| 2 | Алькеевское СП | 268 | 215,3 | 2152,5 |
|  | Алькеево | 265 | 198,8 | 1987,5 |
|  | Кызыл Сукачы | 22 | 16,5 | 165,0 |
| 3 | Асеевское СП | 145 | 108,8 | 1088,0 |
|  | Асеево | 44 | 33,0 | 330,0 |
|  | Митряево | 101 | 75,8 | 758,0 |
| 4 | Балтачевское СП | 4 | 3,0 | 30,0 |
|  | Балтачево | 4 | 3,0 | 30,0 |
| 5 | Бирючевское СП | 63 | 47,3 | 473,0 |
|  | Бирючевка | 27 | 20,3 | 203,0 |
|  | Нижняя Соколка | 36 | 27,0 | 270,0 |
| 6 | Вахитовское СП | 162 | 121,5 | 1215,0 |
|  | Победа | 82 | 61,5 | 615,0 |
|  | Заречье | 46 | 34,5 | 345,0 |
|  | Чекан | 34 | 25,5 | 255,0 |
| 7 | Верхнестярлинское СП | 72 | 54,1 | 541,0 |
|  | Верхнее Стярле | 37 | 27,8 | 278,0 |
|  | Нижнее Стярле | 35 | 26,3 | 263,0 |
| 8 | Ильбяковское СП | 223 | 167,4 | 1674,0 |
|  | Ильбяково | 15 | 11,3 | 113,0 |
|  | Ирекле | 15 | 11,3 | 113,0 |
|  | Тархан | 34 | 25,5 | 255,0 |
|  | Тырыш | 159 | 119,3 | 1193,0 |
| 9 | Какре-Елгинское СП | 111 | 83,4 | 834,0 |
|  | Какре-Елга | 41 | 30,8 | 308,0 |
|  | Катимово | 9 | 6,8 | 68,0 |
|  | Вне населенного пункта | 61 | 45,8 | 458,0 |
| 10 | Карамалинское СП | 57 | 42,8 | 428,0 |
|  | Карамалы | 20 | 15,0 | 150,0 |
|  | Октябрь-Буляк | 26 | 19,5 | 195,0 |
|  | Талы-Буляк | 11 | 8,3 | 83,0 |
| 11 | Мальбагушское СП | 80 | 60,0 | 600,0 |
|  | Мальбакуш | 34 | 25,5 | 255,0 |
|  | Нижнее Якеево | 46 | 34,5 | 345,0 |
| 12 | Масягутовское СП | 9 | 6,8 | 68,0 |
|  | Масягутово | 9 | 6,8 | 68,0 |
| 13 | Микулинское СП | 62 | 46,5 | 465,0 |
|  | Микулино | 62 | 46,5 | 465,0 |
| 14 | Сапеевское СП | 819 | 614,3 | 6143,0 |
|  | Сапеево | 48 | 36,0 | 360,0 |
|  | Мачаклыбаш | 313 | 234,8 | 2348,0 |
|  | Вне населенного пункта | 458 | 343,5 | 3435,0 |
| 15 | Сарлинское СП | 87 | 65,3 | 653,0 |
|  | Сарлы | 54 | 40,5 | 405,0 |
|  | Буляк | 33 | 24,8 | 248,0 |
| 16 | Сухояшское СП | 133 | 99,8 | 998,0 |
|  | Большой Сухояш | 123 | 92,3 | 923,0 |
|  | Банки-Сухояш | 10 | 7,5 | 75,0 |
| 17 | Татарско-Шуганское СП | 18 | 13,5 | 135,0 |
|  | Татарский Шуган | 18 | 13,5 | 135,0 |
| 18 | Тойкинское СП | 23 | 17,3 | 173,0 |
|  | Тойкино | 23 | 17,3 | 173,0 |
| 19 | Тумутукское СП | 77 | 57,8 | 578,0 |
|  | Тумутук | 77 | 57,8 | 578,0 |
| 20 | Урсаевское СП | 124 | 93,1 | 931,0 |
|  | Урсаево | 25 | 18,8 | 188,0 |
|  | Муслюмово | 99 | 74,3 | 743,0 |
| 21 | Чалпинское СП | 1825 | 1368,9 | 13689,0 |
|  | Чалпы | 1618 | 1213,5 | 12135,0 |
|  | Балан-Буляк | 27 | 20,3 | 203,0 |
|  | Ирекле | 51 | 38,3 | 383,0 |
|  | Камышлы | 129 | 96,8 | 968,0 |
| 22 | Чемодуровское СП | 361 | 270,8 | 2708,0 |
|  | Чемодурово | 340 | 255,0 | 2550,0 |
|  | Алферовка | 19 | 14,3 | 143,0 |
|  | Тетвель | 2 | 1,5 | 15,0 |
| 23 | Чубар-Абдулловское СП | 394 | 295,6 | 2956,0 |
|  | Чубар-Абдуллово | 225 | 168,8 | 1688,0 |
|  | Буралы | 42 | 31,5 | 315,0 |
|  | Митрофановка | 31 | 23,3 | 233,0 |
|  | Мяндей | 96 | 72,0 | 720,0 |
|  | Итого: | 5 142 | 5086,3 | 39 567,5 |

Таблица 54

Сводная таблица твердых бытовых отходов на расчетные периоды

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние (2010 г.) | Расчетный срок (с 2011 по 2020 гг.) |
| 1 | Твердые бытовые отходы | м3 т | 98 094,9 39 237,96 | 873 026,5 349 210,6 |
| 2 | Смёт с улиц | т | 370,0 | 2 892,0 |
| 3 | Жидкие с выгребом | т | 22 012,0 | 142 050,0 |
|  | Итого | т | 61 619,96 | 494 152,6 |

Захоронение отходов на полигонах ТБО регламентируется инструкциями, разработанными местной администрацией на основе «Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов» (г. Москва, 1990 г.), Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» (г. Москва, 1990 г.), СНиП 2.07.01-89*, СНиП 1.1.7.722-98 (г. Москва, 1999 г.) и другими нормативными документами.

Полигоны ТБО не должны принимать отходы, содержащие радиоактивные вещества, регенерируемые продукты нефтепереработки, отходы древесины, производственный и строительный мусор, больничные отходы, жидкие отходы и ряд других.

В настоящее время сортировка отходов на свалках не производится. вторсырье, попадая вместе с другими компонентами ТБО сначала в контейнер, а затем на полигон, перемешивается с грязью, пищевыми отходами, подвергается воздействию природных факторов, и в результате происходит безвозвратная утрата его коммерческой ценности.

В Азнакаевском районе с 2008 года действует одна мусоросортировочная линия на полигоне ТБО, которая находится на балансе ООО «Полигон ТБО» Азнакаево.

По данным приведенным в Государственном докладе «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Татарстан» намного эффективнее и перспективнее является направление по организации сбора вторсырья непосредственно от предприятий и учреждений, а также путем открытия приемных пунктов вторсырья от населения (особенно в крупных населенных пунктах).

Система раздельного сбора вторсырья в жилищно-коммунальном секторе оправдана при решении следующих условий: вторсырье у населения необходимо принимать по коммерческим ценам, приемные пункты должны располагаться в непосредственной близости от жилых микрорайонов.

Единственным потребителем собранной макулатуры в республике является ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Проектная мощность предприятия составляет 1478 тыс. т/год. Прием вторичного  сырья от населения и предприятий района осуществляется ООО «Заготконтора» г. Азнакаево и полигон ТБО г. Азнакаево.

Очистка территорий сельских поселений от твердых отходов предлагается путем сбора ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках.

Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов предлагается органами санитарно-эпидемиологического надзора совместно с представителями Совета местного самоуправления сельских поселений.

Совет местного самоуправления поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенных пунктов.

Предлагается оборудовать контейнерные площадки для сбора ТБО в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО, с учетом дальности подноса отходов не более 100 метров. Места установки контейнеров должны быть освещены. Периодичность вывоза ТБО для сельских поселений принята 1 раз в день.

4.6.3. Расчет потребности в контейнерах

для жилого фонда сельских поселений

Формула расчета: С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

В таблице 55 приведено необходимое количество контейнеров для сельских поселений на расчетный период.

Таблица55

Количество контейнеров для жилого сектора сельских

Поселений Азнакаевского муниципального района

| № пп | Наименование | Расчетный срок (2020 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г. Азнакаево | 196 |
| 2 | Пгт. Актюбинский | 54 |
| 3 | Агерзинское СП | 3 |
|  | Агерзе | 1 |
|  | Маняус | 2 |
| 4 | Алькеевское СП | 3 |
|  | Алькеево | 2 |
|  | Кызыл Сукачы | 1 |
| 5 | Асеевское СП | 3 |
|  | Асеево | 2 |
|  | Митряево | 1 |
| 6 | Балтачевское СП | 3 |
|  | Балтачево | 3 |
| 7 | Бирючевское СП | 3 |
|  | Бирючевка | 1 |
|  | Нижняя Соколка | 1 |
|  | Баланды | 1 |
| 8 | Вахитовское СП | 11 |
|  | Победа | 5 |
|  | Загорье | 1 |
|  | Заречье | 1 |
|  | Константиновка | 1 |
|  | Чекан | 3 |
| 9 | Верхнестярлинское СП | 5 |
|  | Верхнее Стярле | 4 |
|  | Нижнее Стярле | 1 |
| 10 | Ильбяковское СП | 4 |
|  | Ильбяково | 1 |
|  | Ирекле | 1 |
|  | Тархан | 1 |
|  | Тырыш | 1 |
| 11 | Какре-Елгинское СП | 5 |
|  | Какре-Елга | 3 |
|  | Катимово | 1 |
|  | Якты-Юл | 1 |
| 12 | Карамалинское СП | 5 |
|  | Карамалы | 3 |
|  | Октябрь-Буляк | 1 |
|  | Талы-Буляк | 1 |
| 13 | Мальбагушское СП | 5 |
|  | Мальбакуш | 2 |
|  | Елга Баш | 1 |
|  | Каменка | 1 |
|  | Нижнее Якеево | 1 |
| 14 | Масягутовское СП | 3 |
|  | Масягутово | 2 |
|  | Якши-Бай | 1 |
| 15 | Микулинское СП | 8 |
|  | Микулино | 2 |
|  | Александровка | 1 |
|  | Благодатный | 2 |
|  | Владимировка | 1 |
|  | Дмитриевка | 1 |
|  | Юлдуз | 1 |
| 16 | Сапеевское СП | 5 |
|  | Сапеево | 4 |
|  | Мачаклыбаш | 1 |
| 17 | Сарлинское СП | 7 |
|  | Сарлы | 3 |
|  | Буляк | 2 |
|  | Суюндук | 2 |
| 18 | Сухояшское СП | 7 |
|  | Большой Сухояш | 4 |
|  | Банки-Сухояш | 1 |
|  | Курай-Елга | 1 |
|  | Нижний Сухояш | 1 |
| 19 | Татарско-Шуганское СП | 4 |
|  | Татарский Шуган | 4 |
| 20 | Тойкинское СП | 4 |
|  | Тойкино | 2 |
|  | Камышлы Куль | 1 |
|  | Карамалы-Елга | 1 |
| 21 | Тумутукское СП | 16 |
|  | Тумутук | 13 |
|  | Агирово | 1 |
|  | Кук-Тяка | 2 |
| 22 | Уразаевское СП | 5 |
|  | Уразаево | 5 |
| 23 | Урманаевское СП | 7 |
|  | Урманаево | 5 |
|  | Первое Мая | 2 |
| 24 | Урсаевское СП | 6 |
|  | Урсаево | 5 |
|  | Муслюмово | 1 |
| 25 | Учалинское СП | 4 |
|  | Учалле | 1 |
|  | Кзыл-Юлдуз | 1 |
|  | Текмале | 1 |
|  | Якты-Куль | 1 |
| 26 | Чалпинское СП | 10 |
|  | Чалпы | 7 |
|  | Балан-Буляк | 1 |
|  | Ирекле | 1 |
|  | Камышлы | 1 |
| 27 | Чемодуровское СП | 4 |
|  | Чемодурово | 2 |
|  | Алферовка | 1 |
|  | Тетвель | 1 |
| 28 | Чубар-Абдулловское СП | 6 |
|  | Чубар-Абдуллово | 3 |
|  | Буралы | 1 |
|  | Митрофановка | 1 |
|  | Мяндей | 1 |
|  | Итого: | 389 |

Контейнера и контейнерные площадки в г. Азнакаево находятся на балансе жилищно-коммунальных организаций города.

В пгт. Актюбинский существует 20 контейнерных площадок и 78 контейнеров с учетом объектов инфраструктуры.

В Азнакаевском муниципальном районе имеется 72 контейнерные площадки и 258 контейнеров.

На расчетный срок необходимо приобрести 139 контейнеров для сельских поселений.

Вывоз отходов с гаражных и садоводческих обществ производится закрепленными организациями.

4.6.4. Отходы животноводства, медицинские отходы,

биологические отходы

Отходы животноводства.

Решением Правительственной комиссии по улучшению санитарно-экологической обстановки в РТ Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с администрациями городов и районов было поручено организовать активную работу по строительству и обустройству на сельхозпреприятиях типовых навозохранилищ, решить вопрос о внедрении технологий по утилизации отходов. Однако никаких существенных сдвигов в решении данных вопросов не произошло.

Проблема обезвреживания навоза и птичьего помета остается одной из самых актуальных.

По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поля должно производиться предварительное обеззараживание навоза в специальных оборудованных навозохранилищах.

В настоящее время навоз складируется непосредственно у животноводческих ферм, а затем вывозится на поля в качестве удобрения, что является вероятным источником загрязнения почвы и водных объектов.

В республике разработаны и апробированы технологии по утилизации отходов животноводства. К сожалению, сельхозпредприятия неохотно принимают разработанные технологии утилизации навоза, ссылаясь на их дороговизну.

Для утилизации и обеззараживания навоза в районе предлагается построить закрытые навозохранилища в населенных пунктах: Какре-Елга, Агерзе, Чалпы, Верхнее Стярле, Чекан, Урсаево, Уразаево, Тойкино, которые будут принимать навоз от ферм населенных пунктов района.

Перечень и характеристика предлагаемых навозохранилищ приведен в таблице 56.

Таблица 56

Навозохранилища на I-ую очередь в Азнакаевском муниципальном районе

| № пп | Нас. пункты, где предлагается стр-во навозохранилищ | Населенные пункты, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | Очередь стр-тва | Объем навозохранилищ, т | Типовой проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч срок | Более позд. |  |  |
| 1 | Какре-Елга | Катимово, Нижнее Якеево |  | + | 16 763,8 | 815-28 (секцион.) |
| 2 | Агерзе | Маняус, Микулино, Чемодурово, Бирючевка, Балтачево | + |  | 19 025,9 | -//- |
| 3 | Чалпы | Балан-Буляк, Чубар-Абдуллово, Буралы, Мяндей, Татарский Шуган, Ильбяково, Ирекле, Камышлы |  | + | 24 232,9 | -//- |
| 4 | Верхнее Стярле | Нижнее Стярле, Учалле, Урманаево, Первое Мая, Сарлы, Буляк, Суюндук, Якты-Куль | + |  | 18 293,0 | -//- |
| 5 | Чекан | Загорье, Заречье |  | + | 29 791,2 | -//- |
| 6 | Урсаево | Большой Сухояш, Банки Сухояш, Муслюмово, Тумутук, Кук-Тяка, Сапеево |  | + | 32 035,9 | -//- |
| 7 | Уразаево | Асеево, Карамалы, Тойкино (КРС) | + |  | 23 223,0 | -//- |
| 8 | Тойкино (свиньи) | Уразаево, Октябрь-Буляк | + |  | 12 077,2 | 815-62.87 (секционное для свиней) |

Стоимость строительства навозохранилищ по расчетным периодам составляет:

- расчетный срок – населенные пункты Урсаево, Чекан, Чалпы, какре-Елга – 22 392,0 тыс. руб. (в текущих ценах).

Расположение проектируемых навозохранилищ является ориентировочным, и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории.

Медицинские отходы.

В лечебно-профилактических учреждениях районах образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы. Сведения об образовании отходов ЛПУ за 2008 г. Представлены в таблице 57 (Государственный доклад …2008 г.).

Таблица 57

Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности в

Азнакаевском муниципальном районе за 2008 год

| Количество отходов по классам опасности, т/год |
| --- |
| А | Б | В | Г | Д | Итого |
| 0,0347 | 91,4692 | 2,0 | 0 | 0,0074 | 93,5113 |

По данным МБУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» медицинские отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон ТБО г. Азнакаево. Отходы класса Б – потенциально инфицированные отходы: материалы и инструменты, загрязненные выделениями (шприцы, системы), а также отходы класса Г (ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование) сдаются на переработку в ООО «промышленная экологическая компания» (г. Наб. Челны). Анатомические отходы отвозятся на захоронение в специальную яму, расположенную на территории татарского кладбища г. Азнакаево.

Биологические отходы.

Одним из важных вопросов является вопрос утилизации биологических отходов. Общий объем биологических отходов по Азнакаевскому муниципальному району в 2008 г. Составил 152,1 т (таблица 58).

Таблица 58

Объем образования биологических отходов (КРС, свиней, овец)

по Азнакаевскому муниципальному району за 2008 г.

| Падеж КРС, голов | Объем биоотходов | Падеж свиней, голов | Объем биоотходов | Падеж овец, голов | Объем биоотходов | Общий объем биоотходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1345 | 142 | 836 | 9,5 | 49 | 0,6 | 152,1 |

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Азнакаевского райгосветобъединения на территории района числится 37 биологических ям, 28 сибиреязвенных скотомогильников (таблица59).

Таблица 59

Сведения о биологических ямах на территории

Азнакаевского муниципального района на 01.01.2009 г.

| № пп | Местонахождение Скотомогильника | № ветсанкарточек | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Балтач» | 29 | Балтачево |
| 2 | ООО «Урсай» | 30 | Урсаево |
| 3 | ООО «Муслюм» | 31 | Муслюмово |
| 4 | ООО «Масягут» | 32 | Масягутово |
| 5 | ООО «Зур Чишма» | 33 | Сапеево |
| 6 | ООО «Агрохимик» | 34 | Маняус |
| 7 | ООО «Авангард» | 35 | Тумутук |
| 8 | ООО «Учалле» | 36 | Учалле |
| 9 | ООО «Тырыш» | 37 | Б. Сухояш |
| 10 | ООО «Урманай» | 38 | Урманай |
| 11 | ООО «Чалпы» | 39 | Чалпы |
| 12 | ООО им. Тукая | 40 | Чубар-Абдуллово |
| 13 | ООО «Агрохимсервис» | 41 | Заречье |
| 14 | ООО «Бахтиев и К» | 42 | Митряево |
| 15 | ООО «Уразай» | 43 | Карамалы |
| 16 | ООО «Уразай» | 44 | Тойкино |
| 17 | ООО «Союз Агро» | 45 | Мальбагуш |
| 18 | ООО «Союз Агро» | 46 | Н. Якиево |
| 19 | ООО «Марс» | 47 | Какре-Елга |
| 20 | ООО «Талы Буляк» | 48 | Талы-Буляк |
| 21 | ООО «Марс» | 49 | Катимово |
| 22 | ООО «Асеево» | 50 | Асеево |
| 23 | ООО «Уразай» | 51 | Уразаево |
| 24 | ООО «Старле» | 52 | В. Стярле |
| 25 | ООО «Бахтиев и К» | 53 | 1 Мая |
| 26 | ООО «Алькеево» | 54 | ООО «Союз Агро» |
| 27 | с/х ООО «Актюбинский» | 55 | ООО «Союз Агро» |
| 28 | с/х ООО «Актюбинский» | 56 | ООО «Союз Агро» |
| 29 | ООО «Колос» | 57 | ООО «Союз Агро» |
| 30 | ООО «Бирючевка» | 58 | ООО «Союз Агро» |
| 31 | ООО им. Х. Мустакимова | 59 | Мендеево |
| 32 | ООО «Буралы» | 60 | Буралы |
| 33 | ООО «Агерзе» | 61 | Агерзе |
| 34 | ООО «Ирекле» | 62 | Ирекле |
| 35 | ООО «Янтарь» | 63 | Ильбяково |
| 36 | ООО «Чишма» | 64 | Кук-Тяка |

Таблица 60

Сведения о наличии сибиреязвенных захоронений в

Азнакаевском муниципальном районе на 01.01.2009 г.

| № пп | Местонахождение Скотомогильника | № ветсанкарточек | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Союз Агро» | 1 | Балтачево |
| 2 | ООО «Урсаево» | 2 | Урсаево |
| 3 | ООО «Муслюм» | 3 | Муслюмово |
| 4 | ООО «Татшуган» | 4 | Тат. Шуган |
| 5 | ООО «Масягут» | 5 | Масягутово |
| 6 | ООО «Зур Чишма» | 6 | Сапеево |
| 7 | ООО «Агерзе» | 7 | Агерзе |
| 8 | ООО «Чишма» | 8 | Кук-Тяка |
| 9 | ООО «Авангард» | 9 | Тумутук |
| 10 | ООО «Учалле» | 10 | Учалле |
| 11 | ООО «Тырыш» | 11 | Б. Сухояш |
| 12 | ООО «Чалпы» | 12 | Чалпы |
| 13 | ООО им. Тукая | 13 | Чубар-Абдуллово |
| 14 | ООО им. Тукая | 14 | Митрофановка |
| 15 | ООО «агрохимсервис» | 15 | Победа |
| 16 | ООО «Бахтиев и К» | 16 | Митряево |
| 17 | ООО «Уразавео» | 17 | Карамалы |
| 18 | ООО «Союз Агро» | 18 | Мальбагуш |
| 19 | ООО «Союз Агро» | 19 | Н. Якиево |
| 20 | с/х ООО «Янтарь» | 20 | Ильбяково |
| 21 | с/х ООО «Янтарь» | 21 | Тархан |
| 22 | с/х ООО «Янтарь» | 22 | Тырыш |
| 23 | ООО «Марс» | 23 | Катимово |
| 24 | ООО «Асеево» | 24 | Асеево |
| 25 | ООО «Уразай» | 25 | Уразаево |
| 26 | ООО «Старле» | 26 | В. Стярле |
| 27 | ООО «Алга» | 27 | Сарлы |
| 28 | ООО «Алга» | 28 | Суюндук |

Во исполнение перечня поручений Президента республики Татарстан М.Ш. Шаймиева по решению проблем утилизации биологических отходов от 19.10.2007 г. № ПР-24 в 2008 г. В Азнакаевском муниципальном районе приобретены 2 мобильные установки по утилизации биологических отходов.

Согласно действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

В настоящее время  во многих населенных пунктах Азнакаевского муниципального района, в нарушение установленных норм, размещены в санитарно-защитных зонах скотомогильники. Их негативному воздействию особенно подвержено 33 населенных пункта Азнакаевского района.

Возможно несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- Перенос несибиреязвенных скотомогильников;

- Перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты в районе существующей и проектируемой усадебной и частично секционной застройки, которая в настоящее время не канализирована и на 2020г. останутся без канализации, предлагается собирать в водонепроницаемые выгреба, помои в помойные ямы.

Удаление жидких отбросов предусматривается коммунальным ассенизационным транспортом, с вывозом на существующие очистные сооружения в сливные станции.

Жидкие отбросы из существующих выгребов в пгт. Актюбинский вывозятся на существующие очистные сооружения поселка, а жидкие отбросы из существующих выгребов в населенных пунктах Сапеево и Уразаево вывозятся на очистные сооружения г. Азнакаево.

Очистка улиц от снега и уличного смёта

Очистка от снега.

Проектом намечается очистка от снега и сколотого льда с вывозом из районов застройки на прилегающую незастроенную территорию. В районе нет типовых снежных свалок, места вывоза и временного размещения снега согласовывается с Азнакаевским исполкомом.

Удаление уличного смёта.

Предлагается проведение следующих работ по уборке улиц, парков и скверов:

- Подметание тротуаров и дорожек в парках и скверах вручную;

- Подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных машин;

- Полив тротуаров, дорожек в парках и скверах вручную с помощью шланга от поливочных кранов.

Удаленный уличный смет предлагается отвозить на полигоны ТБО для насыпи изолирующего слоя.

4.6.5. Промышленные отходы

Азнакаевский муниципальный район характеризуется в основном нефтедобывающей промышленностью, в связи с чем, основными видами пром. отходов являются нефтешламы, отработанные нефтепродукты, отходы образующие при эксплуатации автотранспорта и нефтяного оборудования.

Наряду с нефтяной промышленностью в районе развито и сельскохозяйственное производство, в связи с чем, большая часть приходится на животноводство.

Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется проектом отходов проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления по согласованию с Министерством экологии и природопользования РТ:

- на производственной территории оборудованных для этого площадках;

- на приемных пунктах вторичного сырья.

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

- для селективного сбора и накопления отдельных видов отходов;

- для использования отходов в последующем технологическом процессе. частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временное хранение:

- в производственных и вспомогательных помещениях;

- в резервуарах, накопителях и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

- в цистернах, вагонетках;

- на открытых, приспособленных для хранения отходов, площадках.

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре необходимо соблюдать следующие условия:

- временные склады и открытые площадки располагать с подветренной стороны по отношению к жилой зоне;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки предусмотреть обваловки и обособленную сеть ливнестоков;

- не допускать поступление загрязненного ливнестока с площадки в ближайшие водоемы.

Предельное количество при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

Отходы производства и потребления III-IV класса опасности разрешается складировать вместе с ТБО в соотношении не более 30 % от массы ТБО.

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям – не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85 %.

Не допускается размещение на полигонах ТБО твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов.

Для утилизации шламовых токсичных пром. отходов необходимо строительство отдельного межпоселкового полигона.

Для более детальной проработки вопроса строительства полигона промышленных отходов и места его расположения, с учетом геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий территории, необходимо отдельное задание на разработку проектно-сметной документации и решение вопроса отвода земель под полигон.

Стоимость строительства, по проекту аналогу, составит 20,36 млн. руб. (в текущих ценах).

4.7. Установка приборов учета

Принят Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон ставит задачи по реализации мероприятий, направленных на снижение энергетических издержек. В целях решения задач, поставленных в законе, разработана и действует Программа «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. В связи с этим собственники зданий, строений сооружений и иных объектов при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Краткий анализ состояния установки приборов учета  и энергоресурсосбережения у потребителей в табл. №61

| №№ п/п | Наименование индикатора | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 факт | 2009 факт. | 2010г. оценка | 2011 План |
| 11 | Динамика энергоемкости валового территориального продукта, кг.у.т./ тыс.руб. | 22,83 | 18,26 | 16,8 | 15,7 |
| 12 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории образования; % | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории образования;% | 10 | 40 | 60 | 70 |
| 4 | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории образования,% | 10 | 80 | 85 | 90 |
| 5 | доля объемов природного газа, расчеты за который,% .осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории образования | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 56 | экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс.кВт.ч. | 1249 | 655 | 256,4 | 256,4 |
| 67 | экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс.руб. | 2071 | 1383 | 682,0 | 750,2 |
| 78 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.Гкал | 3,2 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
| 89 | экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс.руб. | 2432 | 1176 | 862,0 | 948,2 |
| 10 | экономия воды в натуральном выражении, тыс.куб.м. | 38,4 | 24,6 | 19,9 | 19,7 |
| 111 | экономия воды в стоимостном выражении. тыс.руб. | 672 | 418 | 539,3 | 593,2 |
| 112 | экономия природного газа в натуральном выражении, тыс.куб.м. | 178 | 32,6 | 110,0 | 110,0 |
| 113 | экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс.руб. | 312 | 472 | 330,0 | 363,0 |
| 114 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 9,461 | 9,456 | 9,420 | 9,404 |
| 115 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,879 | 0,826 | 0,588 | 0,585 |
| 116 | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,011 | 0,003 | 0,036 | 0,016 |
| 117 | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади | 0,012 | 0,027 | 0,238 | 0,003 |
| 118 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | 77,52 | 77,52 | 83,33 | 84,83 |
| 119 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | 38,33 | 38,33 | 0 | 0 |
| 120 | изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 221 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | 1624,3 | 1131,6 | 1129,2 | 1085,6 |
| 222 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 224 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования,% | 10 | 70 | 100 | 100 |
| 225 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования, % | 35,0 | 82 | 100 | 100 |
| 226 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории образования | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 227 | доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета территориального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 228 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования |  | 97,8 | 98,0 | 99,7 |
| 229 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 230 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории образования (за исключением многоквартирных домов)(общежития) |  | 0 | 0 | 0 |
| 331 | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования,% |  | 8,40 | 60,0 | 65,6 |
| 332 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования; %, (общежитие) |  | 15,7 | 16,1 | 19,1 |
| 333 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования, % |  | 18,9 | 60,0 | 80,0 |
| 334 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования, % |  | 74,8 | 75,0 | 75,0 |
| 335 | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории образования;% | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| 336 | число жилых многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 337 | доля жилых многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; | 0 | 0 | 0 | 8,49 |
| 338 | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.; |  | 0,104 | 0,08 | 0,05 |
| 339 | Отношение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (норматив потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,52 | 0,41 | 0,28 |
| 340 | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб.м./кв.м. |  | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| 441 | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 2,0 | 1,4 | 1,1 |
| 442 | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 25,3 | 25,8 | 26,0 |
| 443 | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 54,6 | 52,3 | 27,14 |
| 444 | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 180,14 | 180,1 | 180,0 |
| 445 | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 1,85 | 1,59 | 1,16 |
| 446 | изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | - газа на выработку тепла, куб.м./ Гкал.; | 135,0 | 134,0 | 136,0 | 136,0 |
|  | - электроэнергии на выработку тепла, кВт/Гкал; | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
| 447 | динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, % | 32,8 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |
| 448 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | 23,8 | 19,9 | 19,9 | 19,7 |
| 449 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды кВТ/куб.м. | 1,75 | 1,7 | 1,50 | 1,5 |

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- Обеспечение  устойчивого  функционирования  систем коммунального комплекса Азнакаевского муниципального района.

- Модернизация  сетей и   объектов коммунальной инфраструктуры.

- Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление  комплексного освоения земельных участков  под жилищное строительство.

- Обеспечение возможности  подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- Увеличение пропускной способности сетей, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

- Сокращение количества аварий и отказов в системе  коммунального комплекса.

- Привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации «Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района РТ на 2010 – 2020 гг.».

- Общие мероприятия и затраты «Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района РТ на 2010 – 2020 гг.» приведены в Приложении № 2

.

5. Программа инвестиционных проектов,

обеспечивающих  достижение целевых показателей

Реализация программы инвестиционных проектов обеспечит   устойчивое функционирование систем коммунального комплекса Азнакаевского муниципального района, модернизацию сетей и объектов инфраструктуры, тем самым, повысит качество  и надежность предоставления коммунальных услуг населению. Таблица № 61

| План комплексного развития коммунальной инфрастуктуры Азнакаевского муниципального района на 2010-2020 гг. |
| --- |
| №№ | Наименование объектов | Мощность / протяженность сетей. | Ед. Измерения | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб) по годам | Примечание |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Замена магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева | 880 | м. | 3329 |  |  |  | 3329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена линии сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией. | 148 | м. | 700,83 |  |  |  | 700,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону МСОШ №9 | 860 | м. | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией квартала по.ул. Хасаншиной (дома сельхозтехники). | 1230 | м. | 2248 |  |  | 2248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова | 500 | м. | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС с связи со строительсвом жилых домов и УВК а Восточном квартале "Б" города Азнакаево. | 540 | м | 13200 | 6340 | 6860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация магистральных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой на трубы с пенополиуретановой изоляцией в подземном исполнении по ул. Хасаншиной в районе ЦРБ г. Азнакаево. | 398 | м | 7420 | 2920 | 0 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация линии ветхих сетей кв. №14 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (Муз.школа -ГРОВД) | 1100 |  | 3063 |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС кв. №29 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (МСОШ №7-Ленина 35) | 1320 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.( УО) | 950 |  | 2462 |  |  | 2462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линии тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево. | 324 |  | 1301 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в квартале "Б" г.Азнакаево для теплоснабжения домов по ул.Радужная и Юбилейная. | 730 |  | 12000 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод потребителей тепла в одноквартирных домах по ул. Щорса и Лазо на индивидуальное отопление. | 12 домов |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной Ду=400 м | 1500 | Ду=700мм -1 км, Ду=400мм - 0,5 км. | 16700 |  |  |  | 5000 | 5500 | 6200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой котлов. | 5 | котел | 29000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от дома АЗС "Протон"до перекрестка ул. Гагарина -кольцевая дорога в подземном исполнении на трубы с ППУ изоляцией.(Торгово-развлекательный центр) | 500 | Ду=500 мм | 17113 | 10000 | 7113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в ППУ изоляцией подземном исполнении. |  | Ду=500 мм | 24800 |  |  |  |  |  | 4500 | 5000 | 5300 | 5600 | 4400 |  |
| 18 | Реконструкция магистральных и квартальных сетей ГВС с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией. | 5800 | Ду=100 мм ,Ду=250мм | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 19 | Модернизация ХВО в центральной котельной |  |  | 15360 |  | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 20 | Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой на трубы ППУ ПЭ. | 12086 | м. | 47300 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 21 | Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 | 2 | 2 шт. | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов). | 4 | ПСА | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство бака- аккумулятора емкостью 1000 м3 для запаса ГВС. | 1 | емкость | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция технологических трубопроводов центральной котельной. | 650 | м. | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений. | 3 | котел | 2000 | 800 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство локальных очистных сооружений по обессоливанию сточных вод после ХВО центральной котельной. | 1 |  | 6000 |  |  |  |  |  | 3500 | 2500 |  |  |  |  |
| 27 | Строительство ЦТП в микрорайоне квартала "Б". | 1 | ЦТП | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, | 1 | водозабор | 3600 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. | 1 | водозабор | 6000 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1400 | 2000 |  |  |  |
| 26 | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево | 4 | клапан | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение линии холодного водоснабжения по ул. Ахмадиева. | 0,33 | км. | 202,58 |  | 202,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) | 0,33 | км. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (нечетная сторона.) | 0,33 | км. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". | 22224 | куб.м/год | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". | 22224 | куб.м/год | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. | 48889 | куб.м/год | 475,03 |  | 475,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест | 4566 | куб.м/год | 171,82 |  | 171,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный | 430 | м | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов. | 3 | насос | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. |  |  | 5100 |  |  | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. | 8 | скважин | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. | 2 | насос | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . | 4300 | м | 5000 | 200 | 1800 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . | 2500 | м | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |  |
| 41 | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: | 25000 | м | 27542 | 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5292 |  |
| 42 | Реконструкция водопроводных сетей старой части н.п. Манауз | 3000 | м | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | 11200 | м | 4050 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 44 | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. |  |  | 11800 |  |  |  |  | 500 | 4500 | 6800 |  |  |  |  |
| 45 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов |  |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |  |
| 46 | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский |  |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 48 | Реконструкция и благоустройство билогических очистных сооружении г. Азнакаево . | 1 |  | 20500 | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. | 3600 | м | 9200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 50 | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. | 1 | РУ | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса | 30 | кВт | 156,424 |  | 156,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | 0,4 | км. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | 0,4 | км. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | 22224 | куб.м/год | 369,448 |  | 369,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | 26229 | куб.м/год | 432,471 |  | 432,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство площадки по производству органокомпоста. | 1 | площадка | 2000 |  |  | 900 | 900 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | 1500 | м | 9000 | 500 | 4000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Замена ве+B4тхих канализационных сетей г.Азнакаево | 2000 | м | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 59 | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. |  |  | 8062 |  |  | 8062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 415161,516 | 45211 | 64136,313 | 74342 | 54999,83 | 41490 | 37150 | 32850 | 23450 | 19990 | 21542,37 | 0 |

Таблица№62

| План комплексного развития коммунальной инфрастуктуры Азнакаевского муниципального района на 2011-2020 гг. |
| --- |
|  |  |  |  |  | по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование объектов | Мощность / протяженность сетей. | Ед. Измерения | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб) по годам | ПриПримечание |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, | 1 | водозабор | 3600 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. | 1 | водозабор | 6000 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1400 | 2000 |  |  |  |
| 3 | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево | 4 | клапан | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение линии холодного водоснабжения по ул. Ахмадиева. | 0,33 | км. | 202,58 |  | 202,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) | 0,33 | км. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (нечетная сторона.) | 0,33 | км. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". | 22224 | куб.м/год | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". | 22224 | куб.м/год | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. | 48889 | куб.м/год | 475,03 |  | 475,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест | 4566 | куб.м/год | 171,82 |  | 171,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный | 430 | м | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов. | 3 | насос | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. |  |  | 5100 |  |  | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. | 8 | скважин | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. | 2 | насос | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . | 4300 | м | 5000 | 200 | 1800 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . | 2500 | м | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |  |
| 17 | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: | 25000 | м | 27542 | 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5292 |  |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей старой части н.п. Манауз | 3000 | м | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | 11200 | м | 4050 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 20 | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. |  |  | 11800 |  |  |  |  | 500 | 4500 | 6800 |  |  |  |  |
| 21 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов |  |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |  |
| 22 | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский |  |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|  | Итого |  |  | 101884,37 | 6210 | 11162 | 11470 | 15170 | 8490 | 12350 | 14750 | 7550 | 5990 | 8742,37 |  |
|  |  |  |  | 101884,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №63

| План комплексного развития коммунальной инфрастуктуры Азнакаевского муниципального района на 2011-2020 гг. |
| --- |
|  |  |  |  |  | по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование объектов | Мощность / протяженность сетей. | Ед. Измерения | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб) по годам | Примечание |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Реконструкция и благоустройство билогических очичстных сооружении г. Азнакаево . | 1 |  | 20500 | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. | 3600 | м | 9200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 3 | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. | 1 | РУ | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса | 30 | кВт | 156,424 |  | 156,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | 0,4 | км. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | 0,4 | км. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | 22224 | куб.м/год | 369,448 |  | 369,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | 26229 | куб.м/год | 432,471 |  | 432,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство площадки по производству органокомпоста. | 1 | площадка | 2000 |  |  | 900 | 900 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | 1500 | м | 9000 | 500 | 4000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ве+B4тхих канализационных сетей г.Азнакаево | 2000 | м | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 12 | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. |  |  | 8062 |  |  | 8062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 72720,34 | 6400 | 14158,3 | 20662 | 10100 | 10400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |

Таблица №64

| План комплексного развития коммунальной инфрастуктуры Азнакаевского муниципального района на 2011-2020 гг. |
| --- |
|  |  |  |  |  | по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование объектов | Мощность / протяженность сетей. | Ед. Измерения | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб) по годам | Примечание |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Замена магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева | 880 | м. | 3329 |  |  |  | 3329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена линии сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией. | 148 | м. | 700,83 |  |  |  | 700,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону МСОШ №9 | 860 | м. | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией квартала по.ул. Хасаншиной (дома сельхозтехники). | 1230 | м. | 2248 |  |  | 2248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова | 500 | м. | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС с связи со строительсвом жилых домов и УВК а Восточном квартале "Б" города Азнакаево. | 540 | м | 13200 | 6340 | 6860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация магистральных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой на трубы с пенополиуретановой изоляцией в подземном исполнении по ул. Хасаншиной в районе ЦРБ г. Азнакаево. | 398 | м | 7420 | 2920 | 0 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация линии ветхих сетей кв. №14 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (Муз.школа -ГРОВД) | 1100 |  | 3063 |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС кв. №29 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (МСОШ №7-Ленина 35) | 1320 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.( УО) | 950 |  | 2462 |  |  | 2462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линии тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево. | 324 |  | 1301 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в квартале "Б" г.Азнакаево для теплоснабжения домов по ул.Радужная и Юбилейная. | 730 |  | 12000 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод потребителей тепла в одноквартирных домах по ул. Щорса и Лазо на индивидуальное отопление. | 12 домов |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной Ду=400 м | 1500 | Ду=700мм -1 км, Ду=400мм - 0,5 км. | 16700 |  |  |  | 5000 | 5500 | 6200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой котлов. | 5 | котел | 29000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от дома АЗС "Протон"до перекрестка ул. Гагарина -кольцевая дорога в подземном исполнении на трубы с ППУ изоляцией.(Торгово-развлекательный центр) | 500 | Ду=500 мм | 17113 | 10000 | 7113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в ППУ изоляцией подземном исполнении. |  | Ду=500 мм | 24800 |  |  |  |  |  | 4500 | 5000 | 5300 | 5600 | 4400 |  |
| 18 | Реконструкция магистральных и квартальных сетей ГВС с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией. | 5800 | Ду=100 мм ,Ду=250мм | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 19 | Модернизация ХВО в центральной котельной |  |  | 15360 |  | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 20 | Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой на трубы ППУ ПЭ. | 12086 | м. | 47300 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 21 | Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 | 2 | 2 шт. | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов). | 4 | ПСА | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство бака- аккумулятора емкостью 1000 м3 для запаса ГВС. | 1 | емкость | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция технологических трубопроводов центральной котельной. | 650 | м. | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений. | 3 | котел | 2000 | 800 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство локальных очистных сооружений по обессоливанию сточных вод после ХВО центральной котельной. | 1 |  | 6000 |  |  |  |  |  | 3500 | 2500 |  |  |  |  |
| 27 | Строительство ЦТП в микрорайоне квартала "Б". | 1 | ЦТП | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 240556,8 | 32601 | 38816 | 42210 | 29729,8 | 22600 | 22600 | 15900 | 13700 | 11800 | 10600 | 0 |

Таблица №65

Основные мероприятия планируемые по электроснабжению Азнакаевского района.

| Наименование объекта | Параметры |
| --- | --- |
| Реконструкция ПС №76 «Карамалы» 2х10МВА | 110,35,6 кВ |
| Реконструкция ВЛ-110кВ «Исмагилово -Якеево» | - |
| Реконструкция ВЛ-110кВ «Якеево - Азнакаево» | - |
| Устройство дуговой защиты на подстанциях: ПС 12 ПС Джалиль 2х6,3 ПС 35 ПС Чатры 2х16 МВА ПС 66 ПС Митрофановка 2х5,6 ПС 67 ПС Якеево 2х20 МВА ПС 76 ПС Карамалы 2х10 МВА | 35/6 кВ 35/6 кВ 110/35/6 кВ 110/35/6 кВ 110/35/6 кВ |
| Оснащение ВЛ -110кВ «Азнакаево -Сулеево» быстродействующими ВЧ защитами |  |
| Телемеханизация подстанций: ПС 26 ПС Сапеево 2х5,6 МВА ПС 38 ПС Какры-Елга 2х5,6 МВА ПС 65 ПС Фаевка 2х3,2 МВА ПС 166 ПС Победа 1х4,0 и 1х6,3 МВА ПС 174 ПС Чалпы 1х6,3 и 1х4,0 МВА | 35/6 кВ 35/6 кВ 35/6 кВ 35/10 кВ 35/6 кВ |
| Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети г.Азнакаево. | - |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступнсоть программы для населения.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости поставляемой воды.

Тарифы на  водоснабжение   устанавливаются Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам ( ГКТ РТ ).

Методами регулирования  тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса   являются:

1) установление фиксированных тарифов  на товары  и услуги организаций коммунального комплекса на очередной период  исходя из сложившейся  себестоимости  товаров и услуг  этой организации  в истекший период  действия тарифов  с учетом  стоимости  заложенных в производственную программу  мероприятий  по повышению эффективности деятельности  организаций коммунального комплекса, предусматривающих  улучшение качества                                                                                                                                                                       производимых ею товаров ( оказываемых услуг) и проведение при необходимости  мероприятий по реконструкции  эксплуатируемой  коммунальной инфраструктуры.

2) установление предельных тарифов  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, определяемых на основе  анализа динамики предыдущей деятельности организации и анализа  деятельности аналогичных  организаций коммунального комплекса.

3) индексация установленных  тарифов  на товары  и услуги  организации коммунального комплекса в предусмотренных  настоящим Федеральным  законом  случаях  объективных изменений  условий деятельности  организации коммунального комплекс, влияющих  на стоимость производимых  ею товаров  ( оказываемых услуг)»

Рост тарифов   связано с мировым ростом  цен на энергоносители, повышением  тарифов на газ, электроэнергию, покупаемую воду, так и с необходимостью  модернизации устаревших коммуникаций.

При формировании тарифа   на год применяется метод экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете РТ по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.06.2010 г. № 468, Федеральным законом  РФ от 14 апреля 1995 года № 41- ФЗ « О государственном регулировании  тарифов на  электрическую  и тепловую энергию в Российской  Федерации»  и других нормативных актов Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил тарифы на услуги водоснабжения  Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис»

| Тарифы (без НДС) | 2011 г. | 2012 г. Прогноз. . |
| --- | --- | --- |
| для населения | 25,05 руб/м3 | 28,8 руб/м3 |
| для бюджетных организаций | 25,05 руб/м3 | 28,8руб/м3 |
| для прочих потребителей | 25,05 руб/м3 | 28,8 руб/м3 |

Плата за   присоединение к системам водоснабжения оценивает размер платы за подключение новых строящихся  объектов по Азнакаевскому муниципальному району к объектам  водоснабжения  Азнакаевского ПТС - филиала ОАО «Водоканалсервис».

Плата за присоединение к водопроводным сетям  утвержден  Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района распоряжением №39 от 5.февраля 2009 г.

Плата за   присоединение к системам водоснабжения  составляет 12377 рублей за 1 куб.м. воды в сутки.

Технические и технологические проблемы водоснабжения.

Проблемными характеристиками насосных станции и водоводов являются:

- Износ  насосного оборудования. Срок службы насосов от 10 лет –Урсай –Ключ, до 25 лет –Балтачево.

- Износ арматуры, и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды  предприятия.

- Не соответствие приводов насосов  современным  требованиям, при одной и той же производительности  мощность приводов насосов импортного производства  ниже чем существующее насосное оборудование.

- Отсутствие автоматики в насосах артезианских скважин.

- Не везде осуществляется достоверный учет воды.

- Необходим капитальный ремонт в зданиях насосных станции водозаборных сооружении.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 98%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 1,12 аварий на 1 км сети (или 136 аварий в год на  82,5 км сети).

2. Не обеспечен достаточный регулирующий запас в резервуарах чистой воды для гарантированного обеспечения населения в часы максимального водоразбора и на нужды                  пожаротушения.

3. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности.

4. Отсутствие регулирования давления в водопроводных сетях и низкое качество запорной арматуры.

5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

4. Высокие непроизводительные потери воды.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения  сформированы задачи данной  программы.

Потребность в тепловой энергии в настоящее

время и на расчётный период.

В данной работе расходы и тепла были определены по жилищно-коммунальному сектору по районам и микрорайонам, а по промышленному сектору отдельно для каждого предприятия.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости поставляемой воды.

Тарифы на  теплоснабжение    устанавливаются Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам ( ГКТ РТ ).

Методами регулирования  тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса   являются:

1) установление фиксированных тарифов  на товары  и услуги организаций коммунального комплекса на очередной период  исходя из сложившейся  себестоимости  товаров и услуг  этой организации  в истекший период  действия тарифов  с учетом  стоимости  заложенных в производственную программу  мероприятий  по повышению эффективности деятельности  организаций коммунального комплекса, предусматривающих  улучшение качеств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 а  производимых ею товаров ( оказываемых услуг) и проведение при необходимости  мероприятий по реконструкции  эксплуатируемой  коммунальной инфраструктуры.

2) установление предельных тарифов  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, определяемых на основе  анализа динамики предыдущей деятельности организации и анализа  деятельности аналогичных  организаций коммунального комплекса.

3) индексация установленных  тарифов  на товары  и услуги  организации коммунального комплекса в предусмотренных  настоящим Федеральным  законом  случаях  объективных изменений  условий деятельности  организации коммунального комплекса . влияющих  на стоимость производимых  ею товаров  ( оказываемых услуг)»

Рост тарифов   связано с мировым ростом  цен на энергоносители, повышением  тарифов на газ, электроэнергию, покупаемую воду, так и с необходимостью  модернизации устаревших коммуникаций.

При формировании тарифа  год применяется метод экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете РТ по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.06.2010 г. № 468, Федеральным законом  РФ от 14 апреля 1995 года № 41- ФЗ « О государственном регулировании  тарифов на  электрическую  и тепловую энергию в Российской  Федерации»  и других нормативных актов Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил тарифы на услуги теплоснабжения   Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиала  ОАО «Водоканалсервис».

| Тарифы (с НДС) | 2011 г. | 2012 г Прогноз) . |
| --- | --- | --- |
| для населения | 1335,39 руб/м3 | 1575,76 руб/м3 |
| для бюджетных организаций | 1335,39 руб/м3 | 1575,76 руб/м3 |
| для прочих потребителей | 1335,39 руб/м3 | 1575,76 руб/м3 |

Плата за   присоединение к системам водоснабжения оценивает размер платы за подключение новых строящихся  объектов по Азнакаевскому муниципальному району к объектам  водоснабжения  Азнакаевского ПТС - филиала ОАО «Водоканалсервис».

Плата за присоединение к тепловым сетям  Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района распоряжением №39 от 5.февраля 2009 г.

Плата за   присоединение к системам теплоснабжения   составляет 9863 тыс. рублей за 1 Гкал/час.

Технические и технологические проблемы теплоснабжения.

Проблемными характеристиками системы теплоснабжения г. Азнакаево   являются:

- Износ  оборудования  котельных. Срок службы паровых котлов ДКВР 20/13 истекает в 2012 году. Необходимо изыскать финансовые средства на замену двух котлов ДКВР 20/13.

- Сетевые насосы установленные в 1976 году в ЦТП № 1 отработали свой ресурс. Необходимо замена 4 насосов СЭ-1250/14.

- Износ тепловых сетей составляет 41%.

- Изоляция тепловых сетей  в основном состоит из минераллоаваты и находится в ветхом состоянии. Необходимо произвести модернизацию тепловых сетей с заменой изоляцию на современные изоляционные материалы.

- Не везде осуществляется достоверный учет теплоэнергии на источниках тепла.

- Необходим капитальный ремонт в зданиях котельных и ЦТП..

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли теплоснабжения.

Организационный план в соответствии с этапами реализации Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  по теплоснабжению приведены в таблице №14

#### Совершенствование систем учета электроэнергии

Процесс производства электрической энергии характеризуется неразрывностью во времени с процессом ее потребления. Это определяет остроту проблемы своевременной и точной организации взаиморасчетов между генерирующими, сбытовыми, сетевыми организациями и потребителями электроэнергии.
Основным направлением совершенствования систем учета электроэнергии является установка многофункциональных многотарифных приборов учета, способных не только измерять количество электроэнергии, отпущенной потребителю, но и фиксировать профиль активной и реактивной мощности в соответствии с действующими тарифами на электроэнергию.
Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) промпредприятий позволяет получать в реальном масштабе времени информацию о потреблении электроэнергии производственными участками и цехами предприятий. Эта информация необходима для проведения оперативной оценки эффективности производства и своевременного принятия необходимых управленческих решений по оптимизации электропотребления в конкретном производственном цикле, что в конечном итоге позволяет снизить себестоимость готовой продукции.
Кроме того АСКУЭ, установленная на предприятии, через сети которого подключены субабоненты, является инструментом контроля за их потреблением и средством предотвращения безучетного потребления электроэнергии.
Внедрение АСКУЭ в коммунальном секторе решает задачи по организации достоверного учета и оперативному контролю потребления электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в целом. Контроль и анализ потребления электроэнергии в жилом доме стимулирует потребителей к энергосбережению за счет уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещениях (на лестничных площадках, при освещении входов в подъезды, в подвалах).

Тарифы за подключение

Тарифы на соответствующий период регулирования утверждаются для ОАО «Сетевая компания» решениями Государственного Комитета РТ по тарифам.

На 2011 год утверждены следующие тарифы.

- По передаче электрической энергии - установлены Постановлением Государственного Комитета РТ по тарифам от 23.12.2010 №3-13/э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Республики Татарстан»

- По технологическому присоединению

- Установлены Постановлением Правления Комитета РТ по тарифам от 01.02.2010 N6-1/тп "Об установлении ставок платы за технологическое присоединение и стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Сетевая компания"

- Для заявителей, подающих заявку на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) – установлена плата в размере 550 рублей в соответствии с Постановлением Правления Комитета РТ по тарифам от 20.11.2009 г. №6-6/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций, расположенных на территории Республики Татарстан, для заявителей, подающих заявку на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и утверждении требований для применения платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций, расположенных на территории Республики Татарстан, для заявителей, подающих заявку на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)» Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания»

Плата за технологическое присоединение является разовой. Она взимается:

- В случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- В случае увеличения мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;

- В случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотра величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Размер платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям устанавливается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Ставка платы для физических лиц, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно.

Постановление Правления Комитета РТ по тарифам от 20.11.2009 № 6-6/ТП

| Уровень напряжения | Присоединяемая мощность (кВт) | Плата за технологическое присоединение, руб* |
| --- | --- | --- |
| до 10 кВ | До 15 включительно | 550,00 |

Для заявителей - физических лиц, подающих заявку на технологическое присоединение мощности до 15 кВт включительно для коммунально-бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, установлена льготная ставка платы в размере 550 рублей.

Ставка платы за технологическое присоединение для юридических лиц, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно.

Постановление Правления Комитета РТ по тарифам от 20.11.2009 № 6-6/ТП

| Уровень напряжения | Присоединяемая мощность (кВт) | Плата за технологическое присоединение, руб* |
| --- | --- | --- |
| до 10 кВ | До 15 включительно | 550,00 |

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Ставка платы за технологическое присоединение для юридических лиц -некоммерческих организации, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно.

Постановление Правления Комитета РТ по тарифам от 20.11.2009 № 6-6/ТП

| Уровень напряжения | Присоединяемая мощность (кВт) | Плата за технологическое присоединение, руб* |
| --- | --- | --- |
| до 10 кВ | До 15 включительно | 550,00 |

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, подающие заявку на технологическое присоединение мощности для коммунально-бытовых нужд, не в целях извлечения прибыли, оплачивают присоединение в размере 550 рублей умноженного на количество членов (абонентов) организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

Ставка платы

- для заявителей, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно, (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, превышает  300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности.

- для заявителей, с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт

- при технологическом присоединении дополнительной мощности с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, превышающей 15 кВт .

Постановление Правления Комитета РТ по тарифам от 01.02.2010 № 6-1/ТП

| Уровень напряжения | Присоединяемая мощность (кВт) | Плата за технологическое присоединение, руб./кВт (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 0,23-1 кВ | до 30 включительно | 8 814,00 |
| 0,23-1 кВ | от 30 до 100 включительно | 8 148,00 |
| 0,23-1 кВ | свыше 100 | 12 776,00 |
| 6-10 кВ | до 100 включительно | 8 384,00 |
| 6-10 кВ | от 100 до 750 включительно | 12 402,00 |
| 6-10 кВ | Свыше 750 | 6 250,00 |

Основная миссия ОАО «Сетевая компания» - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, присоединенных к электрической сети Общества, создавая условия для комфортной и безопасной жизнедеятельности людей и осуществления уставных целей компании.

Выполнение данной миссии связано с выполнением видов деятельности и процессов, оказывающих воздействие на окружающую среду.

В соответствии с характером и масштабом данного воздействия, законодательными и другими нормативными актами, с которыми Общество согласилось, а также следуя требованиям международного стандарта ИСО 14001, руководство ОАО «Сетевая компания» определило для себя следующие намерения и направления деятельности в области охраны окружающей среды:

- - строго соответствовать действующему законодательству в области охраны окружающей среды при распределении и передаче электрической энергии, а также с сопутствующими им всеми видами деятельности, осуществляемыми Обществом;

- - вести непрерывный мониторинг и оценку воздействия деятельности Общества на окружающую среду, принимая решения, направленные на постоянное улучшение системы экологического менеджмента;

- - систематически проводить анализ результатов природоохранной деятельности Общества и разработку планов его развития с учетом аспектов, связанных с охраной окружающей среды;

- - непрерывно совершенствовать производственные процессы, ориентируясь на ресурсосберегающие и экологически чистые технологии;

- - вести непрерывную подготовку и обучение персонала по экологическим аспектам и оценке их воздействия на окружающую среду для активного участия сотрудников в решении задач в области охраны окружающей среды и в достижении преследуемых ими целей;

- - сокращать размещение в окружающей среде образующиеся производственные отходы;

- - осуществлять рациональное землепользование во всех филиалах Общества;

- - принимать действенные меры, необходимые для предотвращения и ликвидации загрязнений, улучшения санитарного состояния территорий всех подразделений Общества;

- - обеспечивать открытость экологической информации;

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы.

## Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Азнакаево является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Азнакаево включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

## 9.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 67). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством местные органы вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Азнак4аевского муниципального образования  и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Азнакаевского муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном районе и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района на период до 2020 г. представлены в табл. 67

Таблица67

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района на период до 2020 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 46,4 | 47 | 47 | 47 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 42,9 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7,6 | 10 | 12 | 12 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 20,5 | 19 | 18 | 12 |  |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 41 | 40 | 40 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 10,47 138 | 10,47 137 | 9,5 136 | 9,5 136 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 197 1000 | 197 1000 | 197 1000 | 197 1000 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 91700 | 95000 | 100000 | 100000 | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 9,7% | 10% | 10% | 10% | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,5 0 | 0,5 0 | 0,5 0 | 0,5 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 52,9 74,9 | 52,9 74,9 | 52,9 74,9 | 52,9 74,9 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 64 36,7 | 64 36,7 | 64 36,7 | 64 36,7 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,09 | 1,09 | 1,2 | 10 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 9,08 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | На 2007 г. уровень потерь воды составляет 32%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 25%, а к 2025 г. – 15% |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 100% | 100% | 100% | 100% | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб.домм.) марганец (мг/куб.домм.) Уровень очистки стоков,% | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 80 | 85 | 90 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 63,8 | 70 | 95 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 1,49 0,857 | 1,4 0,8 | 1,4 0,8 | 1,4 0,8 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 78 1000 45 1000 | 78 1000 45 1000 | 78 1000 45 1000 | 78 1000 45 1000 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб/чел: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 26887 6410 | 27000 6500 | 27500 6600 | 27500 6600 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 10,4 8,97 | 10,4 9,0 | 10,4 9,0 |  | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 80 | 100 80 | 100 80 | 100 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Нет информации |  |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения города |
| 3.1.3 Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт*ч/мес | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | 70 (при отсутствии приборов учета) | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 Ресурсная эффективность |
| 3.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 394,0 Тыс\м3 | 394,0 Тыс\м3 | 394,0 Тыс\м3 | 394,0 Тыс\м3 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 10,3тыс. тонн\год | 10,3тыс. Тонн\год | 10,3тыс. тонн\год | 10,3тыс. тонн\год | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 60% | 80% | --- | --- | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 30263 85 100 | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание |

- Управление программой.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципального образования Азнакаевского муниципального района, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования Азнакаевский муниципальный район.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Азнакаевского муниципального района. Контроль за реализацией Программы осуществляют исполнительный комитет Азнакаевсколго муниципального района  в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Исполнительный комитет Азнакевского муниципального района.

Реализация Программы осуществл

|  | Наименование | Тип объекта Вид работ | Источник финансир | Стоимость, Тыс. руб. | 2011 Факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение Яна юл | Строительство сетей водоснабжения | Местный бюджет | 18726 | 13600 | 5126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Н.п. Победа, Чекан, Загорье.Вахитовский с\с | Реконструкция- строительство водопровод сетей | Местный бюджет | 33152,36 | 800 | 16176,18 | 16176,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Н.п.Балтачево | Реконструкция- строительство водопроводной сети | Местный бюджет | 16500 | 400 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Н.п. Агерзе | Реконструкция Строительство насосной станции | Местный бюджет Федер бюдж | 28401,07 | 900,из них 150 | 13750,535 | 13750,535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Н.п. Тумутук | Реконструкция | Местный бюджет | 15405 Федер. бюдж | 330,их них 100 | 7537,5 | 7537,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Н.п.Татшуган | Реконструкция | Местный Бюджет Федер. бюдж | 27283 | 2900 | 12191,5 | 12191,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сапеевское СП | Реконструкция | Бюджет РТ Бюджет Минэкол. РТ | 10225,8 | ---- | 3408,6 | 3408,6 | 3408,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Урсаевское СП | Реконструкция | Бюджет РТ Бюджет Минэкол.РТ | 19266 | --- | 6422 | 6422 | 6422 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мальбагушевское СП | реконструкция | Бюджет РТ Ббджет Минэкол РТ | 9188 | ---- | 3062,7 | 3062,7 | 3062,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Микулинское СП | Реконструкция | Местный бюджет | 8002 | ---- | 2667,3 | 2667,3 | 2667,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 186149,23 | 18930 | 78392,315 | 73266,315 | 15560,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Алькеевское СП | Программа чистая вода |  | 6700 |  |  |  |  |  |  |  | 6700 |  |  |
| 12 | Бирючевское СП |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 13 | Вахитовское СП |  |  | 21000 |  | 10000 |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |
| 14 | Ильбяковское СП |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |
| 15 | Карамалинское СП |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |
| 16 | Какре-Елгинское |  |  | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6200 |
| 17 | Тойкинское СП |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| 18 | Масягутовское СП |  |  | 3800 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сухояшевское СП |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уразаевское СП |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |
| 21 | Урманаевское СП |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Чемодуровское СП |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 23 | Чубар-Абдуловское СП |  |  | 14100 |  |  |  |  | 14100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 90900 | 11800 | 10000 |  |  | 20400 | 11000 | 11400 | 6700 | 3400 | 16200 |
| 24 | Проектно-изыскательские работы Алькеевское СП | Реконструкция –замена сетей водоснабжения |  | 400 | --- | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Алькеевское СП | Строительство сетей водосн. д. Кызыл Сукачы |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ильбяковское СП | Реконструкция-строительство сетей водоснабж н.п. Ирекле |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Агерзинское СП | Реконструкция сетей водосн. д.Манауз |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 28 | Бирючевское СП | Реконструкциясетей водосн Бирючевка |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 | Вахитовское СП | Строительво-реконструкция сетей водосн. Н.п. Заречье |  | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 30 | Верхнестарлинское СП | Строительво-сетей водосн. Н.п. В Старле, Н.п.Н.Старле |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 31 | Ильбяковское СП | Реконструкция сетей водосн. Ирекле |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 32 | Какреелгинское СП | Реконструкция сетей н.п. Какре-Елга, Катимово, Якты-юл |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 33 | Карамалинское СП | Реконструкция сетей водоснабжения Н.п.Карамалы, Октябрь-Буляк, Талы-Буляк |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 34 | Тойкинское СП | Реконструкция сетей водосн. н.п. тойкино, Камышлы-Куль, Карамалы-Елга |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 35 | Сарлинское СП | Строительство сетей н.п.Сарлы, Буляк,Суюндук |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 36 | Сухояшевское СП | Реконструкция сетей водоснабжен. Б. Сухояш, Банки сухояш,н. Сухояш |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 37 | Тумутукское СП | Реконструкция сетей водоснабж. Н.п. Агирово, куктяка |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 38 | Уразаевское СП | Реконструкция сетей аодоснабж Н.п.Уразаево |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Чалпинское СП | Реконструкция сетей водоснабжен. Н.п.Чалпы, Баланлы Буляк, Ирекле, Камышлы |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 40 | Чемодуровское СП | Реконструкция сетей водосн н.п.Чемодурово, Алферовка, Тетвелево |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 41 | Чубар-Абдуловское | Реконструкция сетей водосн. Чубар-Абдулово,Буралы, Мендей |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  | Итого |  |  | 10650 |  | 800 | 400 | 400 | 2200 | 3050 | 600 | 3200 | - | - |
| 1 | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, |  | 3600 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. |  | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение линии холодного водоснабжения по ул. Ахмадиева. |  |  | 202,58 | 202,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". |  | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". |  | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. |  | 475,03 |  | 475,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест |  | 171,82 |  | 171,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный |  | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. |  | 5100 |  |  | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. |  | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . |  | 5000 | 200 | 1800 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |
| 17 | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: |  | 27542 | 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5292 |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево |  | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево |  | 4050 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 20 | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. |  | 11800 |  |  |  |  | 500 | 4500 | 6800 |  |  |  |
| 21 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |
| 22 | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Итого |  |  | 101884,3 | 6210 | 11162 | 11470 | 15170 | 8490 | 12350 | 14750 | 7550 | 5990 | 8742,37 |
|  | водоотведение Реконструкция и благоустройство билогических очичстных сооружении г. Азнакаево . |  |  | 20500 | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. |  | 9200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса |  | 156,424 |  | 156,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево |  | 369,448 |  | 369,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево |  | 432,471 |  | 432,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство площадки по производству органокомпоста. | Строительство площадки по производству органокомпоста. |  | 2000 |  |  | 900 | 900 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. |  | 9000 | 500 | 4000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих канализационных сетей г.Азнакаево | Замена веттхих канализационных сетей г.Азнакаево |  | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. |  | 8062 |  |  | 8062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого водоотведение |  |  | 72720,34 | 6400 | 14158,3 | 20662 | 10100 | 10400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|  | Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет систем канализации (очистные сооружения, сети Реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений города Азнакаево | 1.Проведение экспертизы БОС с выдачей рекомендаций по углубленной очистке до уровня ПДК р.х.. 2.Разработка проекта реконструкции и модернизации БОС г. Азнакаево. 3.Реконструкция и модернизация БОС. 4.Благоустройство и ограждение территории БОС. |  | 30 | 2,5 | 12,5 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований. Строительство биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский |  | 14,7 | 1,5 | 6,2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого проектно-изыск.канализация |  |  | 44,7 | 4 | 18,7 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение Замена магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева |  |  | 3329 |  |  |  | 3329 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена линии сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией. |  |  | 700,83 |  |  |  | 700,83 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону МСОШ №9 |  |  | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией квартала по.ул. Хасаншиной (дома сельхозтехники). |  |  | 2248 |  |  | 2248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС с связи со строительсвом жилых домов и УВК а Восточном квартале "Б" города Азнакаево. |  |  | 13200 | 6340 | 6860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация магистральных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой на трубы с пенополиуретановой изоляцией в подземном исполнении по ул. Хасаншиной в районе ЦРБ г. Азнакаево. |  |  | 7420 | 2920 | 0 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация линии ветхих сетей кв. №14 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (Муз.школа -ГРОВД) |  |  | 3063 |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС кв. №29 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (МСОШ №7-Ленина 35) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.( УО) |  |  | 2462 |  |  | 2462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линии тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево. |  |  | 1301 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в квартале "Б" г.Азнакаево для теплоснабжения домов по ул.Радужная и Юбилейная. |  |  | 12000 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод потребителей тепла в одноквартирных домах по ул. Щорса и Лазо на индивидуальное отопление. |  |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной Ду=400 м |  |  | 16700 |  |  |  | 5000 | 5500 | 6200 |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой котлов. |  |  | 29000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от дома АЗС "Протон"до перекрестка ул. Гагарина -кольцевая дорога в подземном исполнении на трубы с ППУ изоляцией.(Торгово-развлекательный центр) |  |  | 17113 | 10000 | 7113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в ППУ изоляцией подземном исполнении. |  |  | 24800 |  |  |  |  |  | 4500 | 5000 | 5300 | 5600 | 4400 |
| 18 | Реконструкция магистральных и квартальных сетей ГВС с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией. |  |  | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 19 | Модернизация ХВО в центральной котельной |  |  | 15360 |  | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |
| 20 | Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой на трубы ППУ ПЭ. |  |  | 47300 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 21 | Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 |  |  | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов). |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство бака- аккумулятора емкостью 1000 м3 для запаса ГВС. |  |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция технологических трубопроводов центральной котельной. |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений. |  |  | 2000 | 800 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство локальных очистных сооружений по обессоливанию сточных вод после ХВО центральной котельной. |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 3500 | 2500 |  |  |  |
| 27 | Строительство ЦТП в микрорайоне квартала "Б". |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | 240556,8 | 32601 | 38816 | 42210 | 29729,8 | 22600 | 22600 | 15900 | 13700 | 11800 | 10600 |
|  | Электроснабжение Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реконструкция существующих в целях технологического присоединения Реконструкция здания ул Строителей,1 по 12 кв. жилой дом | Реконструкция здания ул Строителей,1 под 12 кв. жилой дом |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Азнакаево Ул. Султангалиева под 20 квартирный жилой дом | г. Азнакаево Ул. Султангалиева под 20 квартирный жилой дом |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Азнакево, ул.Шайхутдинова, д.17а | Ул.Шайхутдинова, 17а -30 квартирный жилой дом |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азнакевский р-н, п.г.т. Актюбинский, Ул.Татарстана,д.12б | Азнакевский р-н ,п.г.т. Актюбинский, Ул.Татарстана,д.12б 30кв. жилой дом |  | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский р-н Н.п. Мяндей | Азнакаевский р-н Н.п. Мяндей Общественный центр(школа на 40 уч-ся с д\с на 25 мест) |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», позиция № 17 | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», позиция № 17 40 кв. жилой дом |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б»,позиция№12 | Г.Азнакаево,восточный микрорайон «Б»,позиция№12,жилой дом |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, ул.Гагарина | Административное здание Межрайонной ИФНС № 15 РТ |  | 73,1 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакево, восточный микрорайон «Б»,стр. позиция № 15 | Г.Азнакево, восточный микрорайон «Б»,стр. позиция № 15,95-квартирный жилой дом |  | 186 |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», стр. поз. №4 | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», стр. поз. №4 90кв.жилой дом |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б» | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б» Гипермаркет |  | 218 |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт (за теплицей) | Г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт (за теплицей) АГЗС |  | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево,мкр. Манауз | Г.Азнакаево,мкр. Манауз Индивидуальные жилые дома ( 7 дома) |  | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, мкр, Яна Юл . | Г.Азнакаево, мкр, Яна Юл автостоянка РГУ БДД |  | 345 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, мкр. Яна Юл | Г.Азнакаево, мкр. Яна Юл индивидуальные жилые дома |  | 483 | 274 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево Восточный микрорайон Б | Г.Азнакаево Восточный микрорайон Б Малоэтажные блокированные дома (19 домов на 2 квартиры) |  | 582 | 373 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакево, Восточный микрорайон « Б» | Г. Азнакево, Восточный микрорайон « Б» Учебно-воспитательный комплекс |  | 1361 |  |  | 1361 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, Мкр. Яна Юл | Г. Азнакаево, Мкр. Яна Юл, индивидуальные жилые дома( 40 домов) |  | 607,64 | 257 | 263 | 87,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, Восточный микрорайон Б | Г.Азнакаево, Восточный микрорайон Б Индивидуальные жилые дома ( 62 дома) |  | 845 | 427 | 209 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 12 | Г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 12 20-квартирный жилой дом |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 18 | г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 18 30 квартирный жилой дом |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево Ул. Строителей ,10 | Реконструкция здания пенсионного фонда |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево Ул. Булгар ( стадион) | Физкультурно-оздоровителный комплекс |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению |  |  | 6848,74 | 3401,1 | 1594 | 1853,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Мачаклы- Баш | Среднего давления в н.п. Мачаклы- Баш |  | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тархан | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Тархан | Низкого давления в н.п. Тархан |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тырыш | Среднего давления в н.п. Тырыш |  | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Тырыш | Низкого давления в н.п. Тырыш |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тетвелево | Среднего давления в н.п. Тетвелево |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления н.п. тетвелево | Низкого давления н.п. тетвелево |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокого давления в н.п. Константиновка | Высокого давления в н.п. Константиновка |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления н.п.Контантиновка | Низкого давления н.п.Контантиновка |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления Н.п. Александровка | Среднего давления Н.п. Александровка |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Александровка | Низкого давления в н.п. Александровка |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокого давления в п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) | Высокого давления в п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) |  | 680 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) | Низкого давления п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция |  | 1160 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Маняус | Среднего давления в н.п. Маняус |  | 2900 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Маняус | Низкого давления в н.п. Маняус |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Яна Юл | Низкого давления в н.п. Яна Юл |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления н.п. Юлдуз | Среднего давления н.п. Юлдуз |  | 4120 |  |  |  |  |  | 4120 |  |  |  |  |
|  | Среднего давления н.п. Юлдуз | Среднего давления н.п. Юлдуз |  | 3080 |  |  |  |  |  | 3080 |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Владимировка | Среднего давления в н.п. Владимировка |  | 4640 |  |  |  |  |  |  | 4640 |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Владимировка | Среднего давления в н.п. Владимировка |  | 2320 |  |  |  |  |  |  | 2320 |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению |  |  | 53100 | 7200 | 10500 | 7300 | 7900 | 6040 | 7200 | 6960 |  |  |  |
|  | ТБО Строительство полигона ТБО для п.г.т.Актюбинский | Строительство полигона ТБО для п.г.т.Актюбинский | бюджет Местный РТ | 16000 | 1000 | 1000 6500 | 1000 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Местный бюджет | 4885 | 885 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Пос.1 мая |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Тойкино |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям п.г.т.Актюбинский |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Д.Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Буралы |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Д.Баланлы-Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Чекан |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С. Сарлы |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Большой Сухояш |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям г.Азнакаево |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Верхнее-Старле |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Чалпы |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Урманаево |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с. Бирючевка |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Маняуз |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с. Масягутово |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с.Таллы-Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С Микулино |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сетей селективного сбора ТБО в г.Азнакаево |  | Местный бюджет Средства предприятий | 6062 |  | 4062 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сетей селективного сбора ТБО в п.г.т.Актюбинский |  | Местный бюджет Средства предприятий | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселкового Полигона (Ильбяковское СП ),в районе н.п. Ирекле |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство полигона (Мальбагушевское), между н.п. Каменка и Мальбагуш |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство полигона (Вахитовское СП), в районе н.п. Победа |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство навозохранилища в Агерзе |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Строительство навозохранилища в Верхнее Старле |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568, |
|  | Строительство навозохоранилища в Уразаево |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Строительство навозохранилища в Тойкино |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Итого |  |  | 120701,272 | 2185 | 17962 | 8800 | 1000 | 800 |  |  |  |  | 89954,272 |

яется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

|  | Наименование | Тип объекта Вид работ | Источник финансир | Стоимость, Тыс. руб. | 2011 Факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение Яна юл | Строительство сетей водоснабжения | Местный бюджет | 18726 | 13600 | 5126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Н.п. Победа, Чекан, Загорье.Вахитовский с\с | Реконструкция- строительство водопровод сетей | Местный бюджет | 33152,36 | 800 | 16176,18 | 16176,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Н.п.Балтачево | Реконструкция- строительство водопроводной сети | Местный бюджет | 16500 | 400 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Н.п. Агерзе | Реконструкция Строительство насосной станции | Местный бюджет Федер бюдж | 28401,07 | 900,из них 150 | 13750,535 | 13750,535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Н.п. Тумутук | Реконструкция | Местный бюджет | 15405 Федер. бюдж | 330,их них 100 | 7537,5 | 7537,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Н.п.Татшуган | Реконструкция | Местный Бюджет Федер. бюдж | 27283 | 2900 | 12191,5 | 12191,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сапеевское СП | Реконструкция | Бюджет РТ Бюджет Минэкол. РТ | 10225,8 | ---- | 3408,6 | 3408,6 | 3408,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Урсаевское СП | Реконструкция | Бюджет РТ Бюджет Минэкол.РТ | 19266 | --- | 6422 | 6422 | 6422 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мальбагушевское СП | реконструкция | Бюджет РТ Ббджет Минэкол РТ | 9188 | ---- | 3062,7 | 3062,7 | 3062,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Микулинское СП | Реконструкция | Местный бюджет | 8002 | ---- | 2667,3 | 2667,3 | 2667,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 186149,23 | 18930 | 78392,315 | 73266,315 | 15560,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Алькеевское СП | Программа чистая вода |  | 6700 |  |  |  |  |  |  |  | 6700 |  |  |
| 12 | Бирючевское СП |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 13 | Вахитовское СП |  |  | 21000 |  | 10000 |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |
| 14 | Ильбяковское СП |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |
| 15 | Карамалинское СП |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |
| 16 | Какре-Елгинское |  |  | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6200 |
| 17 | Тойкинское СП |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| 18 | Масягутовское СП |  |  | 3800 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сухояшевское СП |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уразаевское СП |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |
| 21 | Урманаевское СП |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Чемодуровское СП |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 23 | Чубар-Абдуловское СП |  |  | 14100 |  |  |  |  | 14100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 90900 | 11800 | 10000 |  |  | 20400 | 11000 | 11400 | 6700 | 3400 | 16200 |
| 24 | Проектно-изыскательские работы Алькеевское СП | Реконструкция –замена сетей водоснабжения |  | 400 | --- | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Алькеевское СП | Строительство сетей водосн. д. Кызыл Сукачы |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ильбяковское СП | Реконструкция-строительство сетей водоснабж н.п. Ирекле |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Агерзинское СП | Реконструкция сетей водосн. д.Манауз |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 28 | Бирючевское СП | Реконструкциясетей водосн Бирючевка |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 | Вахитовское СП | Строительво-реконструкция сетей водосн. Н.п. Заречье |  | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 30 | Верхнестарлинское СП | Строительво-сетей водосн. Н.п. В Старле, Н.п.Н.Старле |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 31 | Ильбяковское СП | Реконструкция сетей водосн. Ирекле |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 32 | Какреелгинское СП | Реконструкция сетей н.п. Какре-Елга, Катимово, Якты-юл |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 33 | Карамалинское СП | Реконструкция сетей водоснабжения Н.п.Карамалы, Октябрь-Буляк, Талы-Буляк |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 34 | Тойкинское СП | Реконструкция сетей водосн. н.п. тойкино, Камышлы-Куль, Карамалы-Елга |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 35 | Сарлинское СП | Строительство сетей н.п.Сарлы, Буляк,Суюндук |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 36 | Сухояшевское СП | Реконструкция сетей водоснабжен. Б. Сухояш, Банки сухояш,н. Сухояш |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 37 | Тумутукское СП | Реконструкция сетей водоснабж. Н.п. Агирово, куктяка |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 38 | Уразаевское СП | Реконструкция сетей аодоснабж Н.п.Уразаево |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Чалпинское СП | Реконструкция сетей водоснабжен. Н.п.Чалпы, Баланлы Буляк, Ирекле, Камышлы |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 40 | Чемодуровское СП | Реконструкция сетей водосн н.п.Чемодурово, Алферовка, Тетвелево |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 41 | Чубар-Абдуловское | Реконструкция сетей водосн. Чубар-Абдулово,Буралы, Мендей |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  | Итого |  |  | 10650 |  | 800 | 400 | 400 | 2200 | 3050 | 600 | 3200 | - | - |
| 1 | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, |  | 3600 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. |  | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение линии холодного водоснабжения по ул. Ахмадиева. |  |  | 202,58 | 202,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". |  | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". |  | 126,27 |  | 126,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. |  | 475,03 |  | 475,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест |  | 171,82 |  | 171,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный |  | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. |  | 5100 |  |  | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. |  | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . |  | 5000 | 200 | 1800 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |
| 17 | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: |  | 27542 | 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5292 |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево |  | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево |  | 4050 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 20 | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. |  | 11800 |  |  |  |  | 500 | 4500 | 6800 |  |  |  |
| 21 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством |  | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200 |
| 22 | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Итого |  |  | 101884,3 | 6210 | 11162 | 11470 | 15170 | 8490 | 12350 | 14750 | 7550 | 5990 | 8742,37 |
|  | водоотведение Реконструкция и благоустройство билогических очичстных сооружении г. Азнакаево . |  |  | 20500 | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. |  | 9200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса |  | 156,424 |  | 156,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево |  | 369,448 |  | 369,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево |  | 432,471 |  | 432,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство площадки по производству органокомпоста. | Строительство площадки по производству органокомпоста. |  | 2000 |  |  | 900 | 900 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. |  | 9000 | 500 | 4000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих канализационных сетей г.Азнакаево | Замена веттхих канализационных сетей г.Азнакаево |  | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. |  | 8062 |  |  | 8062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого водоотведение |  |  | 72720,34 | 6400 | 14158,3 | 20662 | 10100 | 10400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|  | Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет систем канализации (очистные сооружения, сети Реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений города Азнакаево | 1.Проведение экспертизы БОС с выдачей рекомендаций по углубленной очистке до уровня ПДК р.х.. 2.Разработка проекта реконструкции и модернизации БОС г. Азнакаево. 3.Реконструкция и модернизация БОС. 4.Благоустройство и ограждение территории БОС. |  | 30 | 2,5 | 12,5 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований. Строительство биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский |  | 14,7 | 1,5 | 6,2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого проектно-изыск.канализация |  |  | 44,7 | 4 | 18,7 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение Замена магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева |  |  | 3329 |  |  |  | 3329 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена линии сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией. |  |  | 700,83 |  |  |  | 700,83 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону МСОШ №9 |  |  | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией квартала по.ул. Хасаншиной (дома сельхозтехники). |  |  | 2248 |  |  | 2248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС с связи со строительсвом жилых домов и УВК а Восточном квартале "Б" города Азнакаево. |  |  | 13200 | 6340 | 6860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация магистральных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой на трубы с пенополиуретановой изоляцией в подземном исполнении по ул. Хасаншиной в районе ЦРБ г. Азнакаево. |  |  | 7420 | 2920 | 0 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация линии ветхих сетей кв. №14 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (Муз.школа -ГРОВД) |  |  | 3063 |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС кв. №29 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (МСОШ №7-Ленина 35) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.( УО) |  |  | 2462 |  |  | 2462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство линии тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево. |  |  | 1301 | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в квартале "Б" г.Азнакаево для теплоснабжения домов по ул.Радужная и Юбилейная. |  |  | 12000 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод потребителей тепла в одноквартирных домах по ул. Щорса и Лазо на индивидуальное отопление. |  |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной Ду=400 м |  |  | 16700 |  |  |  | 5000 | 5500 | 6200 |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой котлов. |  |  | 29000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от дома АЗС "Протон"до перекрестка ул. Гагарина -кольцевая дорога в подземном исполнении на трубы с ППУ изоляцией.(Торгово-развлекательный центр) |  |  | 17113 | 10000 | 7113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в ППУ изоляцией подземном исполнении. |  |  | 24800 |  |  |  |  |  | 4500 | 5000 | 5300 | 5600 | 4400 |
| 18 | Реконструкция магистральных и квартальных сетей ГВС с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией. |  |  | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 19 | Модернизация ХВО в центральной котельной |  |  | 15360 |  | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |
| 20 | Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой на трубы ППУ ПЭ. |  |  | 47300 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 21 | Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 |  |  | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов). |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство бака- аккумулятора емкостью 1000 м3 для запаса ГВС. |  |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция технологических трубопроводов центральной котельной. |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений. |  |  | 2000 | 800 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство локальных очистных сооружений по обессоливанию сточных вод после ХВО центральной котельной. |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 3500 | 2500 |  |  |  |
| 27 | Строительство ЦТП в микрорайоне квартала "Б". |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | 240556,8 | 32601 | 38816 | 42210 | 29729,8 | 22600 | 22600 | 15900 | 13700 | 11800 | 10600 |
|  | Электроснабжение Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реконструкция существующих в целях технологического присоединения Реконструкция здания ул Строителей,1 по 12 кв. жилой дом | Реконструкция здания ул Строителей,1 под 12 кв. жилой дом |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Азнакаево Ул. Султангалиева под 20 квартирный жилой дом | г. Азнакаево Ул. Султангалиева под 20 квартирный жилой дом |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Азнакево, ул.Шайхутдинова, д.17а | Ул.Шайхутдинова, 17а -30 квартирный жилой дом |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азнакевский р-н, п.г.т. Актюбинский, Ул.Татарстана,д.12б | Азнакевский р-н ,п.г.т. Актюбинский, Ул.Татарстана,д.12б 30кв. жилой дом |  | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азнакаевский р-н Н.п. Мяндей | Азнакаевский р-н Н.п. Мяндей Общественный центр(школа на 40 уч-ся с д\с на 25 мест) |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», позиция № 17 | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», позиция № 17 40 кв. жилой дом |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б»,позиция№12 | Г.Азнакаево,восточный микрорайон «Б»,позиция№12,жилой дом |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, ул.Гагарина | Административное здание Межрайонной ИФНС № 15 РТ |  | 73,1 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакево, восточный микрорайон «Б»,стр. позиция № 15 | Г.Азнакево, восточный микрорайон «Б»,стр. позиция № 15,95-квартирный жилой дом |  | 186 |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», стр. поз. №4 | Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», стр. поз. №4 90кв.жилой дом |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б» | Г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б» Гипермаркет |  | 218 |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт (за теплицей) | Г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт (за теплицей) АГЗС |  | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево,мкр. Манауз | Г.Азнакаево,мкр. Манауз Индивидуальные жилые дома ( 7 дома) |  | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, мкр, Яна Юл . | Г.Азнакаево, мкр, Яна Юл автостоянка РГУ БДД |  | 345 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, мкр. Яна Юл | Г.Азнакаево, мкр. Яна Юл индивидуальные жилые дома |  | 483 | 274 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево Восточный микрорайон Б | Г.Азнакаево Восточный микрорайон Б Малоэтажные блокированные дома (19 домов на 2 квартиры) |  | 582 | 373 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакево, Восточный микрорайон « Б» | Г. Азнакево, Восточный микрорайон « Б» Учебно-воспитательный комплекс |  | 1361 |  |  | 1361 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево, Мкр. Яна Юл | Г. Азнакаево, Мкр. Яна Юл, индивидуальные жилые дома( 40 домов) |  | 607,64 | 257 | 263 | 87,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, Восточный микрорайон Б | Г.Азнакаево, Восточный микрорайон Б Индивидуальные жилые дома ( 62 дома) |  | 845 | 427 | 209 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 12 | Г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 12 20-квартирный жилой дом |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 18 | г.Азнакаево, Ул. Строителей, рядом с жилым домо № 18 30 квартирный жилой дом |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.Азнакаево Ул. Строителей ,10 | Реконструкция здания пенсионного фонда |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Азнакаево Ул. Булгар ( стадион) | Физкультурно-оздоровителный комплекс |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению |  |  | 6848,74 | 3401,1 | 1594 | 1853,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Мачаклы- Баш | Среднего давления в н.п. Мачаклы- Баш |  | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тархан | Низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Тархан | Низкого давления в н.п. Тархан |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тырыш | Среднего давления в н.п. Тырыш |  | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Тырыш | Низкого давления в н.п. Тырыш |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Тетвелево | Среднего давления в н.п. Тетвелево |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления н.п. тетвелево | Низкого давления н.п. тетвелево |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокого давления в н.п. Константиновка | Высокого давления в н.п. Константиновка |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления н.п.Контантиновка | Низкого давления н.п.Контантиновка |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления Н.п. Александровка | Среднего давления Н.п. Александровка |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Александровка | Низкого давления в н.п. Александровка |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокого давления в п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) | Высокого давления в п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) |  | 680 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция) | Низкого давления п.г.т. Актюбинский (ул. Подстанция |  | 1160 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Маняус | Среднего давления в н.п. Маняус |  | 2900 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Маняус | Низкого давления в н.п. Маняус |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Низкого давления в н.п. Яна Юл | Низкого давления в н.п. Яна Юл |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Среднего давления н.п. Юлдуз | Среднего давления н.п. Юлдуз |  | 4120 |  |  |  |  |  | 4120 |  |  |  |  |
|  | Среднего давления н.п. Юлдуз | Среднего давления н.п. Юлдуз |  | 3080 |  |  |  |  |  | 3080 |  |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Владимировка | Среднего давления в н.п. Владимировка |  | 4640 |  |  |  |  |  |  | 4640 |  |  |  |
|  | Среднего давления в н.п. Владимировка | Среднего давления в н.п. Владимировка |  | 2320 |  |  |  |  |  |  | 2320 |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению |  |  | 53100 | 7200 | 10500 | 7300 | 7900 | 6040 | 7200 | 6960 |  |  |  |
|  | ТБО Строительство полигона ТБО для п.г.т.Актюбинский | Строительство полигона ТБО для п.г.т.Актюбинский | бюджет Местный РТ | 16000 | 1000 | 1000 6500 | 1000 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Местный бюджет | 4885 | 885 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Пос.1 мая |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Тойкино |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям п.г.т.Актюбинский |  | Бюджет РТ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Д.Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Буралы |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям Д.Баланлы-Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Чекан |  | Бюджет РТ | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С. Сарлы |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Большой Сухояш |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям г.Азнакаево |  | Бюджет РТ | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Верхнее-Старле |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Чалпы |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Урманаево |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с. Бирючевка |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С.Маняуз |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с. Масягутово |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям с.Таллы-Буляк |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биотермических ям С Микулино |  | Бюджет РТ | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сетей селективного сбора ТБО в г.Азнакаево |  | Местный бюджет Средства предприятий | 6062 |  | 4062 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сетей селективного сбора ТБО в п.г.т.Актюбинский |  | Местный бюджет Средства предприятий | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселкового Полигона (Ильбяковское СП ),в районе н.п. Ирекле |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство полигона (Мальбагушевское), между н.п. Каменка и Мальбагуш |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство полигона (Вахитовское СП), в районе н.п. Победа |  |  | 29964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29964 |
|  | Строительство навозохранилища в Агерзе |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Строительство навозохранилища в Верхнее Старле |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568, |
|  | Строительство навозохоранилища в Уразаево |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Строительство навозохранилища в Тойкино |  |  | 15,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,568 |
|  | Итого |  |  | 120701,272 | 2185 | 17962 | 8800 | 1000 | 800 |  |  |  |  | 89954,272 |