Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Сапеевского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района	11

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	13

2.2.1.	Характеристика земельного фонда	13

2.2.2.	Демографический потенциал	13

2.2.3.	Производственные территории	15

2.2.4.	Агропромышленный комплекс	15

2.2.5.	Лесной комплекс	15

2.2.6.	Жилищный фонд	16

2.2.7.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	17

2.3.	Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	21

2.4.	Историко-культурное наследие	21

2.5.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	22

2.6.	Инженерная инфраструктура	25

2.6.1.	Водоснабжение	25

2.6.2.	Канализация	26

2.6.3.	Санитарная очистка территории	26

2.6.4.	Теплоснабжение	26

2.6.5.	Газоснабжение	26

2.6.6.	Электроснабжение	27

2.6.7.	Слаботочные сети	28

2.7.	Инженерная подготовка территории	29

2.7.1	Эрозионные процессы	30

2.7.2.	Сейсмичность	30

2.7.3.	Карстово-суффозионные процессы	30

2.7.4.	Комплексная оценка опасности природных воздействий на территорию района	30

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

3.1.	Прогноз численности населения	33

3.2.	Экономическое развитие	34

3.2.1.	Развитие промышленного производства	34

3.2.2.	Развитие агропромышленного комплекса	34

3.2.3.	Развитие лесного комплекса	34

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	36

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	39

3.5.	Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	46

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Сапеевского сельского поселения	48

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Сапеевского сельского поселения	52

3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	58

3.8.1	Водоснабжение	58

3.8.2.	Канализация.	60

3.8.3.	Санитарная очистка территории.	66

3.8.4 Теплоснабжение	67

3.8.5 Газоснабжение	68

3.8.6 Электроснабжение	69

3.8.7 Слаботочные сети	72

3.9.	Мероприятия инженерной подготовки территории	72

3.9.1.	Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами	72

3.9.2.	Условия строительства в сейсмоопасных районах	73

3.9.3.	Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями	73

3.9.4.	Мероприятия по защите дорог от снежных заносов	75

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	78

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	82

ПРИЛОЖЕНИЕ	86

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Сапеевского сельского поселения является Исполнительный комитет Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Сапеевского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполнены в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

При разработке генерального плана Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2015 году, Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2012 году, а также официальные данные представленные администрацией Азнакаевского муниципального района и Сапеевского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Сапеевского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Сапеевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Сапеевского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района

Граница Сапеевского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2014 г. №152-ЗРТ
«Об изменении границ территорий муниципальных образований «город Азнакаево» и «Агерзинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Сапеевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят село Сапеево (административный центр), деревня Мачаклы-Баш.

Сапеевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, в центре Азнакаевского муниципального района.

Сапеевское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «город Азнакаево», Агерзинским, Какре-Елгинским, Сухояшским, Тумутукским, Уразаевским и Учаллинским сельскими поселениями.

Общая площадь Сапеевского сельского поселения составляет 7277,0 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 122,7 га, из них: с.Сапеево – 107,3 га, д.Мачаклы-Баш – 15,4 га.

В Сапеевском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детский сад, основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Сапеевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги: «Азнакаево-Дюсюмово», «Альмет-Азнакаево»-Какреелга-«Азнакаево-Тумутук-Кук Тяга», «Азнакаево-Тумутук-Кук Тяка», «Тойкино-Митрофановка».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Сапеевского сельского поселения является частью системы расселения Азнакаевского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь между населенными пунктами и с районным центром г.Азнакаево.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2016г. средняя плотность населения Сапеевского сельского поселения составила 9,8 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района Сапеевское сельское поселение входит в группу поселений с низким показателем  плотности населения.

На территории Сапеевского сельского поселения население, с общей численностью 714 человек, проживает на территории двух населенных пунктов: с.Сапеево - центр поселения, д.Мачаклы-Баш.

Система расселения Сапеевского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Сапеево с общей численностью населения 679 человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает д.Мачаклы-Баш с численностью населения 35 человек, где полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации  земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Сапеевского сельского поселения составляет 7277,0 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 2534,6  га, что составляет около 34,8% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Сапеевского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Сапеевского сельского поселения ориентировочно 2534,6 га общей площади земель в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности, отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Сапеевского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Сапеевского сельского поселения, на начало 2016г. численность населения составила 714 человек.

Демографическая структура Сапеевского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Сапеевского сельского поселения на начало 2016 года

| Показатели | с.Сапеево | д. Мачаклы-Баш | Всего по Сапеевскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 679 | 35 | 714 |
| Детского возраста: | 127 | 3 | 130 |
| До 1 года | 10 | - | 10 |
| 1-6лет | 40 | 1 | 41 |
| 7-15 лет | 58 | 2 | 60 |
| 16-17 лет | 19 | - | 19 |
| Трудоспособного возраста | 394 | 16 | 410 |
| Старше трудоспособного возраста | 158 | 16 | 174 |
| Общий прирост населения | 7 | - | 7 |
| Естественный | - | - | - |
| Родилось | 10 | - | 10 |
| Умерло | 10 | - | 10 |
| Механический | 7 | - | 7 |
| Прибыло | 37 | - | 37 |
| Выбыло | 30 | - | 30 |

Бόльшая часть населения (95%) проживает в административном центре поселения – с.Сапеево, где 58% населения составляют лица трудоспособного возраста. Население трудоспособного возраста в Сапеевском сельском поселении составляет 410 человек, что соответствует 57% от общей численности населения. Лица старше трудоспособного возраста в поселении составляют 24% от общей численности населения сельского поселения, или 174 человека.

По представленным данным можно сказать, что смертность в поселении имеет одинаковое значение с рождаемостью, в итоге естественный прирост населения равен нулю.

Механическое движение населения имеет положительное значение, количество прибывающего населения преобладало над выбывшими. В целом же по Сапеевском сельскому поселению сложилось положительное сальдо общего прироста населения.

### Производственные территории

На территории Сапеевского сельского поселения имеется зарегистрированное предприятие деревообрабатывающего производства в с.Сапеево (пилорама).

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли - растениеводство и животноводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений, основными из которых являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются, молочное и мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство и пчеловодство.

Основные виды сельскохозяйственной специализации Сапеевского сельского поселения - животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

На территории Сапеевского сельского поселения имеются:

ферма КРС ООО «Зур Чишма» вблизи н.п.Сапеево (496 голов КРС);

склад минеральных удобрений и ядохимикатов;

летний загон для скота;

склады.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Сапеевского сельского поселения занимает площадь 2534,6  га, что составляет 34,8% от всей площади сельского поселения.

На территории Сапеевского сельского поселения расположены леса ГКУ «Азнакаевское лесничество» Чатыртауского участкового лесничества.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Сапеевского сельского поселения располагаются защитные леса (789,2 га) и эксплуатационные леса (1745,4 га).

Защитные леса представлены следующими категориями защитности:

1) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - лесопарковые зоны (411,5 га);

2) Ценные леса, в т.ч:

- леса, расположенные в лесостепной зоне (251,4 га);

- леса, имеющие научное и историческое назначение (126,3 га).

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями:

- леса, расположенные в лесостепной зоне. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции;

- лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

### Жилищный фонд

На 01.01.2016г. объем жилищного фонда Сапеевского сельского поселения составил 17,7  тыс.кв.м общей площади, в т.ч. в:

- с.Сапеево – 16,4 тыс.кв.м;

- д.Мачаклы-Баш – 1,3 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Сапеевского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Сапеевскому сельскому поселению на начало 2016 года приходится 24,8 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 28,3 кв.м общей площади жилья на человека.

За последние 5 лет (2011 – 2015 гг.) в Сапеевском сельском поселении введено в эксплуатацию 26 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 81 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

В настоящее время в Сапеевском сельском поселении (в с.Сапеево) имеется детский сад «Кояшкай» проектной вместимостью 50 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 17 человек (41,5% от общей численности детей 1-6 лет Сапеевского сельского поселения). Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 143% от нормативной потребности.

В с.Сапеево имеется основная общеобразовательная школа проектной мощностью 67 мест, которая в настоящее время находится на консервации.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из лечебно-профилактических медицинских организаций в Сапеевском сельском поселении функционирует фельдшерско-акушерский пункт в с.Сапеево проектной мощностью 17 посещений в смену. Обеспеченность данным объектом на сегодняшний день составляет 131% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Сапеевском сельском поселении функционирует сельский дом культуры (с.Сапеево)  вместимостью 200 мест. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 117% от нормативного уровня.

Нормативная потребность в библиотеках населения Сапеевского сельского поселения составляет 5,7 тыс.экземпляров книжного фонда. В настоящее время в с.Сапеево функционирует библиотека мощностью 7,2 тыс.экземпляров книжного фонда. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 126% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 250 кв.м. В настоящее время в Сапеевском сельском поселении при основной общеобразовательной школе с.Сапеево имеется спортивный зал площадью 288 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 1392 кв.м. В Сапеевском сельском поселении имеется футбольное поле площадью 600 кв.м. Обеспеченность данными спортивными сооружениями составляет 43% от нормативной потребности.

Плавательные бассейны

В Сапеевском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Азнакаевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Азнакаевского муниципального района плавательными бассейнами составляет 10% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Сапеевского сельского поселения составляет 85 кв.м (в с.Сапеево). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 40% от нормативной потребности.

Отделения связи

В Сапеевском сельском поселении в с.Сапеево имеется отделение связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Сапеевском сельском поселении отсутствуют.

В Сапеевском сельском поселении имеется 3 действующих кладбища общей площадью 5,04 га:

в с.Сапеево действующее мусульманское кладбище площадью 1,3 га, заполненность которого 50%. Свободные территории кладбища составляют 0,65 га;

юго-западнее с.Сапеево действующее мусульманское кладбище площадью 3,24 га, заполненность которого 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,97 га;

в д.Мачаклы-Баш действующее мусульманское кладбище площадью 0,5 га, заполненность которого 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,15 га.

Так же в с.Сапеево имеется недействующее кладбище площадью территории 1,4 га.

Обеспеченность кладбищами сельского поселения значительно превышает нормативную потребность населения.

Полиция

В с.Сапеево имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Сапеевского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Распоряжением Правительства РФ №923-р от 13.07.2007г. «О социальных нормативах и нормах», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Анализ обеспеченности населения Сапеевского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 35 | 50 | 143 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 79 | отсутствуют | - |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120% от школьников | 95 | отсутствуют | - |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 10 | отсутствуют | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 13 | 17 | 131 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | - |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 250 | 288 | 115 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1392 | 600 | 43 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 54 | отсутствуют | - |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 - 200 мест | 171 | 200 | 117 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 5,7 | 7,2 | 126 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 214 | 85 | 40 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 29 | отсутствуют | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 5 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6 тыс.жит. | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,17 | 1,77 | Более 500 |

## Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

По результатам оценки туристско-рекреационного потенциала среди поселений Азнакаевского района, Сапеевское сельское поселение вошло в группу поселений с условно благоприятной оценкой территории для рекреационных целей.

В соответствии со Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района, к рекреационным объектам на территории Сапеевского сельского поселения относится Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Чатыр-Тау», Азнакаевский государственный охотничий заказник, мечеть в с.Сапеево, здание земской больницы в с.Сапеево.

Рекреационные ресурсы Сапеевского сельского поселения также представлены территориями земель лесного фонда, а так же землями сельхозназначения, покрытыми древесно-кустарниковой растительностью, лугами и пастбищами, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическую сеть Сапеевского сельского поселения образуют реки Варьзяде и Курайелга, которые являются потенциальными территориями для отдыха, купания и рыбной ловли. Кроме того, гидрографическую сеть поселения дополняют многочисленные пруды, площадь зеркала воды которых составляет 11,4 га. Пруды  используются в рекреационных и сельскохозяйственных целях.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону  Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Сапеевского сельского поселения в с.Сапеево находится здание одной из первых больниц в Мензелинском уезде, построенное в 1912-1914гг. Это одноэтажное сооружение, южная часть которого завершается полукруглым выступом-флигелем с парапетной крышей. Карнизы выполнены из кирпича с несложным узором. Территория здания огорожена бетонными плитами. Является памятник гражданской архитектуры начала 20в.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Сапеевского сельского поселения является частью транспортной структуры Азнакаевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Сапеевского поселения по форме собственности и по функциональному назначению.

Автомобильные дороги

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Сапеевского сельского поселения представлены дорогами регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

автомобильная дорога IV категории «Альметьевск-Азнакаево» - Какре Елга-«Азнакаево -Тумутук-Кук-Тяка», проходит в северной части поселения в широтном направлении, протяженностью 8,4 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога III категории «Объездная г.Азнакаево», проходит по юго-западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 1,3 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога III категории «Азнакаево-Дюсюмово», проходит по западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 9,8 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV  категории «Подъезд к с.Сапеево», подходит к с.Сапеево в юго-восточной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 0,5 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Тойкино-Митрофановка», проходит в северо-восточной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 3,3 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога III категории «Азнакаево-Тумутук-Кук-Тяка», проходит по восточной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 10,7 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к н.п. Мачаклы-Баш», подходит к д.Мачаклы-Баш в западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 0,7 км с переходным покрытием;

автомобильная дорога VI категории «Подъезд к объектам сельского хозяйства (н.п. Сапеево)», подходит к объектам сельского хозяйства в центральной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 0,4 км с грунтовым покрытием;

автомобильная дорога V категории «Альметьевск-Азнакаево» - подъезд к Сухояш, проходит в северной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 1,1 км с переходным покрытием.

Перечень и характеристика автомобильных дорог в границах Сапеевского сельского поселения представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень и характеристика автомобильных дорог Сапеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения) км. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автодороги регионального значения |
| 1 | «Альметьевск-Азнакаево» - Какре Елга-«Азнакаево -Тумутук-Кук-Тяка» | 8,4 | 8,4 | - | - |
| 2 | «Объездная г.Азнакаево» | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 3 | «Азнакаево-Дюсюмово» | 9,8 | 9,8 | - | - |
| 4 | «Подъезд к с.Сапеево» | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 5 | «Тойкино-Митрофановка» | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 6 | «Азнакаево-Тумутук-Кук-Тяка» | 10,7 | 10,7 | - | - |
| Автодороги местного значения |
| 1 | «Подъезд к н.п. Мачаклы-Баш» | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 2 | «Подъезд к объектам сельского хозяйства (н.п. Сапеево)» | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 3 | «Альметьевск-Азнакаево» - подъезд к Сухояш | 1,1 | - | 1,1 | - |
|  | Всего | 36,2 | 34,0 | 1,8 | 0,4 |

По функциональному назначению автодороги Сапеевского сельского поселения включают в себя дороги межрайонного, районного и местного значения.

Межрайонного значения является участок дороги «Альметьевск-Азнакаево» - Какре Елга - «Азнакаево -Тумутук-Кук-Тяка» протяженностью 8,4 км с асфальтобетонным покрытием и участок автомобильной дороги «Азнакаево-Дюсюмово» протяженностью 9,8 км км с асфальтобетонным покрытием.

Районного значения является участок дороги «Объездная г.Азнакаево» протяженностью 1,3 км с асфальтобетонным покрытием и участок автомобильной дороги «Азнакаево-Тумутук-Кук-Тяка» протяженностью 10,7 км с асфальтобетонным покрытием.

Местного значения являются автомобильные дороги «Подъезд к с.Сапеево», «Тойкино-Митрофановка», «Подъезд к н.п. Мачаклы-Баш», «Подъезд к объектам сельского хозяйства (н.п. Сапеево)», «Альметьевск-Азнакаево» - подъезд к Сухояш.

Искусственные сооружения

На территории Сапеевского сельского поселения, возле с.Сапеево на автомобильной дороге «Азнакаево-Тумутук-Кук-Тяка» имеется искусственное сооружение – автомобильный мост через ручей длиной 36,8 м. Состояние моста на сегодняшний день удовлетворительное.

Придорожный сервис

На территории Сапеевского сельского поселения расположены автозаправочная станция и придорожный сервис. Возле с.Сапеево имеется станция технического обслуживания автомобилей.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Сапеевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Сапеевского сельского поселения представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт | Кол-во башен, шт. | Мощность водозабора м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сапеевское СП | - | 3 | 432,0 | 3 | 8,000 |
| с.Сапеево | 3 | Резервуары подземные 2х100м³, 1х50м³ | 432,0 | 3 | 8,000/- |
| д. Мачаклы-Баш | Собственные скважины, колодцы |

Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют.

Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах.

На территории Сапеевского сельского поселения имеется ферма КРС ООО «Зур Чишма» вблизи н.п.Сапеево (496 голов КРС). Водоснабжение комплекса осуществляется из собственных артезианских скважин, расположенных на территории фермы.

Водопроводные сети выполнены из полиэтилена различных диаметров. На сети установлены пожарные гидранты.

Проблемными характеристиками системы водоснабжения являются плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, высоком уровне потерь, а так же нерациональное водопользование.

### Канализация

В Сапеевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками и выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

### Санитарная очистка территории

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Коммунальные отходы из Сапеевского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО. Договор на вывоз ТКО у поселения заключен с ООО «Полигон ТКО» - владельцем полигона ТКО.

На территории сельского поселения контейнерные площадки отсутствуют. Население перегружают мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Также в границах сельского поселения расположен полигон ТКО г. Азнакаево общей площадью 4,29 га, вместимостью – 394 тыс. м3. Полигон был сдан в эксплуатацию в 2003 г., срок эксплуатации - 15 лет. Собственником полигона является ООО «Полигон ТБО». В нарушение санитарно-гигиенических и ветеринарных требований полигон ТКО частично располагается в пределах санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника.

### Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время населенные пункты Сапеевского сельского поселения застроены в основном частными домами «усадебной застройки».

Отопление усадебной застройки в основном осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения (школы, д/сады) поселковая администрация – пользуются БМК (блочно-модульная котельная) для нужд теплоснабжения.

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

### Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Сапеевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и Актюбинскую газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Сапеевского сельского поселения  подается от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) см.таблицу 2.6.2.,  далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица № 2.6.2.

| № пп | Сельское поселение, населенный пункт | ГРП, ШРП | Регулятор, мощность | Кого обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сапеевское поселение |  |  |  |
|  | с.Сапеево | ГРП | 1790 | Население |
|  | д. Мачаклы-баш | Сжиженный газ |

Данные по газифицируемым квартирам и домам населенных пунктов

Таблица№2.6.3

| № пп | Наименование Населенного пункта | Кол-во квартир в жилом фонде | Газификация квартир 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  | сетевой | сжиженный |
| 1 | с. Сапеево | 242 | 242 | 242 | - |
| 2 | д. Мачаклы- Баш | 7 | 7 | - | 7 |

### Электроснабжение

Существующее положение:

Электроснабжение Сапеевского сельского поселения Азнакаевского района Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций:

- «ПС №26 "Сапеево" 35/6кВ». Мощность трансформаторов ПС «Сапеево» составляет 2х5,6 МВА. От ПС №26 "Сапеево" запитаны потребители н.п. Сапеево.

- «ПС №62 "Зиреклы" 110/6кВ». От ПС №62 "Зиреклы" запитаны потребители н.п. Мачаклы-Баш.

Количество РУ на ПС соответствует количеству уровней напряжения подстанции.

Данные по подстанциям Альметьевских электрических сетей, представлены в таблице 2.6.4.

Таблица 2.6.4.

| ПС | Дис-пет-черский номер | Наименование ПС | Номинальная мощность, кВА | Напряжение подстанций, кВ | Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности по центрам питания ОАО "Сетевая компания", кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в районе н.п. Сапеево | 26 | ПС Сапеево | Т-1 =5600 | 35/6 | 3848,92 |
|  |  |  | T-2=5600 |  |  |
| н.п. Зиреклы | 62 | ПС Зиреклы | Т-1 =6300 | 35/6 | 43252,64 |
|  |  |  | Т-2=6300 |  |  |

В Сапеевском сельском поселении расположено 12 трансформаторных подстанций.

Таблица 2.6.5

| № пп | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сапеево |
| 1 | № 25001 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 124,47 |
| 2 | № 25002 | 6/0,4 кВ | 1х180 | 149,46 |
| 3 | № 25003 | 6/0,4 кВ | 1х180 | 143,72 |
| 4 | № 25004 | 6/0,4 кВ | 1х63 | 22,97 |
| 5 | № 25005 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 195,16 |
| 6 | № 25006 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 69,86 |
| 7 | № 25008 | 6/0,4 кВ | 1х400 | 342,36 |
| 8 | № 25009 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 129,56 |
| 9 | № 25011 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 210,10 |
| 10 | № 25013 | 6/0,4 кВ | 2х400 | 335,69 |
| д. Мачаклы-Баш |
| 1 | № 23901 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 162,52 |
| 2 | № 23902 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 69,67 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Сапеевского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-6кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электрических сетей обеспечивает категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует глубоких преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### Слаботочные сети

Существующее положение:

В настоящее время телефонизация Сапеевского сельского поселения осуществляется от АТСЭ типа АТС ТОС-120 расположенной в н.п. Сапеево. На базе установленных стативов АТС имеются свободные площади для расширения.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи. Тип кабелей:

-волоконно-оптические кабели типа ОПС008А08-7,0/1,0;

-КСПЗП 1х4х0,9.

Прокладка новых сетей или реконструкция существующих кабелей производится по мере необходимости.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

На территории Сапеевского сельского поселения станций проводного вещания не располагается.

УПТС в Азнакаевском РУЭС нет. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач, выделено 7 цифровых потоков. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Проводное вещание и радиотрансляционные узлы не имеются.

Фидерные трансформаторы не имеются.

## Инженерная подготовка территории

Цели и задачи инженерной подготовки территории района

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности и т. д.) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «средней сложности».

В таблице 2.7.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.7.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 8 | 6 | 3 | 4 | 15 | 25 | 25 | 14 | 50,2 |
| Ноябрь | 5 | 6 | 5 | 6 | 20 | 28 | 22 | 8 | 36,6 |
| Декабрь | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | 33 | 20 | 9 | 36,1 |
| Январь | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | 22 | 9 | 31,6 |
| Февраль | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | 20 | 9 | 26,0 |
| Март | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 24 | 23 | 9 | 21,8 |

Как видно из таблицы 2.7.1 в зимний период преобладают западные и юго-западные ветра, которые составляют в среднем 21%. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

### Эрозионные процессы

К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек. Несмотря на то, что Азнакаевский муниципальный район в силу природных факторов относится к территориям, менее подверженным эрозионным процессам по сравнению с другими муниципальными районами Республики Татарстан, в Сапеевском сельском поселении данные процессы получили развитие.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта - неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в незначительной степени выражено в долине малых рек. Однако овраги занимают небольшие площади и имеют малую расчлененность.

### Сейсмичность

В тектоническом отношении территория Сапеевского сельского поселения приурочена к Южно-Татарскому своду Волго-Уральской антеклизы. В соответствии с картой категории В территория Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района покрывается 6-ти и 5-ти балльными сотрясениями, где 6-ти балльные сотрясения приурочены к Ромашкинской сейсмогенной зоне

### Карстово-суффозионные процессы

Под карстом следует понимать совокупность геологических процессов и явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении свойств.

Сапеевское сельское поселение входит в Икский карстовый район Зай-Икской карстовой области. На рассматриваемой территории карстовые процессы представлены единичными воронками на севере поселения.

### Комплексная оценка опасности природных воздействий на территорию района

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено сельское поселение.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «средней сложности».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.7.2).

Таблица 2.7.2

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.7.3).

Таблица 2.7.3

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Эрозионные процессы | Суффозионно- карстовые процессы |
| Ранг | 1 | 1 | 1 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории поселения -  опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории сельского поселения «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется проведение лишь тех мероприятий, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов, несмотря на умеренную категорию опасности.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САПЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Азнакаевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района с учетом прогноза общей численности района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Сапеевского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Следует отметить, что в связи с активным строительством жилых домов населением, проживающим в данный момент за границей Сапеевского сельского поселения (так называемого второго жилья), также был выполнен в отдельности прогноз численности населения, строящего второе жилье.

Согласно демографическому прогнозу численность наличного населения Сапеевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 792 человека, в том числе постоянное население – 701 человек и население, строящее второе жилье – 91 человек.

Численность наличного населения Сапеевского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит 1066 человек, в том числе постоянное население – 625 человек и население, строящее второе жилье – 441 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Сапеевского сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| Сапеевское сельское поселение, в том числе | 701 | 91 | 625 | 441 |
| с. Сапеево | 655 | 91 | 584 | 441 |
| д. Мачаклы-Баш | 46 | - | 41 | - |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Сапеевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Азнакаевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии  Азнакаевский муниципальный район и в частности Сапеевское сельское поселение, входящие в состав Альметьевской агломерации, являются территорией реализации следующих программ и проектов: «Восточные ворота Татарстана», «Создание единой транспортной системы Альметьевской агломерации на основе автобусного сообщения», управление отходами в Альметьевской экономической зоне.

### Развитие промышленного производства

Генеральным планом на первую очередь в с.Сапеево предусмотрено перефункционирование территории пилорамы, с последуещей организацией озеленения специального назначения.

### Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Сапеевского сельского поселения предусмотрена  оптимизация производства фермы КРС ООО «Зур Чишма» (496 голов КРС), расположенной вблизи с.Сапеево.

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Сапеевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Сапеевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |
| 1 | с.Сапеево | Пилорама | Перефункионирование территории | га | 0,8 | - | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Сапеевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| 1 | Вблизи н.п. Сапеево | Ферма КРС ООО «Зур Чишма» (496 голов КРС) | Оптимизация производства | га | 8,8 | - | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Генеральным планом предусматривается размещение жилищных площадок на земельных участках с кадастровыми номерами 16:02:050103:230, 16:02:050103:231, 16:02:050103:233, 16:02:050103:234, 16:02:050103:42, 16:02:050111:575 общей площадью территории 34,46 га в с.Сапеево. За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство в с.Сапеево составит ориентировочно 25,84 га (из них 6,90 га – жилье для постоянного населения, 18,94 га – жилье для населения, строящего второе жилье).

В генеральном плане расчет технико-экономических показателей планируемого жилого фонда выполнялся исходя из принятых показателей - средней площади одного индивидуального дома равной 100 кв.м, площади одного участка – 0,15 га.

Генеральным планом на первую очередь (до 2020 г.) предусмотрены площадки жилищного строительства в с.Сапеево – 5,43 га, жилищное строительство под индивидуальную застройку на данных территориях составит ориентировочно 3,60 тыс.кв.м общей площади жилья (36 участков).

Генеральным планом на расчетный срок (2021 - 2035 гг.) предусмотрены площадки жилищного строительства в с.Сапеево – 20,41 га, жилищное строительство под индивидуальную застройку на данных территориях составит ориентировочно 13,60 тыс.кв.м общей площади жилья (136 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 34,90 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 17,20 тыс.кв.м общей площади жилья или 0,90 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Сапеевского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2016 – 2020 гг.) | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Сапеевское сельское поселение - всего, в т.ч: | 17,7 | 21,30 | 3,60 | 34,90 | 13,60 |
| - для постоянного населения | 17,7 | 18,70 | 1,00 | 22,30 | 3,60 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 2,60 | 2,60 | 12,60 | 10,00 |
| с. Сапеево, в т.ч.: | 16,4 | 20,00 | 3,60 | 33,60 | 13,60 |
| - для постоянного населения | 16,4 | 17,40 | 1,00 | 21,00 | 3,60 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 2,60 | 2,60 | 12,60 | 10,00 |
| д. Мачаклы-Баш, в т.ч.: | 1,3 | 1,30 | - | 1,30 | - |
| - для постоянного населения | 1,3 | 1,30 | - | 1,30 | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Сапеевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Сапеево | жилой фонд на новых территориях (индивидуальная застройка) | новое строительство | га | - | 5,43 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
|  |  |  |  | тыс. кв.м | - | 3,60 |  |  |  |
| 2 | с. Сапеево | жилой фонд на новых территориях (индивидуальная застройка) | новое строительство | га | - | 20,41 |  | + | Генеральный план Сапеевского СП |
|  |  |  |  | тыс. кв.м | - | 13,60 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Сапеевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Некоторые мероприятия по размещению объектов обслуживания в Сапеевском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района.

Генеральным планом предусмотрено, что объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на территории населенных пунктов, предусмотрены с учетом того, что данные объекты будут обслуживать не только постоянное население, но и для населения строящее второе жилье.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1, 3.4.2.

Генеральным планом на территории Сапеевского сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию системы обслуживания населения:

- строительство комплекса «школа – детский сад» проектной мощностью 80 учащихся и 20 мест (типовой проект) соответственно в с.Сапеево на первую очередь;

- открытие  основной общеобразовательной школы с реконструкцией и увеличением мощности до 80 мест в с.Сапеево;

- организация кружков детского творчества на базе школы, сельского дома культуры и проектируемого общественного центра с.Сапеево проектной мощностью 144 места на первую очередь, 48 мест на расчетный срок;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с увеличением мощности до 22 посещений в смену в с.Сапеево на расчетный срок;

- размещение спортивного зала проектной площадью 135 кв.м (типовой проект) в составе проектируемого общественного центра с.Сапеево на первую очередь;

- строительство плоскостных спортивных сооружений общей проектной площадью 1480 кв.м при комплексе «школа – детский сад» с.Сапеево на первую очередь;

- размещение библиотеки проектной мощностью 1,3 тыс. экземпляров книжного фонда в составе проектируемого общественного центра с.Сапеево на первую очередь;

- размещение объектов торговли в с.Сапеево и д.Мачаклы-Баш;

- размещение предприятий бытового обслуживания общей проектной мощностью 12 рабочих мест в составе проектируемого общественного центра с.Сапеево на первую очередь и расчетный срок;

- размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра с.Сапеево на первую очередь.

Так же генеральным планом на первую очередь предусмотрено закрытие кладбища расположенного юго-западнее с.Сапеево, в связи с расположением его в водоохранной зоне поверхностного водного объекта.

Следует отметить, что размещение образовательных организаций, спортивных учреждений, библиотеки и, предприятий торговли предусмотрено с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Сапеевского  сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Обеспеченность (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2016г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 50 | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 50 | 67 | 50 | - | 17 | 140 | 104 |
| Общеобразовательные организации | мест | отсутствуют | 100% детей 7-17 лет | 120 | 160 | - | 120 | 40 | 133 | 100 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | отсутствуют | 120 % школьников | 144 | 192 | - | 144 | 48 | 100 | 100 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 17 | 18,15 пос/см на 1000 человек | 15 | 19 | 17 | - | 2 | 113 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м пола | 288 | 350 кв.м на 1000 человек | 277 | 373 | 288 | - | 85 | 152 | 113 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 600 | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 1543 | 2078 | 600 | 943 | 535 | 134 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 200 | I очередь – 150-200 мест, расч.срок - 150 мест на 1000 человек | 179 | 160 | 200 | - | - | 111 | 125 |
| Библиотеки | тыс.томов | 7,2 | 8 тыс. т. на 1000 человек | 6,3 | 8,5 | 7,2 | - | 1,3 | 134 | 100 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 85 | 300 кв.м на 1000 человек | 237 | 320 | 85 | 152 | 83 | 135 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб. мест на 1000 человек | 9 | 12 | - | 9 | 3 | 100 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 | 100 |
| Отделения банков | объект | отсутствуют | 0,5 объекта на 1000 человек | 1 | 1 | - | 1 | - | 100 | 100 |
| Полиция | объект | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 | 100 |
| Кладбище | га | 1,77 | 0,24 га на 1000 человек | 0,19 | 0,26 | 0,80 | - | - | 421 | 307 |

Таблица 3.4.2

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Сапеевского сельского поселения (для постоянного населения)

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2016г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 50 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 44 | 39 | 50 | - | - |
| Общеобразовательные организации | мест | отсутствуют | 100% детей 7-17 лет | 106 | 94 | - | 106 | - |
| Организации дополнительного образования детей | мест | отсутствуют | 120% школьников | 127 | 113 | - | 127 | - |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 17 | 18,15 пос/см на 1000 человек | 13 | 11 | 17 | - | - |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 288 | 350 кв.м на 1000 человек | 245 | 219 | 288 | - | - |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 600 | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 1366 | 1218 | 600 | 766 | - |
| Клубы, Дома культуры | мест | 200 | 150 - 200 мест | 170 | 162 | 200 | - | - |
| Библиотеки | тыс.томов | 7,2 | 8 тыс. экз. на 1000 человек | 5,6 | 5,0 | 7,2 | - | - |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 85 | 300 кв.м на 1000 человек | 210 | 188 | 85 | 125 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб. мест на 1000 человек | 5 | 4 | - | 5 | - |
| Отделения, филиалы банков | объект | отсутствуют | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Полиция | объект | 1 | 1 на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 1,77 | 0,24 га на 1000 человек | 0,17 | 0,15 | 1,77 | - | - |

Таблица 3.4.3

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Сапеевского  сельского поселения (для населения строящего второе жилье)

| Наименование | Единица измерения | Потребность для сельского поселения | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) | 1 очередь (2016г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 6 | 28 | 6 | 22 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 14 | 66 | 14 | 52 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120% школьников | 17 | 79 | 17 | 62 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 пос/см на 1000 человек | 2 | 8 | 2 | 6 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 350 кв.м на 1000 человек | 32 | 154 | 32 | 122 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 177 | 860 | 177 | 683 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 20 мест на 100 человек | 18 | 88 | 18 | 70 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс. экз. на 1000 человек | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 2,8 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 300 кв.м на 1000 человек | 27 | 132 | 27 | 105 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 человек | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Отделения, филиалы банков | объект | 0,5 на 1000 жителей | 1 | 1 | 1 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - |
| Полиция | объект | 1 на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| Кладбище | га | 0,24 га на 1000 человек | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,09 |

Таблица 3.4.4

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сапеевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |
| Образовательные организации |
| 1 | с.Сапеево | Комплекс «школа - детский сад» | Новое строительство | учащихся/мест | - | 80/20 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| 2 | с.Сапеево | Основная школа | Открытие школы с реконструкцией и увеличением мощности | мест | 67 | 13 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Сапеево | кружки детского творчества на базе школы, сельского дома культуры, общественного центра | организация кружка детского творчества | мест | - | 144 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 48 |  | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | с.Сапеево | Сапеевский ФАП | Реконструкция с увеличением мощности | пос. в смену | 20 | 2 |  | + | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Сапеевского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Сапеево | Плоскостные спортивные сооружения при комплексе «школа – детский сад» | Новое строительство | кв. м | - | 1480 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Сапеево | Спортивный зал в составе общественного центра | Новое строительство | кв. м | - | 135 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| Учреждения культуры |
| 1 | с.Сапеево | Библиотека в составе общественного центра | Новое строительство | тыс. экз. | - | 1,3 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Сапеево | Объект торговли | Новое строительство | кв. м | - | 185 | + |  | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Сапеевского СП |
| 2 | д.Мачаклы-Баш | Объект торговли | Новое строительство | кв. м | - | 50 | + |  | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Сапеевского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Сапеево | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | раб. мест | - | 9 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
|  |  |  |  |  | - | 3 |  | + |  |
| Отделения банка |
| 1 | с.Сапеево | Отделение банка в составе общественного центра | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |
| Кладбища |
| 1 | Юго-западнее с.Сапеево | Кладбище | Закрытие | га | 3,2 | - | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |

## Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Поскольку Сапеевское сельское поселение непосредственно прилегает к городу Азнакаево, согласно Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района, территория поселения входит в Азнакаевскую полифункциональную туристско-рекреационную зону. Азнакаевская полифункциональная зона регионального значения – зона концентрации объектов различного профиля с перспективами развития различных видов туризма от лечебно-оздоровительного, детского, спортивно-оздоровительного туризма до спортивного, экологического, культурно-познавательного.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Сапеевского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сапеевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |
| 1 | с.Сапеево, д.Мачаклы-Баш | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Сапеевского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Сапеевского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Сапеевского сельского поселения» в составе генерального плана Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Основные задачи по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района и Сапеевского сельского поселения:

- Развитие автомобильных дорог регионального значения

Региональные дороги являются собственностью Республики Татарстан и в связи с этим основные мероприятия направлены на их сохранение, модернизацию и развитие.

- Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

- Строительство и реконструкция искусственных сооружений

Предусматривается капитальный ремонт существующих и строительство новых мостовых переходов на автомобильных дорогах, а также строительство путепроводов в местах пересечения автомобильными дорогами проектируемой железной дороги «Казань – Альметьевск – Азнакаево – Бугульма».

- Развитие придорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и  эксплуатации на дорогах района по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

Планируемый транспортный каркас Сапеевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Сапеевского сельского поселения:

- капитальный ремонт существующей дороги «Подъезд к д.Мачаклы-Баш»;

- строительство пункта общественного питания на автомобильной дороге «Азнакаево – Дюсумово».

Генеральным планом на первую очередь предусмотрена оптимизация территории станции технического обслуживания, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |
| 1 | Сапеевское СП | Пункт общественного питания на дороге «Азнакаево – Дюсумово» | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Сапеевского СП |
| мероприятия местного значения |
| 1 | Сапеевское СП | Подъезд к д.Мачаклы-Баш | Капитальный ремонт | км | 0,7 | - | + |  | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Сапеевского СП |
| 2 | Сапеевское СП | СТО | Оптимизация территории | га | 3,9 |  | + |  | Генеральный план Сапеевского СП |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Сапеевского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

При установлении границ территории населенных пунктов были учтены социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Сапеевского сельского поселения предлагается изменение границы с.Сапеево. Изменение границы д.Мачаклы-Баш не предусматривается.

В границу с.Сапеево предлагается включение земельных участков с кадастровыми номерами 16:02:050103:230, 16:02:050103:231, 16:02:050103:233, 16:02:050103:234, 16:02:050103:42, 16:02:050111:575  общей площадью 44,22 га из состава земель Сапеевского сельского поселения с категорией «земли сельскохозяйственного назначения».

Основанием для включения земельных участков в границу с.Сапеево является техническое задание на разработку проекта генерального плана Сапеевского сельского поселения.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Сапеевского поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь всего земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для включения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сапеево |
| Включаемые земельные участки |
| 1. По обращению Исполнительного комитета Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района |
| 16:02:050103:230 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 6,00 | 6,00 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования | Техническое задание |
| 16:02:050103:231 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 5,99 | 5,99 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования | Техническое задание |
| 16:02:050103:233 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 12,02 | 12,02 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования, отдых (рекреация) | Техническое задание |
| 16:02:050103:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 9,79 | 9,79 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования, отдых (рекреация) | Техническое задание |
| 16:02:050103:42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 9,19 | 9,19 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования, отдых (рекреация) | Техническое задание |
| 16:02:050111:575 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 1,23 | 1,23 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства, земельные участки (территории) общего пользования | Техническое задание |
| ИТОГО К ВКЛЮЧЕНИЮ |  |  | - | 44,22 |  |  |  |

* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Таблица 3.7.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

| Наименование н.п. | Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенных пунктов | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | Земли в пределах проектных границ населенных пунктов | Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов |
| с.Сапеево | 107,3 | 44,22 | 151,5 | 107,3 | - | 44,2 |
| д.Мачаклы-Баш | 15,4 | - | 15,4 | 15,4 | - | - |
| Всего | 122,7 | 44,22 | 166,9 | 122,7 | - | 44,2 |

Таблица 3.7.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Сапеевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Сапеево | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта и перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 44,2 | + | + | Генеральный план Сапеевского сельского поселения |

## 3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

### 3.8.1	Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Сапеево | - | - | 679 81,5 | - | 679 81,5 | 97,8 | 8,1 | 47,5 | 54,0 | 207,5 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 35 4,2 | - | 35 4,2 | 5,0 | 0,4 | 2,5 | - | 7,9 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Сапеево | - | 360 68,4 | 386 46,3 | - | 2364 114,7 | 137,7 | 11,5 | 52,2 | 54,0 | 255,4 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 44 5,5 | - | 46 5,5 | 6,6 | 0,6 | 3,2 | - | 10,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Сапеево | - | 550 104,5 | 475 57,0 | - | 1025 161,5 | 193,8 | 16,2 | 71,8 | 54,0 | 335,7 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 41 4,9 | - | 41 4,9 | 5,9 | 0,5 | 2,9 | - | 9,3 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.):

- проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для обеспечения с. Сапеево централизованной системой водоснабжения в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий с. Сапеево в связи с выделением территорий под жилищное строительство;

- организация зон санитарной охраны на существующих и планируемых скважинах в с. Сапеево – 3 шт.,

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Местоположение и количество артезианских скважин, расчет объема и высоты водонапорных башен, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета, пробных откачек для определения дебита скважин.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.3.

Таблица 3.8.4

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Сапеево | - | - | 679 81,5 | - | 679 81,5 | 97,8 | 4,1 | 101,9 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 35 4,2 | - | 35 4,2 | 5,0 | 0,2 | 5,2 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Сапеево | - | 360 68,4 | 386 46,3 | - | 2364 114,7 | 137,7 | 6,5 | 144,2 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 44 5,5 | - | 46 5,5 | 6,6 | 0,3 | 6,9 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Сапеево | - | 550 104,5 | 475 57,0 | - | 1025 161,5 | 193,8 | 8,1 | 201,9 |
| 2 | д. Мачаклы-Баш | - | - | 41 4,9 | - | 41 4,9 | 5,9 | 0,2 | 6,1 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.3

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.):

- строительство современных очистных сооружений глубокой биологической очистки со станцией ультрафиолетового обеззараживания воды (БОСК) с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Сапеево производительностью 200м3/сут с выделением первой очереди на 100м3/сут с учетом объема и состава поступающих сточных вод (точка сброса – р. Варьзяде).

В первую очередь рекомендуется канализование общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки.

- до развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации со строительством сооружений для сбора сточных вод (приемники), изготовленные из водонепроницаемых материалов в индивидуальных домах с последующим вывозом на очистные сооружения для проектной и существующей жилых застроек в с. Сапеево;

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий с. Сапеево;

- организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

- устройство сооружений для сбора сточных вод (приемники), изготовленные из водонепроницаемых материалов в индивидуальных домах с последующим вывозом на очистные сооружения для проектной и существующей жилых застроек д. Мачаклы-Баш.

Местоположение БОСК, необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории проектирования и рельефа местности.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а так же строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### Санитарная очистка территории.

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»:

- твердые коммунальные отходы –2,09м3/год – индивидуальные жилые дома, 1,94м3/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,47м3/год – индивидуальные жилые дома, 0,42м3/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.5.

Таблица 3.8.5

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2016г. | Первая очередь с 2017 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Сапеевское СП | 1827,8 | 8110,1 | 40934,4 |
| с.Сапеево | 1738,2 | 7639,0 | 39360,0 |
| д. Мачаклы-Баш | 89,6 | 471,0 | 1574,4 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза и вместимости контейнера. (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)) Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь с 2014 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Сапеевское СП | 48 | 58 |
| с.Сапеево | 45 | 55 |
| д. Мачаклы-Баш | 3 | 3 |

Количество контейнеров, места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - вывоз твердых коммунальных отходов на полигон ТКО г. Азнакаево;

  - расширение полигона ТКО г. Азнакаево;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для насыпки изолирующего слоя.

### 3.8.4 Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжение усадебной жилой, общественно-коммунальной и административной застройки предлагается:

На первую очередь (до 2020 г.)

Строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 3.8.7):

Таблица 3.8.7

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Количество БМК На 2020 год |
| --- | --- | --- |
| с.Сапеево | Комплекс «школа - детский сад» 80 учащихся 20 мест | 1 |
|  | Основная школа 67 мест | 1 |
|  | Объект торговли | 1 |
| д.Мачаклы-Баш | Объект торговли | 1 |
| Всего: | 4 |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой застройки предлагается строительство 4 блочно-модульных котельных (БМК).

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.5 Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax  ;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу-годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) представлены в таблице 3.8.8.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельского поселения

Таблица 3.8.8

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Сапеевское СП | 157,08 | 174,24 | 234,52 |
| 1 | с.Сапеево | 149,38 | 164,12 | 225,50 |
| 2 | д.Мачаклы-Баш | 7,70 | 10,12 | 9,02 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. Замена ГРП, ШРП не требуется.

Так как в Сапеевском СП предусматривается освоение новых территории и прирост населения проектом предлагается:

На первую очередь (до 2020 г.)

с. Сапеево

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.6 Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Сапеевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии составила 0,492 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.9

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Сапеевское СП | 1637,65 | 1815,62 | 2630,97 |
| с.Сапеево | 1561,70 | 1715,80 | 2542,00 |
| д.Мачаклы-Баш | 75,95 | 99,82 | 88,97 |

Расчетная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.8.10

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Сапеевское СП | 367,58 | 407,57 | 585,97 |
| с.Сапеево | 350,36 | 384,94 | 565,80 |
| д.Мачаклы-Баш | 17,22 | 22,63 | 20,17 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.8.11

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Сапеевское СП | 391,05 | 433,58 | 623,37 |
| с.Сапеево | 372,73 | 409,51 | 601,91 |
| д.Мачаклы-Баш | 18,32 | 24,08 | 21,46 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом незначительного увеличения населения приведены в таблице 3.8.12

Таблица 3.8.12

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электр-ние тыс.кВт*час/год | 1637,65 | 1815,62 | 2630,97 | 993,32 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 367,58 | 407,57 | 585,97 | 218,39 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 391,05 | 433,58 | 623,37 | 232,33 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение электропотребления сельского поселения, связанное с выделением площадок под жилищное строительство. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Для обеспечения электроэнергией вновь застраиваемых территорий необходимо:

На расчетный срок (до 2035г.)

- для обеспечения электроэнергией застройки с. Сапеево необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 600 кВ;

Точное количество трансформаторных подстанций, количество, местоположение, а так же трассировка линии 10 кВ будет уточнено на следующей стадии проектирования.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.7 Слаботочные сети

Проектное решение

Проектом предлагается 100%-ое проектирование систем телефонизации, телевидения и радиофикации от существующих систем связи.

Для 100% обеспечения телефонной связью населения необходимо:

-на первую очередь 36 телефонов, с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 45.

-на расчетный срок 136 телефонов с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 170.

Планируется 100% замена подвесных кабельных линий связи на подземные в н.п. Сапеево. Замена медных кабелей МСС типа КСПЗП 1х4х0,9 на ВОЛС.

## Мероприятия инженерной подготовки территории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

### Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

Эрозионная расчлененность рельефа создает множество склонов разной крутизны и способствует развитию на склонах овражно-балочной сети на территории сельского поселения.

При расположении оврага вне застроенной территории могут быть проведены мероприятия по приостановке роста оврага.

Проявления овражной эрозии на территории населенных пунктов поселения незначительны.

В тоже время на территории поселения проявления овражной эрозии встречаются. При расположении оврага вне застроенной территории могут быть проведены мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов оврага, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев.

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов. Окультуривание оврагов позволяет использовать их в хозяйственных целях.

В результате подмыва берегов происходит отторжение земляных масс, что приводит к изменению русла, обмелению рек и их заиливанию.

Прекращению процессов берегового обрушения на незастраиваемых участках будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с защитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной наброской, а в некоторых случаях и ж/бетонными плитами, или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как пляжей в зонах отдыха.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с овражной эрозией занесены в таблицу 3.9.1

Таблица 3.9.1

Мероприятия по борьбе с овражной эрозией

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сапеево | Овражная эрозия | Укрепление береговых откосов, устройство пляжной зоны |

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

### Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с картой категории В территория Сапеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района покрывается 6-ти и 5-ти балльными сотрясениями, где 6-ти балльные сотрясения приурочены к Ромашкинской сейсмогенной зоне.

На территории поселения следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства (СНиП ll-7-81). Строительство должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП 2.02.01-83).

Для проектируемых зданий и сооружений выбираются соответствующие строительные материалы, предусматриваются конструктивные решения, направленные на повышение сейсмостойкости.

Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.

### Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями

На территории Сапеевского сельского поселения карстовая воронка имеет единичное проявление, находится за пределами населенных пунктов и на первый взгляд не представляет никакой опасности. Но места проявления карстовых воронок вообще свидетельствуют о возможности дальнейшего развития карстовых и карстово-суффозионных процессов.

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке - с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращения утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, "тампонировании" карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянном наблюдении за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на водопроводных или канализационных сетях.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

В соответствие со СНиП «Геофизика опасных природных воздействий», площадь поражения территории района карстовыми процессами составляет менее 5%, это говорит о том, что территория района относится к категории умеренно опасной.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

### Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.2

Таблица 3.9.2

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2×14 |

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Сапеевского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение (2016 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Сапеевского сельского поселения, в т.ч.: | 7277,0 | 100 | 7277,0 | 100 |
| Территории в границах населенных пунктов, в т.ч.: | 122,7 | 1,7 | 166,9 | 2,3 |
| - с. Сапеево | 107,3 | 1,5 | 151,5 | 2,1 |
| - д. Мачаклы-Баш | 15,4 | 0,2 | 15,4 | 0,2 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 47,2 | 0,6 | 48,0 | 0,7 |
| Территории объектов производственного назначения и агропромышленного комплекса | 26,3 | 0,4 | 26,3 | 0,4 |
| Сады, огороды | 155,8 | 2,1 | 155,8 | 2,1 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 4203,0 | 58,0 | 4143,4 | 57,00 |
| - пашни | 3214,3 | 44,4 | 3154,7 | 43,4 |
| - пастбища, сенокосы | 988,7 | 13,6 | 988,7 | 13,6 |
| Земли лесного фонда | 2534,6 | 34,8 | 2534,6 | 34,8 |
| Природные территории, в т.ч.: | 115,4 | 1,6 | 115,4 | 1,6 |
| - леса, не входящие в лесной фонд, древесно-кустарниковая растительность | 45,3 | 0,6 | 45,3 | 0,6 |
| - овраги, обрывы, болота, прочие земли | 70,1 | 1,0 | 70,1 | 1,0 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 14,3 | 0,2 | 14,3 | 0,2 |
| Озеленение, в т.ч.: | - | - | 50,1 | 0,7 |
| - лесо-луговые пояса | - | - | 30,4 | 0,4 |
| - озеленение специального назначения | - | - | 19,7 | 0,3 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 17,7 | 0,2 | 22,2 | 0,2 |
| - кладбища | 4,6 | 0,06 | 4,6 | 0,06 |
| - полигоны ТБО | 13,1 | 0,2 | 17,6 | 0,2 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели в генеральном плане Сапеевского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2016 г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 714 | 701 | 625 |
|  | с. Сапеево | чел. | 679 | 655 | 584 |
|  | д. Мачаклы-Баш | чел. | 35 | 46 | 41 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | 91 | 441 |
|  | с. Сапеево | чел. | - | 91 | 441 |
|  | д. Мачаклы-Баш | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | 17,70 | 18,70 | 22,30 |
|  | с. Сапеево | тыс.кв.м | 16,40 | 17,40 | 21,00 |
|  | д. Мачаклы-Баш | тыс.кв.м | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 2,60 | 12,60 |
|  | с. Сапеево | тыс.кв.м | - | 2,60 | 12,60 |
|  | д. Мачаклы-Баш | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 1,00 | 3,60 |
|  | с. Сапеево | тыс.кв.м | - | 1,00 | 3,60 |
|  | д. Мачаклы-Баш | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 2,60 | 10,00 |
|  | с. Сапеево | тыс.кв.м | - | 2,60 | 10,00 |
|  | д. Мачаклы-Баш | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 50 | 70 | 70 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 50 | 70 |
|  | - новое строительство |  | - | 20 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | - | 144 | 192 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 144 |
|  | - новое строительство |  | - | 144 | 48 |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | - | 160 | 160 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 160 |
|  | - новое строительство |  | - | 160 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 20 | 20 | 22 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 20 | 20 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 2 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 200 | 200 | 200 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 200 | 200 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экземпляров | 7,2 | 8,5 | 8,5 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 7,2 | 8,5 |
|  | - новое строительство |  | - | 1,3 | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 288 | 423 | 423 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 288 | 423 |
|  | - новое строительство |  | - | 135 | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 600 | 2080 | 2080 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 600 | 2080 |
|  | - новое строительство |  | - | 1480 | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 85 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 85 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | 235 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | раб.мест | - | 9 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 9 |
|  | - новое строительство |  | - | 9 | 3 |
| 3.11 | Отделения банков, в т.ч.: | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч.: | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Полиция, в т.ч.: | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 36,2 | 36,9 | 36,9 |
| 51.1. | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее водопотребление | м3/сут | 215,4 | 265,8 | 345,0 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | - общее водоотведение | м3/сут | 107,1 | 151,1 | 208,0 |
|  | - мощность очистных сооружений | м3/сут | - | 100 | 200 |
| 6.3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем ТКО | м3 | 1827,8 | 8110,1 | 40934,4 |
|  | контейнеры | шт | - | 48 | 58 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | - | 4 | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 157,08 | 174,24 | 234,52 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 1637,65 | 1815,62 | 2630,97 |
|  | Расчетная мощность | кВт | 367,58 | 407,57 | 585,97 |
|  | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 391,05 | 433,58 | 623,37 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | шт. | - | 45 | 170 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001г., от 13.07.2007г.).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 №1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 21 декабря 2010 г. №91-ЗРТ  «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями №3 от 2.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта "Образование" министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023.

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Программа по строительству модульно-блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан в 2016 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2015г. № 2157-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2015г. №2083-р. (с изменениями от 17.12.2015г.).

- Перечень универсальных спортивных площадок, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.09.2015г. №2090-р. (с изменениями от 24.10.2015г.)

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Перечень строящихся жилых домов АЖФ по Республике Татарстан и информация по строительству жилых домов по титулу ГКУ «Главинвестстрой», в рамках перечня государственных программ, реализуемых в 2016 году.

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований РТ в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2015г. №1771-р (с изменениями от 26.10.2015г., 11.11.2015г., 30.11.2015г.).

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований РТ в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2015г. №2354-р (с изменениями от 11.11.2015г., 23.12.2015г.).

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2015г. №2159-р (с изменениями от 26.10.2015г.).

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016 году, утвержденный Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р (с изменениями от 11.11.2015г.).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016 году, утвержденный Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р (с изменениями от 11.11.2015г.).

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.11.2015г. № 2610-р в рамках государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013г. № 764.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Азнакаевского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, выполненная в 2015 году.

- Схема территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, выполненная в 2012 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ